PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DEL LLAMADO

ANEXO I

| Jurisdicción o entidad contratante: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA – |
| --- |
| Denominación de la UOC (0038-010): ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA |
| Identificación del expediente administrativo por el que se tramitará el citado procedimiento: ESOA, CCO-G Nº 05/17 |
| Rubro del objeto del procedimiento: 09 – ELECTRICIDAD |
| Domicilio: Avda. a la Estación S/Nº - (8111) - BASE NAVAL PUERTO BELGRANO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES. |
| Correo electrónico: contrataciones@esoa.edu.ar |
| Fax: 02932-486598 / 6608 |
| Tipo de procedimiento: LICITACIÓN PRIVADA | Nº 08 | Ejercicio: 2017 |

NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el artículo 7 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y la Disposición ONC Nº 62-E/16.

1. OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL MANTENIMIENTO

DE LA ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA.

2. CLASE DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PRIVADA – ETAPA UNICA NACIONAL.

FUNDAMENTO: NECESIDAD DE CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES, TABLEROS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN ÓPTIMO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

MODALIDAD: SIN MODALIDAD.

Nº DE EXPEDIENTE: ESOA, CCO-G Nº 05/17                			   EJERCICIO: 2017

RUBRO: 09 – ELECTRICIDAD

3. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: Dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación fehaciente de la respectiva orden de compra.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las ofertas que no cumplan con las siguientes Especificaciones Técnicas, y también, con las que se transcriben en el Anexo II que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (cuyo contenido observa lo establecido por el artículo 37 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16), serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas Especificaciones Técnicas un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto precitado),  de la contratación para cuya concreción se convoca a formular ofertas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable  el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 258-00819-0037 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº6 - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER. | CJ | 20 |
| 2 | 2-9-3-00657-0168 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR. | UN | 45 |
| 3 | 2-9-3-00658-0120 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 20A - NORMA IRAM 2169. | UN | 45 |
| 4 | 2-9-3-00658-0045 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 25A. | UN | 45 |
| 5 | 2-9-3-01205-0028 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - CORRIENTE DE CORTE 1500A. | UN | 45 |
| 6 | 2-9-3-01033-0030 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 10M. | UN | 180 |
| 7 | 2-9-3-01033-0091 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M. | MTS | 100 |
| 8 | 2-9-3-00657-0081 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. | UN | 60 |
| 9 | 2-9-3-06736-0002 | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE 10A. | UN | 200 |
| 10 | 2-9-3-00353-0077 | CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. | MTS | 450 |
| 11 | 2-9-3-01567-0012 | CURVA PVC DE 2CURVA PVC DE 20 MM (TIPO) HOMEPLAST0 MM (TIPO) HOMEPLAST. | UN | 250 |
| 12 | 2-7-9-00656-0124 | GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERISTICA 20mm. | UN | 300 |
| 13 | 2-5-8-03516-0035 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL PVC - DIAMETRO 3/4pulg - EXTREMO LISO - ROSCA SIN | UN | 200 |
| 14 | 2-9-3-00352-0024 | CAJAS DE PASE; MATERIAL DURALUMINIO - TIPO P/INSTALACION ELECTRICA. | UN | 100 |
| 15 | 2-9-3-00352-0023 | CAJAS DE PASE; MATERIAL PVC - TIPO ESTANCA. | UN | 100 |
| 16 | 2-9-3-01454-0017 | BASTIDORES; TIPO STANDARD - MODULO 1 PUNTO Y 1 TOMA A PRESION - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA. | UN | 120 |
| 17 | 2-9-3-01455-0068 | TAPA; TIPO PARA BASTIDOR - MODULO SIN - TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL PLASTICO. | UN | 120 |
| 18 | 2-9-3-01455-0020 | TAPA; TIPO CIEGA - MODULO SIN - TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL PLASTICO. | UN | 200 |
| 19 | 2-9-3-01137-0275 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm² - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR ROJO O SIMILAR. | MTS | 700 |
| 20 | 2-9-3-01137-0275 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm² - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR NEGRO O SIMILAR. | MTS | 700 |
| 21 | 2-9-3-01137-0275 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm² - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR BLANCO O SIMILAR. | MTS | 700 |
| 22 | 2-9-3-01137-0277 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 24A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 18A - TENSION NOMINAL 450/750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR MARRON O SIMILAR. | MTS | 700 |
| 23 | 2-9-3-01137-0277 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 24A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 18A - TENSION NOMINAL 450/750V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR CELESTE O SIMILAR. | MTS | 700 |
| 24 | 2-9-3-01137-0277 | Descripción CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 24A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 18A - TENSION NOMINAL 450/750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR VERDE CON AMARILLO O SIMILAR. | MTS | 700 |
| 25 | 2-9-3-01137-0250 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR MARRON O SIMILAR. | MTS | 700 |
| 26 | 2-9-3-01137-0250 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR ROJO O SIMILAR. | MTS | 500 |
| 27 | 2-9-3-01137-0250 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR NEGRO O SIMILAR. | MTS | 500 |
| 28 | 2-9-3-01137-0250 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Observaciones: COLOR CELESTE O SIMILAR. | MTS | 500 |
| 29 | 2-9-3-01453-0336 | TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO PUNTERA TUBULAR - SECCION 1,5mm² - PRESENTACION ENVASE X 100UN - DIAMETRO INTERIOR 1,5mm. | UN | 500 |
| 30 | 2-9-3-01453-0417 | TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO PUNTERA TUBULAR - SECCION 2,5mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 2,5mm. | UN | 500 |
| 31 | 2-9-3-01453-0419 | TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO PUNTERA TUBULAR - SECCION 6mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 6mm | UN | 500 |
| 32 | 2-5-8-00723-0016 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO ALT. 4 - TRABAS DE SEGURIDAD SI. | UN | 700 |
| 33 | 2-9-3-01456-0001 | RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 1M | UN | 40 |
| 34 | 2-9-3-00295-0039 | BORNES DE PASO Y SECCIONABLES; CORRIENTE 16A - SECCION 10mm² - TIPO DE PASO. | UN | 100 |
| 35 | 2-9-3-01550-0179 | CONECTORES; DIAMETRO 20mm - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO. | UN | 250 |
| 36 | 2-9-3-09785-0003 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 18W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 25000H - TEMPERATURA DE COLOR 2700ºK - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A. | UN | 2550 |
| 37 | 2-9-3-00658-0120 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 20A - NORMA IRAM 2169. | UN | 25 |
| 38 | 2-9-3-00352-0024 | CAJAS DE PASE; MATERIAL DURALUMINIO - TIPO P/INSTALACION ELECTRICA. | UN | 90 |

4.1. Detalle de la prestación:

4.2. Calidad: Los productos a utilizar, deben ser de primera calidad, nuevos y sin presentar evidencias de uso.

4.3. Tolerancia: No se admiten tolerancias de ningún tipo.

4.4. Los elementos deben ser nuevos.

5. Muestra: No es de aplicación.

6. Visita: No es de aplicación.

7. Muestras patrón: No es de Aplicación.

8. Indumentaria: No es de Aplicación.

9. MONEDA DE COTIZACIÓN:  En Pesos.

10. OFERTAS ALTERNATIVAS: Si.

11. OFERTAS VARIANTES: No.

12. OFERTAS PARCIALES: Si.

13. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Los interesados en participar del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentar sus ofertas en la fecha y horario establecidas en la convocatoria. La ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA rechazará -sin más trámite-, las ofertas que se pretendan presentar con posterioridad a la fecha y hora establecidas en esta cláusula para su presentación, aun si el acto de apertura no se hubiera iniciado. Para el caso en que no fuera posible efectivizar el citado rechazo de la oferta presentada fuera de término la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA la devolverá al presentante. En el supuesto en que el día para la presentación de las ofertas que se prevé en esta cláusula deviniera inhábil, el día de apertura de las ofertas tendrá lugar el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora (artículos 59 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo que integra el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas presentadas en la fecha de apertura serán exhibidos a los oferentes por el plazo de DOS (2) días hábiles contado desde el día siguiente a la fecha precitada, estando facultados los mencionados oferentes durante el plazo indicado con antelación a solicitar a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA interviniente una copia de las ofertas presentadas cuyo costo será asumido por el oferente que la peticione. De existir UN (1) solo oferente, la ARMADA prescindirá del cumplimiento del plazo de mención (artículo 60 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

14. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes que participen del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplique este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que integran el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente pliego, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria por lo que no será necesaria la presentación de este pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

15. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

15.1. La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que corresponda.

15.2. Las muestras No es de Aplicación.

15.3. Declaración Jurada de Oferta Nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional (artículo 13, inciso “h”, Punto 3, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales expuesto).

15.4. Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010 (artículo 13, inciso “h”, Punto 4, del Pliego Único de Bases y Condiciones  Generales precitado).

15.5. Nota o datos de dicha Nota presentada en la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) en la cual se encuentren inscriptos, a los efectos de solicitar el Certificado Fiscal para Contratar vigente. Constituirá una obligación de los oferentes comunicar a la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA la denegatoria por parte de la AFIP al otorgamiento de dicho certificado emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días corridos contados desde la fecha de haber tomado conocimiento de la citada denegatoria (artículo 13, inciso “h”, Punto 5, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales indicado y Resolución General AFIP N° 1814/05 y sus modificatorias).

15.6. La demás documentación requerida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

15.7. Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada conforme a la normativa precitada que rige el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará con aplicación del presente, deberán acompañar junto con su oferta la siguiente documentación:

15.7.1. Si el oferente es Persona Humana: copia fiel del Pasaporte o documento de identificación del país de origen -en caso de no poseer pasaporte- y copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente (artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de mención).

15.7.2. Si el oferente es Persona Jurídica: 1) documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rija la creación de dichas instituciones, 2) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en la que se lo designe como representante de la entidad respectiva), del apoderado o mandatario que actúe en representación de la respectiva entidad y 3) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente (artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales referido).

16. INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta concluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de dicho vencimiento. Si en forma previa a la producción del citado vencimiento un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, se desestimarán todas las presentadas por ese oferente (artículo 53 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado).

17. ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario  en el procedimiento de selección de contratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares el respectivo oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN de conformidad con lo prescripto en la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen (artículo 33 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado). En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA (Unidad Operativa de Contrataciones -UOC interviniente-, al concretar su oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes), que efectivice dicha alta, suministrando a la citada UOC toda la documentación e información requerida por la normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos y, también, la demás documentación imprescindible que le sea requerida a dicho efecto por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente.

18. GARANTÍA TÉCNICA. “GARANTÍA TÉCNICA. Con su oferta, a la fecha de apertura del procedimiento se selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes deberán acompañar la respectiva garantía técnica -debidamente rubricada-, en la que indicarán, expresamente, el plazo -no inferior a 6 meses, contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA del bien cuyo suministro se recepcionó en forma definitiva / del servicio recibido, durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias -de cualquier especie-, que al solo juicio de la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA evidencie dicho bien, cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente. En el caso en que los oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, la garantía técnica que se prevé en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de CINCO (5) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

19. CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: 1 (UNA)

20. GARANTÍAS:

Los OFERENTES y ADJUDICATARIOS, deberán constituir sus garantías, en favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”.

En supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados deberán ser emitidos A LA ORDEN DE: ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS.

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Se deja establecido, asimismo, que la ARMADA no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

20.1. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Para garantizar el mantenimiento de su oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura-, una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su oferta. Dicha garantía deberá constituirse en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

Cuando la cotización se haga en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la respectiva garantía deberá consignarse en moneda nacional y su monto deberá calcularse sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía (artículos 78 y 79 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

La omisión de la agregación con la oferta pertinente -en la fecha de apertura-, de la garantía de mantenimiento de oferta que prevé esta cláusula 21.1 o de su constancia fehaciente de constitución, determinará la desestimación -como inadmisible-, de la respectiva oferta incumpliente (artículo 66, inciso “k”, del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

La garantía de mantenimiento de la oferta que prevé esta cláusula podrá implementarse en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 39 del Anexo que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16.

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor. En ningún caso se podrá implementar la garantía de mantenimiento de la oferta con un pagaré cuando el monto de la garantía que surja de la aplicación del citado CINCO POR CIENTO (5%) exceda la suma total de DOSCIENTOS SESENTA (260) MÓDULOS (M. 260), equivalentes al monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL (ARS 260.000,00) -artículo 39, inciso “g” del Pliego único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que conforma la Disposición ONC N° 63-E/16- y artículos 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63 que regula el régimen de la Letra de Cambio y el Pagaré). Esta forma de garantía no es combinable con las demás formas de garantía que prevé el citado artículo 39.

20.2. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el respectivo  Adjudicatario / cocontratante deberá entregar a la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA una garantía de adjudicación / cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato adjudicado, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles  contado a partir de la fecha en que reciba la pertinente Orden de Compra librada por la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA en su favor (artículo 77 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

En los casos de licitaciones internacionales el plazo precitado se extenderá por VEINTE (20) días hábiles computados a partir de la fecha de mención -artículo precitado-. La garantía que se establece en esta cláusula podrá constituirse en cualquiera de las formas que se prevén en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16.

Para el supuesto en que una vez extinguidos los plazos de CINCO (5) y VEINTE (20) días hábiles mencionados -según el caso que corresponda-, el respectivo adjudicatario / cocontratante no integre (entregue a la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA), la garantía de adjudicación / cumplimiento del Contrato, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente de la ARMADA lo intimará por un medio fehaciente a fin de que la presente, confiriéndole a ese efecto un nuevo plazo igual al original. Una vez extinguido el nuevo plazo conferido, de subsistir el incumplimiento del adjudicatario, será rescindida la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario-, intimándose al último a concretar el abono a la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA del importe dinerario equivalente al valor de la mencionada garantía de adjudicación / cumplimiento del contrato (artículo 41 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Dicha rescisión conllevará, asimismo, la aplicación al adjudicatario / cocontratante  respectivo por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la sanción de suspensión para contratar con el Estado Nacional por el plazo de hasta UN (1) año -artículo 106, inciso “b”, Punto 1.3., del Anexo al Decreto N° 1030/16-.

20.3. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: Aquellos oferentes que decidan impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, podrán concretar dicha impugnación en el plazo de TRES (3) días hábiles contado a partir de la fecha de su comunicación, quienes no posean la calidad de oferentes podrán hacerlo en el plazo de TRES (3) días hábiles computado a partir de la fecha de la difusión por la ARMADA del citado Dictamen en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones (artículo 73 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16). En ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación que prevé esta cláusula (artículo precitado y artículo 78, inciso “d”, del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente de la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA, verificará -en todos los casos en que un oferente impugne el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido-, si dicho oferente constituyó la respectiva garantía de impugnación. De haberse omitido su constitución y, también, en el caso en que no se la hubiera implementado en la forma debida (cualquiera fuese la omisión o defecto), la mencionada UOC  intimará al respectivo oferente al efecto de que en el plazo de DOS (2) días hábiles computado desde la fecha en que le sea notificada la indicada intimación, subsane la omisión o defecto precitados. Transcurrido el plazo de DOS (2) días expuesto, para el caso en que el oferente impugnante hubiera incumplido lo requerido en la intimación, la impugnación presentada será rechazada sin más trámite (artículo 29 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

La garantía de impugnación que se prevé en esta cláusula podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16.

Su importe ascenderá al TRES POR CIENTO (3%), determinado -en cada caso-, conforme a lo prescripto en el artículo 78, incisos “d” y “e” (según el supuesto que corresponda),  del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16 y, también, en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16. En tal sentido, se deja establecido, que para los casos en que la respectiva impugnación se efectúe por una persona que no invista la calidad de oferente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, también, para los demás casos establecidos en el citado artículo 32, para los cuales dicha norma dispone que se debe establecer en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable un monto fijo para constituir la garantía de impugnación, dicho monto fijo se determina para el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 19.050,66).

Se deja asimismo establecido, que las garantías de impugnación implementadas por los oferentes que cuestionen el Dictamen de Evaluación de Ofertas, sólo serán reintegradas al impugnante en el caso en que la respectiva impugnación se resuelva favorablemente (artículo 43, inciso “d”, del Manual de Procedimiento implementado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16 y artículo 32, último párrafo, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16).

Cuando existan razones fundadas que así se expresen por la autoridad competente de la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA en el acto administrativo que apruebe el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA resultará facultada a elegir la forma particular de garantía -que se aprecie  como la más conveniente de entre las establecidas en el  artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16-, tanto para la constitución de la garantía de mantenimiento de las ofertas como para la implementación de las garantías de adjudicación e impugnación (artículo 39 referido, penúltimo párrafo).

20.4. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: No será necesario presentar garantías (con excepción de la contragarantía cuando esta se prevea en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares), en los siguientes supuestos: 1) Cuando el importe de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRECIENTOS MÓDULOS (M. 1.300), equivalentes al monto de PESOS UN MILLÓN TRECIENTOS MIL (ARS 1.300.000.00), 2) Cuando el monto de la Orden de Compra o Contrato no exceda la cantidad que represente UN MIL TRECIENTOS MÓDULOS (M. 1300), equivalentes al importe de PESOS UN MILLÓN TRECIENTOS MIL (ARS 1.300.000.00) y 3) En todos los demás casos que se prevén por el artículo 80 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16. No obstante ello, to todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16, a requerimiento de la ARMADA, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago (artículo 40 -último párrafo-, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales mencionado).

21. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El plazo de mantenimiento de las ofertas que se presenten en el procedimiento de selección de cocontratantes que se regirá por este Pliego de Bases y Condiciones Particulares será de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura. Se aplicarán los artículos 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16.

22. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

22.1. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA, teniendo en cuenta el precio, la calidad del bien en proceso de contratación, la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente pliego (artículo 27, inciso 3°, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC  N° 62-E/16).

22.2. Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, dicha oferta no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA (artículo 27, inciso 4, del Manual de Procedimiento expuesto).

En todos los casos, el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita por la Comisión de Evaluación interviniente de la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA explicitará, los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 3° y 4°). En relación a las ofertas que considere admisibles y convenientes la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y la incidencia de cada uno de ellos al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en consecuencia, en su Dictamen, la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27, inciso 5°, del mencionado Manual de Procedimiento).

22.3. Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados -en forma expresa- el precio unitario y cierto -en números-, con relación a la unidad de medida establecida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización expresado en letras y números determinados en la moneda de cotización que se prevé en este pliego. El precio así cotizado será el final que la ARMADA deberá abonar por todo concepto (artículo 16, inciso 1° y 2°, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

22.4 Asimismo, el Oferente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones que se contemplan en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Después de haber cotizado por renglón podrá efectuar un descuento en el precio por el total de los renglones o un grupo de renglones sobre la base de su adjudicación íntegra (artículo 16 mencionado, inciso 3°).

22.5. De conformidad a lo establecido en el artículo 9° -último párrafo-, del  Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16,  la autoridad competente de la ARMADA que autorizó el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, a su vez, aprobó este pliego, dispuso, fundadamente, que las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y, también, los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad no podrán presentar cotizaciones por parte del renglón.

22.6. En los términos del artículo 31 -segundo párrafo-, del Manual de Procedimiento indicado con antelación, la adjudicación correspondiente al procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares -de resultar procedente la concreción de dicha adjudicación-, se realizará por renglón.

22.7. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en las demás disposiciones que integran el Decreto N° 1023/01, su Reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1030/16, el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y, en forma similar, aquellas que coticen un precio vil o no serio según lo establecido por el artículo 69 del Anexo precitado, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el referido artículo 69, surja, fehacientemente acreditado, que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado A este último fin, en forma previa a la desestimación podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, esta última, en los casos en que no se emita en el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares el respectivo Dictamen de Evaluación de las Ofertas y, en forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículos 66, incisos “a” y “b” del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 28, incisos “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “g” y “h” del Decreto N° 1023/01.

En consecuencia, dentro de los DOS (2) DÍAS hábiles siguientes a la fecha de apertura de las ofertas la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares verificará en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO), el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes presentados (dejando las respectiva constancia en el legajo de dicho procedimiento) y, en su caso, les comunicará -por un medio fehaciente-, (dejando una constancia similar), que deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) a fin de su incorporación al citado Sistema (SIPRO), con los datos actualizados en la fecha en que comience el período de evaluación de las ofertas o bien en la fecha de la adjudicación, esto último, en aquellos procedimientos de selección de cocontratantes en los que no se emita el Dictamen de Evaluación de Ofertas (artículos 66, inciso “a”, del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 25 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Los oferentes y adjudicatarios extranjeros estarán exentos de la obligación de inscribirse en el SIPRO (artículo 25 de mención).

El Dictamen de Evaluación de Ofertas será notificado a todos los oferentes presentados en el procedimiento de selección de cocontratantes regido por este Pliego de Bases y Condiciones Particulares por los medios que prevé el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1030/16, en el plazo de DOS (2) días hábiles computados desde la fecha de su emisión (artículo 72 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

Dicho Dictamen podrá ser impugnado (constituyéndose a tal fin, en forma previa, la garantía de impugnación establecida en la cláusula 21., Punto 21.3. del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares), por los oferentes que así deseen hacerlo. Ello, en el plazo de TRES (3) días hábiles contado desde la fecha en que les hubiese sido notificado / comunicado por la ARMADA. Asimismo, podrán impugnarlo quienes no posean la calidad de oferentes, en el término de TRES (3) días hábiles computado desde la fecha de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones (artículo 73 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

23. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN. Sin perjuicio de los requisitos esenciales establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, también constituirán causales que determinarán una desestimación similar las establecidas en el artículo 66 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1030/16. Conforme a la naturaleza específica, entidad de las causales referidas en esta cláusula no resultarán susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

24. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN. Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16. El oferente que incurra en dichas causales deberá subsanar el respectivo incumplimiento en el plazo DE CUATRO (4) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que reciba la respectiva intimación fehaciente a tal efecto de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA interviniente en el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De omitirse tal subsanación -una vez transcurrido el plazo precitado-, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible.

25. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR LA ARMADA CON ANTERIORIDAD AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COCONTRATANTES AL QUE SE APLICARÁ EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Serán desestimadas -como inadmisibles-, las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA con anterioridad a la fecha de autorización, por parte de la autoridad competente de la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA, del trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. A tal fin resultará suficiente, que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA interviniente, incorporé al legajo / expediente correspondiente al procedimiento de selección de contratantes que se substanciará con aplicación de este pliego, las constancias que acrediten, fehacientemente, que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la aplicación de cualquiera de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso “a”, Puntos: 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01, en las DOS (2) contrataciones anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentren firmes, por no haber sido cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su respecto (artículo 29 mencionado y artículos 68, inciso “g” del Anexo al Decreto N° 1030/16).

26. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA. Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por si solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán desestimadas como inelegibles todas aquellas ofertas en las que un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica (artículo 68, inciso “d” del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

27. DESEMPATE DE OFERTAS - MEJORA DE PRECIOS. En el caso de igualdad de precios y calidad de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se observarán por la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA -en primer término-, las normas sobre preferencias que establece la normativa vigente (entre estas la correspondiente al “Compre Argentino” (Ley N° 25.551 y su Reglamentación aprobada por el Decreto N°1600/02). De mantenerse la igualdad, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ESUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA interviniente invitará a los respectivos oferentes para que formulen una mejora de precios. Para ello fijará día, hora y lugar, comunicándolos por un medio fehaciente a los oferentes convocados a desempatar, labrándose el Acta pertinente para dejar constancia de lo actuado en el trámite del desempate efectivizado. Si un oferente no se presentase al acto de desempate, se considerará que mantiene su oferta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. A tal fin, se establecerá el día, lugar y hora del sorteo que se efectivizará comunicándoselos a los oferentes llamados a desempatar por un medio fehaciente. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran y, además, se labrará la respectiva Acta de su concreción (artículo 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

28. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL -DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES. Los oferentes presentados en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplica este Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta la Nota o datos de la Nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), en la cual se encuentren inscriptos, solicitando el otorgamiento del Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1814/05 y sus modificatorias: RESOLUCIONES GENERALES Nros N° 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) o, también, el Certificado Fiscal Para Contratar -vigente-, conferido en su favor  por  la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS ( AFIP).

Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), deberán acompañar con su cotización una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales (Ley  Nº 17.250).

Los oferentes a los cuales por el monto de su oferta (PESOS CINCUENTA MIL -$ 50.000- O UN MONTO SUPERIOR), les resulta exigible cumplir con los recaudos precitados, también se encontrarán obligados a comunicar a LA ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA la denegatoria a la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) ante su requerimiento de otorgamiento del certificado precitado. Ello dentro de los CINCO (5) días hábiles computados desde la fecha en que tomen conocimiento de dicha denegatoria. (artículo 13, inciso “h”, Punto 5°, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16).

De incumplirse por los cotizantes los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA -por sí- y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará si el respectivo cotizante se encuentra habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional. También estará facultada a requerir -directamente- a la AFIP por Oficio u otro medio fehaciente idóneo, que se expida respecto a si otorgó o denegó el Certificado Fiscal para Contratar requerido por cualquier oferente presentado en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en caso en que no se le hubiera otorgado, para que dicha Administración Federal de Ingresos Públicos se expida en relación a si le fue denegado, la fecha en que se concretó la respectiva denegatoria, las causas que la determinaron, la fecha en que la denegatoria dictada se comunicó al oferente respectivo y, a su vez, peticionándole la entrega a la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA de una copia autenticada del acto administrativo mediante el cual la AFIP implementó la respectiva denegatoria. De constatarse por la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA que al respectivo oferente le fue denegado por la AFIP el otorgamiento del mencionado Certificado Fiscal para Contratar creado por la Resolución General AFIP N° 1814/05, la respectiva oferta resultará inadmisible por encontrarse encuadrado el oferente en la causal de inhabilidad para contratar con el Estado Nacional establecida en los artículos 28, inciso “f”, del Decreto N° 1023/01, 66, inciso “b”, del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 27, inciso 2, última parte, del  Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16.

29. DATOS DE LA EJECUCIÓN:

29.1.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a efectivizar la prestación contratada en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir del día inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada que se producirá con la notificación fehaciente de la Orden de Compra librada en su favor por la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA.

El Flete será a cargo del Proveedor.

29.2. ENTREGA DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES A LA CONTRATACIÓN ADJUDICADA.

Los bienes correspondientes al suministro contratado deberán entregarse a la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de retiro por el adjudicatario / cocontratante de la orden de compra librada por la ARMADA en su favor.

SI se trata de UNA (1) sola entrega de los bienes requeridos, establecerlo así en la cláusula, con el plazo de entrega pertinente.

30. RÉGIMEN DE PENALIDADES: En caso de corresponder, se aplicarán a los oferentes y al adjudicatario las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso “a”, Puntos 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01 y 102 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

31. RECEPCIÓN PROVISORIA: La recepción provisoria se efectivizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios de la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que le es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en la fecha en que conforme a lo establecido en el mismo el adjudicatario entregue a la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA el suministro requerido correspondiente a la contratación que le fue adjudicada (artículo 88 del Anexo al Decreto N° 1030/16). En consecuencia, los recibos o remitos que se rubriquen entre el adjudicatario y la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA quedarán sujetos a la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), que efectivice la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA.

32. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA: De manera similar a la Recepción Provisoria, la conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), se realizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA. Ello, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos computados a partir de la fecha en que se efectivice por dicha Comisión la respectiva Recepción Provisoria (artículo 89 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

33. FACTURACIÓN: Las facturas deberán presentarse una vez producida por la ARMADA la Conformidad de Recepción – Recepción Definitiva del suministro, correspondiente a la contratación adjudicada. Dichas facturas deberán presentarse en la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. La recepción por la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA de las facturas citadas en esta cláusula dará inicio al plazo correspondiente para su pago (artículo 90 del Anexo al Decreto N° 1030/06).

33.1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto suministrado / servicio prestado.

33.1.1.  Si  el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en imprenta.

Ticket factura “B”  (para operaciones que oscilen entre PESOS UN MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

33.1.2. Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo):

Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

Ticket factura “C” (para operaciones que oscilen entre PESOS UN MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

33.2. Los bienes suministrados, solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

33.3. Las facturas entregadas a la ARMADA deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino / organismo, receptor en el remito.

33.4. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra librada en favor del adjudicatario / cocontratante respectivo.

33.5. Con la facturación se adjuntará:

33.5.1. El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

33.5.2. Copia de la Conformidad de Recepción (Recepción Definitiva), concretada por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA.

33.6. La documentación indicada con antelación -luego de su verificación-, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA (SIAF) para su procesamiento de pago.

33.7. Las facturas mencionadas además de los datos indicados con antelación, deberán indicar:

33.7.1. La descripción completa del bien suministrado y su marca.

33.7.2. Forma de presentación del bien suministrado: envase unitario o por bulto/granel.

33.7.3. Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel del bien suministrado.

33.7.4. Número de remito o constancia de entrega.

33.7.5. Origen del bien cuyo suministro se efectivizó.

También podrá implementarse la factura electrónica (modelo tradicional de factura) -Resolución General AFIP N° 1415/03 y Anexo II-, con las siguientes adaptaciones:

1)Tiene Código de autorización electrónico y su vencimiento,

2)Tiene consignado el tipo de comprobante: “B”, “C” o “E”,

3)La ubicación física de los datos es similar a la factura de papel y

4)Es obligatorio que contenga código de barras.

34. PAGO: A partir de la fecha de recepción por la ARMADA de las facturas que le entregue el pertinente cocontratante comenzará a correr el plazo para su pago, que será de TREINTA (30) días corridos contado desde la fecha precitada. De conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE). Sin perjuicio de ello, se deja establecido, además, que los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente (artículos 90 y 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

35. RESCISION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS. El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el respectivo adjudicatario / cocontratante por la contratación adjudicada -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto “d”, incisos: 1, 2 y 3- del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16, lo hará pasible de la aplicación por la ARMADA de la penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho, desde la fecha de su comunicación por la ARMADA implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo adjudicatario / cocontratante. Dicha rescisión, asimismo, lo hará pasible de la aplicación por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), según la naturaleza, especie, del respectivo incumplimiento, de las sanciones que se prevén en el artículo 106 del Anexo precitado. El adjudicatario / cocontratante también estará obligado a cumplimentar -a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, laborales, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769. La ARMADA se encontrará facultada -por si-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales, Municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el adjudicatario / cocontratante estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al personal contratado por él o que integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario / cocontratante- (artículo 66, inciso “j”, del Anexo al Decreto N° 1030/16).-.

36. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS. El adjudicatario / cocontratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie-, que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o Civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA, como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza-, que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

37. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD. El adjudicatario / cocontratante se encontrará ligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso -o de cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario o cualquier tercero le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que el adjudicatario / cocontratante estará obligado a realizar en favor de la ARMADA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario / cocontratante también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a exclusiva costa del adjudicatario / cocontratante-, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.

38. RESARCIMIENTO INTEGRAL. Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios / cocontratantes incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatarios / cocontratantes de las multas a que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio a su respecto por la ARMADA de las acciones judiciales que  decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran dichos oferentes, adjudicatarios o cocontratantes en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto N° 1030/16, que en todos los casos -de existir-, serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión. Dicho Informe Técnico, cuando proceda su implementación, se agregará al legajo / constancias que integren el procedimiento de selección de cocontrantes que se substancie conforme al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

39. INCREMENTO / AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA. Se deja establecido que la ARMADA podrá aumentar, incrementar o disminuir, en forma unilateral la prestación contratada hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso “b”, del Decreto N° 1023/01.

También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento, aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni lo hará pasible de ninguna especie de penalidad o sanción.

En ningún caso el incremento, aumento o disminución que se prevén en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato aún con el consentimiento del respectivo cocontratante. Los aumentos, incrementos o disminuciones mencionados deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

Dichos aumentos, incrementos y disminuciones podrán incidir sobre, UNO (1), varios o el total de los Renglones de la Orden de Compra librada por la ARMADA en favor del respectivo cocontratante, sin exceder -en ningún caso-, los porcentajes indicados con antelación del importe correspondiente a los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

El aumento, incremento o disminución de la prestación contratada podrá disponerse por la ARMADA en la fecha de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato.

Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá -en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso “a”, Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

40. REVOCACIÓN – MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA. La revocación, modificación o sustitución por parte de la ARMADA del contrato perfeccionado con el pertinente cocontratante por razones de oportunidad, mérito o conveniencia no generará derecho a indemnización en favor del respectivo cocontratante en concepto de lucro cesante, sino únicamente, la indemnización del daño emergente que el último acredite -fehacientemente-, haber sufrido, ante la ARMADA (artículo 95 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

41. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS. El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a no ceder ni transferir total o parcialmente la contratación adjudicada y, también, a no subcontratar la ejecución de la prestación que se obligará a cumplir conforme a dicha contratación. En ambos casos, sin la autorización previa y escrita de la ARMADA. Para el supuesto en que el adjudicatario / cocontratante incumpla dicha obligación, la ARMADA estará facultada a rescindir -de pleno derecho-, la contratación adjudicada. Dicha rescisión producirá sus efectos -en forma automática-, desde la fecha de su notificación al adjudicatario por parte de la ARMADA y, además, implicará la aplicación al adjudicatario / cocontraante por parte de la ARMADA de la penalidad de pérdida de la garantía de adjudicación / cumplimiento de la contratación adjudicada (artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

42. COMPRE TRABAJO ARGENTINO. Se otorgará preferencia para la adquisición de bienes de origen nacional en los términos de la Ley N° 25.551 y su Reglamentación (Decreto N° 1600/02), considerándose que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

43. REGISTRO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL). Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro -artículo 28, inciso “h”, del Decreto N° 1023/01-.

44. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada -de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario / cocontratante y la ARMADA-, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con competencia en lo contencioso administrativo con sede en la Ciudad de Bahía Blanca, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales-, que el respectivo adjudicatario / cocontratante y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios:

1)   Para la ARMADA ARGENTINA ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA – BASE NAVAL PUERTO BELGRANO – JURISDICCIÓN FEDERAL – CP 8111.

2) Para el cocontratante, en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

45. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA. Se establece expresamente, que en todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultarán de aplicación las siguientes normas:

1)  El Decreto Delegado N° 1023/01.

2)  La reglamentación aprobada por el Decreto N° 1030/16.

3) El Manual  de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16.

4) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16.

5) Las Disposiciones y demás normas complementarias que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

Sellos y firmas al dorso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación serán desestimadas sin reclamo alguno.

Convocase a formular ofertas para la adquisición de materiales de electricidad para el mantenimiento de la  ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA.

| Nº Renglón | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº6 - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER. |
| 2 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR. |
| 3 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 20A - NORMA IRAM 2169. |
| 4 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 25A. |
| 5 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - CORRIENTE DE CORTE 1500A. |
| 6 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 10M. |
| 7 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M. |
| 8 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. |
| 9 | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE 10A. |
| 10 | CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |
| 11 | CURVA PVC DE 2CURVA PVC DE 20 MM (TIPO) HOMEPLAST0 MM (TIPO) HOMEPLAST. |
| 12 | GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERISTICA 20mm. |
| 13 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL PVC - DIAMETRO 3/4pulg - EXTREMO LISO - ROSCA SIN. |
| 14 | CAJAS DE PASE; MATERIAL DURALUMINIO - TIPO P/INSTALACION ELECTRICA. |
| 15 | CAJAS DE PASE; MATERIAL PVC - TIPO ESTANCA. |
| 16 | BASTIDORES; TIPO STANDARD - MODULO 1 PUNTO Y 1 TOMA A PRESION - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA. |
| 17 | TAPA; TIPO PARA BASTIDOR - MODULO SIN - TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL PLASTICO. |
| 18 | TAPA; TIPO CIEGA - MODULO SIN - TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL PLASTICO. |
| 19 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm² - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR ROJO O SIMILAR. |
| 20 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm² - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR NEGRO O SIMILAR. |
| 21 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm² - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR BLANCO O SIMILAR. |
| 22 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 24A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 18A - TENSION NOMINAL 450/750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR MARRON O SIMILAR. |
| 23 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 24A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 18A - TENSION NOMINAL 450/750V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR CELESTE O SIMILAR. |
| 24 | Descripción CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 24A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 18A - TENSION NOMINAL 450/750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR VERDE CON AMARILLO O SIMILAR. |
| 25 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR MARRON O SIMILAR. |
| 26 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR ROJO O SIMILAR. |
| 27 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR NEGRO O SIMILAR. |
| 28 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR CELESTE O SIMILAR. |
| 29 | TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO PUNTERA TUBULAR - SECCION 1,5mm² - PRESENTACION ENVASE X 100UN - DIAMETRO INTERIOR 1,5mm. |
| 30 | TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO PUNTERA TUBULAR - SECCION 2,5mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 2,5mm. |
| 31 | TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO PUNTERA TUBULAR - SECCION 6mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 6mm |
| 32 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO ALT. 4 - TRABAS DE SEGURIDAD SI. |
| 33 | RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 1M |
| 34 | BORNES DE PASO Y SECCIONABLES; CORRIENTE 16A - SECCION 10mm² - TIPO DE PASO. |
| 35 | CONECTORES; DIAMETRO 20mm - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO. |
| 36 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 18W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 25000H - TEMPERATURA DE COLOR 2700ºK - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A. |
| 37 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 20A - NORMA IRAM 2169. |
| 38 | CAJAS DE PASE; MATERIAL DURALUMINIO - TIPO P/INSTALACION ELECTRICA. |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente, serán desestimadas sin reclamo alguno.

Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en especificaciones técnicas.

El material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso legítimo, en perfecto estado de mantenimiento y conservación, los cuales serán proporcionados por el Adjudicatario, y de primera calidad dentro de su tipo, en caso de encontrar algún elemento que este fuera de los requerimientos expresados, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa.

El Adjudicatario deberá traer los materiales a sus costas, en transporte desde el lugar de depósito de los elementos solicitados en la presente licitación, hasta la ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA (ESOA) sito en la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

RENGLÓN Nº 1: 258-00819-0037

Presión de expansión a partir de una cierta profundidad, no en el cuello del taco, lo que impide la rotura de revoques, enlucidos y azulejos.

La dirección de la expansión puede determinarse (importante en la zona cercana al borde). Fuerte agarre en ladrillos macizos.

Con Tornillos rosca madera 6 mm

RENGLÓN Nº 2: 2-9-3-00657-0168

Elevada capacidad de corte de hasta 15.000 A según la norma EN 60898 y 25 kA según la norma EN 60947-2.

Muy buena limitación de la corriente y selectividad.

Curvas características de disparo A, B, C y D.

Seguridad contra contacto de los dedos y el dorso de la mano en los bornes según VBG 4/BGV A2

Los bornes combinados permiten la conexión simultánea de barras colectoras y de conductores

Componentes adicionales uniformes que permiten la libre disposición de ensamble, rápido montaje por encastre en el lugar de la instalación

El bloqueo de la palanca evita en forma activa el accionamiento indebido de la misma.

Apto especialmente para el montaje en tableros de distribución de poca profundidad en instalaciones domiciliarias o de edificios.

Características frontales:

5SX16

C16 amp

308v

3000

Ui440 v

RENGLÓN Nº 3: 2-9-3-00658-0120

Elevada capacidad de corte de hasta 15.000 A según la norma EN 60898 y 25 kA según la norma EN 60947-2.

Muy buena limitación de la corriente y selectividad.

Curvas características de disparo A, B, C y D.

Seguridad contra contacto de los dedos y el dorso de la mano en los bornes según VBG 4/BGV A2.

Los bornes combinados permiten la conexión simultánea de barras colectoras y de conductores

Componentes adicionales uniformes que permiten la libre disposición de ensamble, rápido montaje por encastre en el lugar de la instalación.

El bloqueo de la palanca evita en forma activa el accionamiento indebido de la misma.

Apto especialmente para el montaje en tableros de distribución de poca profundidad en instalaciones domiciliarias o de edificios.

Características frontales:

5SX20

C20 amp

308v

3000

Ui440 v

RENGLÓN Nº 4: 2-9-3-00658-0045

Elevada capacidad de corte de hasta 15.000 A según la norma EN 60898 y 25 kA según la norma EN 60947-2.

Muy buena limitación de la corriente y selectividad.

Curvas características de disparo A, B, C y D.

Seguridad contra contacto de los dedos y el dorso de la mano en los bornes según VBG 4/BGV A2.

Los bornes combinados permiten la conexión simultánea de barras colectoras y de conductores.

Componentes adicionales uniformes que permiten la libre disposición de ensamble, rápido montaje por encastre en el lugar de la instalación.

El bloqueo de la palanca evita en forma activa el accionamiento indebido de la misma.

Apto especialmente para el montaje en tableros de distribución de poca profundidad en instalaciones domiciliarias o de edificios.

Características Frontales

S5 X16

C25 A

380V

3000

Ui 440V

RENGLÓN Nº 5: 2-9-3-01205-0028

Tension nominal: 125 V to 400 V, 500 V; 50 Hz AC to 60 Hz; 230 V to 400 V, 50 Hz AC to 400 Hz. Utilizable en redes: 220/380 V AC, 230/400 V AC, 240/415 V AC, 500 V.

Terminales con cubre bornes que pueden ser usados para montaje en barra en la parte superior con terminales modulares, y en combinación con las líneas de interruptores termo magnéticos 5SX.

Profundidad de montaje 55 mm.

Palanca de interrupción bloqueable y botón de prueba de funcionamiento.

A prueba de descargas según norma DIN VDE 0664 Part 1.

Para corrientes de fuga alterna y continua pulsante.

(Tipo A), VDE.

Características frontales:

5SM1 344-OMB

RCCB F1

In 40 A

I(n 30 mA

Im 800A

Un ~230… 400 V

RENGLÓN Nº 6: 2-9-3-01033-0030

Película de PVC con adhesivo ultrasensible a la presión de 7 mil. de pulgada de espesor. Gran flexibilidad y máxima elongación, garantizando una extraordinaria adhesión a cualquier superficie. Opera eficiente y continuamente en rangos de temperatura desde -7°C a 90°C. Aislamiento primario para todo tipo de cables y empalmes (hasta 600 Volts). Es utilizada para aislación primaria en uniones de baja tensión (hasta 600 Volts).

RENGLÓN Nº 7: 2-9-3-01033-0091

Base o soporte de goma de etileno-propileno.

Excelentes propiedades eléctricas (no afectadas por el grado de elongación al aplicarla). Compatible con todos los materiales aislantes de cables.

Separador (liner) especial de poliéster de fácil desprendimiento por tracción.

RENGLÓN Nº 8: 2-9-3-00657-0081

INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 1 PUNTO - 16A 250V.~ BASTIDOR UNICO. TAPON CIEGO – ACCESORIOS.

RENGLÓN Nº 9: 2-9-3-06736-0002

Conexión: con conductores de hasta 2.50 mm.²

Valores nominales: 10 A / 250V.~ Con obturador de seguridad.

Dimensiones: 1 módulo.

Formato país: Argentina.

RENGLÓN Nº 10: 2-9-3-00353-0077

CAÑO RIGIDO PVC 20 MM GRIS X MTS (TIPO) TUBELECTRIC.

NOMINAL: 20.

Ø EXTERIOR MM: 20 + 0-0,3.

Ø INTERIOR MM: 17,07.

SECCION UTIL EN MM²: 158.

RADIO MINIMO CURVATURA: 60.

DISTANCIA MIN./CURVAS MM: 190.

MTS  POR PAQUETES: 90.

RENGLÓN Nº 11: 2-9-3-01567-0012

Construido en material termo-plástico, aislante, auto extinguible, en color gris RAL7035, bajo diseño exclusivo que garantiza el ajuste exacto entre un tubo rígido y la pared interna del conector, con un grado de protección IP54.

Ø INTERIOR MM: 20

RENGLÓN Nº 12: 2-7-9-00656-0124

GRAMPA FIJACION 20MM C/CLIP SEG. (TIPO) TUBELECTRIC.

Construido en material termo-plástico, aislante, auto extinguible, en color gris RAL7035, bajo diseño exclusivo que garantiza el ajuste exacto entre un tubo rígido y la pared interna del conector, con un grado de protección IP54.

Ø MM: 20.

RENGLÓN Nº 13: 2-5-8-03516-0035.

Acople rápido y/o prolongación de ajuste exacto entre dos tramos de tubos rígidos de igual diámetro.

Construido en material termo-plástico, aislante, auto extinguible, en color gris RAL7035, bajo diseño exclusivo que garantiza el ajuste exacto entre un tubo rígido y la pared interna del conector, con un grado de protección IP54.

Ø INTERIOR MM: 20.

RENGLÓN Nº 14: 2-9-3-00352-0024.

Diseñadas y construidas según Norma IEC 60670 e IRAM 62670.

Material: termoplástico aislante.

Color: gris RAL 7035.

Resistencia al calor: 70ºC.

Resistencia a la llama: 650 ºC max.

Tensión de servicio: <440 V.

Intensidad de corriente máxima asignada: < 63 A.

Resistencia a las corrientes superficiales: > 175 V.

Ancho:165mm.

Alto: 165mm.

Profundidad: 65mm.

RENGLÓN Nº 15: 2-9-3-00352-0023

Cajas rectangulares de sobreponer en superficie para conexión de tomas, interruptora, conmutadora y elementos de domótica en general.

Caja rectangular gris para acoplar bastidor.

RENGLÓN Nº 16: 2-9-3-01454-0017.

Inyectado en policarbonato de alto impacto.

Con capacidad para 3 módulos.

Provisto con tornillos de sujeción.

Sistema de alineamiento (elimina el desnivel de la caja embutida).

Nervios diagonales de refuerzo que disminuyen la flexión del bastidor.

RENGLÓN Nº 17: 2-9-3-01455-0068

Inyectada en ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno).

Propiedades anti amarilleo (tratamiento UV).

Color: blanco.

Fabricado e inyectado con termoplásticos ignífugos, no propagantes de llama a 650°C según

Norma IEC 60695-2-1.

Tapa civil blanca para bastidor tipo kalop.

RENGLÓN Nº 18: 2-9-3-01455-0020

Construido en ABS inyectado no propagante de llama hasta 850°C. Compatible para ser

Insertado en el bastidor tipo kalop.

Modulo tapón ciego para bastidor.

RENGLÓN Nº 19, 20 Y 21: 2-9-3-01137-0275

Cable Unipolar Flexible.

Norma: IRAM NM 247-3.

Material de Conductor: cobre recocido, Norma IRAM NM 280, flexibilidad clase 4.

Sección por cada conductor 1,5 mm2

Temp. Max. En servicio continuo 70 ºC.

Temp. Max. En cortocircuito 160 ºC.

No propagante de la llama IRAM 2399.

Aislante de PVC Norma IRAM 2307.

Cantidad de mts lineales por Colores: 400 mts de negro, 400 mts de marrón, 400 mts de rojo, 400 mts de  celeste, 400 mts de verde/amarillo.

RENGLÓN Nº 22, 23 Y 24: 2-9-3-01137-0277

Cable Unipolar Flexible.

Norma: IRAM NM 247-3.

Material de Conductor: cobre recocido, Norma IRAM NM 280, flexibilidad clase 4.

Sección por cada conductor 2,5 mm2

Temp. Max. En servicio continuo 70 ºC.

Temp. Max. En cortocircuito 160 ºC.

No propagante de la llama IRAM 2399.

Aislante de PVC Norma IRAM 2307.

Cantidad de mts lineales por Colores: 800 mts de negro, 1300 mts de marrón, 2100 mts de rojo, 1700 mts de  celeste, 2000 mts de verde/amarillo.

RENGLÓN Nº 25, 26, 27 Y 28: 2-9-3-01137-0250

Cable Unipolar Flexible.

Norma: IRAM NM 247-3.

Material de Conductor: cobre recocido, Norma IRAM NM 280, flexibilidad clase 4.

Sección por cada conductor 6 mm2

Temp. Max. En servicio continuo 70 ºC.

Temp. Max. En cortocircuito 160 ºC.

No propagante de la llama IRAM 2399.

Aislante de PVC Norma IRAM 2307.

Cantidad de mts lineales por Colores: 40 mts de negro, 40 mts de marrón, 40 mts de rojo, 40 mts de  celeste, 40 mts de verde/amarillo.

RENGLÓN Nº 29: 2-9-3-01453-0336

Diámetro orificio de puntera: 2,30.

Diámetro orificio de puntera prensa cable: 3,50.

Largo sin aislamiento: 9,00.

Largo con aislamiento: 15,00.

RENGLÓN Nº 30: 2-9-3-01453-0417

TERMINAL PIN TUBULAR C/AISL. 2,5MM  (TIPO) LCT.

Diámetro orificio de puntera: 2,60

Diámetro orificio de puntera prensa cable: 4,20

Largo sin aislamiento: 11,00

Largo con aislamiento: 17,00

RENGLÓN Nº 31: 2-9-3-01453-0419

Diámetro orificio de puntera: 4,00.

Diámetro orificio de puntera prensa cable: 6,30.

Largo sin aislamiento: 12,00.

Largo con aislamiento: 21,00.

RENGLÓN Nº 32: 2-5-8-00723-0016.

Material: Nylon 6.6 Estabilizado térmicamente (PA66HS).

Color: negro.

Temperatura de trabajo: -40°C a +105°C.

Inflamabilidad: UL94 V2.

Longitud nominal: 200mm.

Ancho: 2.50mm.

Diámetro máximo de sujeción: 55mm.

Tensión mínima de ruptura: 8 kgf  18lbs 80N.

RENGLÓN Nº 33: 2-9-3-01456-0001

RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 1M.

RENGLÓN Nº 34: 2-9-3-00295-0039

Borneras repartidoras de carga para circuitos de distribución trifásicos con neutro.

Los elementos de conducción están constituidos por barras de bronce perforadas. El sistema de conexión de los cables a la barra es de apriete directo por tornillo.

Todos los materiales de soporte y aislación son de termoplástico autoextinguible de alta rigidez dieléctrica, resistencia mecánica y protección UV.

La tensión de aislación es de 500V.

Características eléctricas nominales 250/450V, 50/60Hz, 80, 100 y 125A según modelo.

Norma de aplicación IEC 60998-1 / IEC 60998-2-1.

Fijación sobre riel Din de 35 mm. o sobre placa de montaje por medio de dos tornillos.

El color del cuerpo es gris RAL 7032 y la cobertura es transparente.

El grado de protección es IP20.

RENGLÓN Nº 35: 2-9-3-01550-0179

CONECTORES; DIAMETRO 20mm - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO.

RENGLÓN Nº 36: 2-9-3-09785-0003

TUBO LED - T8 SMD 2835 TIPO NOVA ELECTRICITY, 18 W LUZ FRIA.

RENGLÓN Nº 37: 2-9-3-00658-0120

TUBO LED - T8 SMD 2835 TIPO NOVA ELECTRICITY, 18 W LUZ FRIA.

RENGLÓN Nº 38: 2-9-3-00352-0024

CAJA DE PVC 4 MOD S/TAPA KL 420223 TIPO KALOP.

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

ANEXO III

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| e-Mail |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |
| REN-GLÓN | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTI-DAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº6 - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER. | CJ | 20 |  |  |  |
| 2 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR. | UN | 45 |  |  |  |
| 3 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 20A - NORMA IRAM 2169. | UN | 45 |  |  |  |
| 4 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 25A. | UN | 45 |  |  |  |
| 5 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - CORRIENTE DE CORTE 1500A. | UN | 45 |  |  |  |
| 6 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 10M. | UN | 180 |  |  |  |
| 7 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M. | MTS | 100 |  |  |  |
| 8 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. | UN | 60 |  |  |  |
| 9 | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE 10A. | UN | 200 |  |  |  |
| 10 | CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. | MTS | 450 |  |  |  |
| 11 | CURVA PVC DE 2CURVA PVC DE 20 MM (TIPO) HOMEPLAST0 MM (TIPO) HOMEPLAST. | UN | 250 |  |  |  |
| 12 | GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERISTICA 20mm. | UN | 300 |  |  |  |
| 13 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL PVC - DIAMETRO 3/4pulg - EXTREMO LISO - ROSCA SIN | UN | 200 |  |  |  |
| 14 | CAJAS DE PASE; MATERIAL DURALUMINIO - TIPO P/INSTALACION ELECTRICA. | UN | 100 |  |  |  |
| 15 | CAJAS DE PASE; MATERIAL PVC - TIPO ESTANCA. | UN | 100 |  |  |  |
| 16 | BASTIDORES; TIPO STANDARD - MODULO 1 PUNTO Y 1 TOMA A PRESION - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA. | UN | 120 |  |  |  |
| 17 | TAPA; TIPO PARA BASTIDOR - MODULO SIN - TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL PLASTICO. | UN | 120 |  |  |  |
| 18 | TAPA; TIPO CIEGA - MODULO SIN - TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL PLASTICO. | UN | 200 |  |  |  |
| 19 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm² - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR ROJO O SIMILAR. | MTS | 700 |  |  |  |
| 20 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm² - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR NEGRO O SIMILAR. | MTS | 700 |  |  |  |
| 21 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm² - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR BLANCO O SIMILAR. | MTS | 700 |  |  |  |
| 22 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 24A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 18A - TENSION NOMINAL 450/750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR MARRON O SIMILAR. | MTS | 700 |  |  |  |
| 23 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 24A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 18A - TENSION NOMINAL 450/750V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR CELESTE O SIMILAR. | MTS | 700 |  |  |  |
| 24 | Descripción CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 24A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 18A - TENSION NOMINAL 450/750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR VERDE CON AMARILLO O SIMILAR. | MTS | 700 |  |  |  |
| 25 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR MARRON O SIMILAR. | MTS | 700 |  |  |  |
| 26 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR ROJO O SIMILAR. | MTS | 500 |  |  |  |
| 27 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR NEGRO O SIMILAR. | MTS | 500 |  |  |  |
| 28 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Observaciones: COLOR CELESTE O SIMILAR. | MTS | 500 |  |  |  |
| 29 | TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO PUNTERA TUBULAR - SECCION 1,5mm² - PRESENTACION ENVASE X 100UN - DIAMETRO INTERIOR 1,5mm. | UN | 500 |  |  |  |
| 30 | TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO PUNTERA TUBULAR - SECCION 2,5mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 2,5mm. | UN | 500 |  |  |  |
| 31 | TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO PUNTERA TUBULAR - SECCION 6mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 6mm | UN | 500 |  |  |  |
| 32 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO ALT. 4 - TRABAS DE SEGURIDAD SI. | UN | 700 |  |  |  |
| 33 | RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 1M | UN | 40 |  |  |  |
| 34 | BORNES DE PASO Y SECCIONABLES; CORRIENTE 16A - SECCION 10mm² - TIPO DE PASO. | UN | 100 |  |  |  |
| 35 | CONECTORES; DIAMETRO 20mm - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO. | UN | 250 |  |  |  |
| 36 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 18W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 25000H - TEMPERATURA DE COLOR 2700ºK - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A. | UN | 2550 |  |  |  |
| 37 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 20A - NORMA IRAM 2169. | UN | 25 |  |  |  |
| 38 | CAJAS DE PASE; MATERIAL DURALUMINIO - TIPO P/INSTALACION ELECTRICA. | UN | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

SON PESOS: ………………………………………………………………………………………………………………

...........................................

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Sellos y Firmas al dorso.

ANEXO IV

FORMULARIO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| e-Mail |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |
| REN-GLÓN | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTI-DAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº6 - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER. | CJ | 20 |  |  |  |
| 2 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR. | UN | 45 |  |  |  |
| 3 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 20A - NORMA IRAM 2169. | UN | 45 |  |  |  |
| 4 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 25A | UN | 45 |  |  |  |
| 5 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - CORRIENTE DE CORTE 1500A. | UN | 45 |  |  |  |
| 6 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 10M. | UN | 180 |  |  |  |
| 7 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M. | MTS | 100 |  |  |  |
| 8 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. | UN | 60 |  |  |  |
| 9 | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE 10A. | UN | 200 |  |  |  |
| 10 | CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. | MTS | 450 |  |  |  |
| 11 | CURVA PVC DE 2CURVA PVC DE 20 MM (TIPO) HOMEPLAST0 MM (TIPO) HOMEPLAST. | UN | 250 |  |  |  |
| 12 | GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERISTICA 20mm. | UN | 300 |  |  |  |
| 13 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL PVC - DIAMETRO 3/4pulg - EXTREMO LISO - ROSCA SIN | UN | 200 |  |  |  |
| 14 | CAJAS DE PASE; MATERIAL DURALUMINIO - TIPO P/INSTALACION ELECTRICA. | UN | 100 |  |  |  |
| 15 | CAJAS DE PASE; MATERIAL PVC - TIPO ESTANCA. | UN | 100 |  |  |  |
| 16 | BASTIDORES; TIPO STANDARD - MODULO 1 PUNTO Y 1 TOMA A PRESION - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA. | UN | 120 |  |  |  |
| 17 | TAPA; TIPO PARA BASTIDOR - MODULO SIN - TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL PLASTICO. | UN | 120 |  |  |  |
| 18 | TAPA; TIPO CIEGA - MODULO SIN - TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL PLASTICO. | UN | 200 |  |  |  |
| 19 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm² - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR ROJO O SIMILAR. | MTS | 700 |  |  |  |
| 20 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm² - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR NEGRO O SIMILAR. | MTS | 700 |  |  |  |
| 21 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm² - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR BLANCO O SIMILAR. | MTS | 700 |  |  |  |
| 22 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 24A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 18A - TENSION NOMINAL 450/750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR MARRON O SIMILAR. | MTS | 700 |  |  |  |
| 23 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 24A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 18A - TENSION NOMINAL 450/750V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR CELESTE O SIMILAR. | MTS | 700 |  |  |  |
| 24 | Descripción CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 24A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 18A - TENSION NOMINAL 450/750V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observaciones: COLOR VERDE CON AMARILLO O SIMILAR. | MTS | 700 |  |  |  |
| 25 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR MARRON O SIMILAR. | MTS | 700 |  |  |  |
| 26 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR ROJO O SIMILAR. | MTS | 500 |  |  |  |
| 27 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD. Observaciones: SELLO DE SEGURIDAD COLOR NEGRO O SIMILAR. | MTS | 500 |  |  |  |
| 28 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - CORRIENTE ADMISIBLE 25A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 20A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Observaciones: COLOR CELESTE O SIMILAR. | MTS | 500 |  |  |  |
| 29 | TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO PUNTERA TUBULAR - SECCION 1,5mm² - PRESENTACION ENVASE X 100UN - DIAMETRO INTERIOR 1,5mm. | UN | 500 |  |  |  |
| 30 | TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO PUNTERA TUBULAR - SECCION 2,5mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 2,5mm. | UN | 500 |  |  |  |
| 31 | TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO PUNTERA TUBULAR - SECCION 6mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 6mm | UN | 500 |  |  |  |
| 32 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO ALT. 4 - TRABAS DE SEGURIDAD SI. | UN | 700 |  |  |  |
| 33 | RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 1M | UN | 40 |  |  |  |
| 34 | BORNES DE PASO Y SECCIONABLES; CORRIENTE 16A - SECCION 10mm² - TIPO DE PASO. | UN | 100 |  |  |  |
| 35 | CONECTORES; DIAMETRO 20mm - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO. | UN | 250 |  |  |  |
| 36 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 18W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 25000H - TEMPERATURA DE COLOR 2700ºK - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A. | UN | 2550 |  |  |  |
| 37 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 20A - NORMA IRAM 2169. | UN | 25 |  |  |  |
| 38 | CAJAS DE PASE; MATERIAL DURALUMINIO - TIPO P/INSTALACION ELECTRICA. | UN | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

SON PESOS: …………………………………………………………………………………………………………

...............................................

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

ANEXO V

DECLARACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTICULO 1.- La presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.

Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

ARTICULO 2. – Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:

g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa;

h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia razonabilidad.

ARTICULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTICULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTICULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTICULO 16.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función.

Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes, como tampoco ninguno de los integrantes de la firma/ empresa.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

Sello y Firmas al dorso.

# Text boxes

MARTIN DARIO CECO

CAPITÁN DE  CORBETA

JEFE

JORGE FERNANDO MONTICELLI

CAPITÁN DE NAVÍO

SUBDIRECTOR

# SUBDIRECCION

JORGE FERNANDO MONTICELLI

CAPITÁN DE NAVÍO

SUBDIRECTOR

JORGE FERNANDO MONTICELLI

CAPITÁN DE NAVÍO

SUBDIRECTOR

MARTIN DARIO CECO

CAPITÁN DE  CORBETA

JEFE

# SUBDIRECCION

JORGE FERNANDO MONTICELLI

CAPITÁN DE NAVÍO

SUBDIRECTOR