ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TAREA:  ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR, PARA REPOSICIÓN EN VIVIENDAS FISCALES.

| N° RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COCINA 4 HORNALLA GAS NATURAL | UN | 15 |
| 2 | SISTEMA DE CALEFACCION; TIPO TIRO BALANCEADO. ENCENDIDO ELÉCTRICO – CAPACIDAD CALÓRICA 2500 Kcal/h | UN | 5 |
| 3 | SISTEMA DE CALEFACCION; TIPO TIRO NATURAL. ENCENDIDO ELÉCTRICO – CAPACIDAD CALÓRICA 5700 Kcal/h | UN | 5 |
| 4 | SISTEMA DE CALEFACCION; TIPO TIRO BALANCEADO. ENCENDIDO ELÉCTRICO – CAPACIDAD CALÓRICA 9000 Kcal/h | UN | 5 |
| 5 | CALDERA PARA CALEFACCION-TIPO DUAL - GAS NATURAL. CAP. 24 LITROS - 25.000 Kcal/h. | UN | 4 |
| 6 | TERMOTANQUES; CAPAC. 80L.REVESTIDO INTERIOR POLIURETANO | UN | 20 |
| 7 | RADIADOR DE ALUMINIO DE 6 ELEMENTOS | UN | 20 |
| 8 | BOMBAS PRESURIZADORAS DE AGUA 26 PRESS | UN | 4 |
| 9 | DETECTOR AUTONOMO DE HUMO Y MONOXIDO | UN | 33 |
| 10 | TERMOSTATO DE AMBIENTE 220 V | UN | 4 |

GENERALES

- La totalidad de los materiales deberán cumplir con las normas IRAM.

- Deberán ser de marca reconocida a nivel nacional.

- Deberán contar con garantías contra defectos de fabricación.

- Los oferentes deberán especificar la marca de los productos a proveer en su cotización a los efectos de su evaluación y comparación de las características técnicas.

- Los oferentes podrán presentar en sus ofertas diversas opciones de artículos especificando sus características y costo unitario con el objeto de permitir a la Comisión Evaluadora optar por la mejor de ellas en cuanto a precios y características.

- Para los materiales que posean fecha de vencimiento, la misma vencer en un plazo igual o superior a los doce (12) meses, posteriores a la fecha de entrega de los materiales.

- La adjudicación será a la oferta más conveniente.

- Todos los materiales deben ser entregados en Destacamento Destacamento Naval Rio Grande Thorne 400, Rio Grande Provincia de Tierra del Fuego, flete a cargo de los oferentes.

Todas las dudas o diferencias que pudiesen surgir en cuanto a interpretación de nomenclaturas, características y/u otras no especificadas en las presentes, serán evacuadas por personal técnico del Departamento Instalaciones Fijas de la Unidad Solicitante.

Aquellas ofertas que no cumplan con este aspecto particular serán desestimadas dado que no permite un adecuado análisis de las mismas.

RENGLÓN N° 1: COCINA CUATRO (4) HORNALLAS A GAS

- Dimensiones en cm: (alto - ancho - profundidad) 86 x 60 x70 aproximado.

Sistema Multigas para gas natural Horno visor con vidrio templado Válvula de seguridad en horno y hornallas Parrillas desmontables de fácil limpieza Marca reconocida a nivel nacional, poseer servicio técnico en la zona y garantía mínima de un (1) año calendario

RENGLÓN N° 2: CALEFACTOR DE 2500 Kcal/H DE TIRO BALANCEADO.-

- Alimentación por gas natural.

- Potencia 2500 Kcal/h.

- Cámara armada entre placas de hierro fundido, equipado con válvula de seguridad de corte total, quemadores de fundición de hierro gris. Encendido piezoeléctrico y bujía de ignición con electrodo indeformable. (NO DEBERÁN SER UNIDADES SELLADAS).

- Los calefactores deberán ser de primera marca reconocida a nivel nacional, poseer servicio técnico en la zona y garantía mínima de UN (1) año

RENGLÓN N° 3: CALEFACTOR DE 5700 Kcal/H DE TIRO NATURAL.-

- Alimentación por gas natural.

- Sistema de abastecimiento de aire y evacuación de gases por tiro natural.

- Potencia 5700 Kcal/h. o mayor.

- Cámara armada entre placas de hierro fundido, equipado con válvula de seguridad de corte total, quemadores de fundición de hierro gris. Encendido piezoeléctrico y bujía de ignición con electrodo indeformable. (NO DEBERÁN SER UNIDADES SELLADAS).-

- Los calefactores deberán ser de primera marca reconocida a nivel nacional, poseer servicio técnico en la zona y garantía mínima de UN (1) año calendario.

RENGLÓN N° 4: CALEFACTOR DE 9000 Kcal/H DE TIRO BALANCEADO.-

- Alimentación por gas natural.

- Sistema de abastecimiento de aire y evacuación de gases por tiro natural.

- Potencia 9000 Kcal/h. o mayor.

- Cámara armada entre placas de hierro fundido, equipado con válvula de seguridad de corte total, quemadores de fundición de hierro gris. Encendido piezoeléctrico y bujía de ignición con electrodo indeformable. (NO DEBERÁN SER UNIDADES SELLADAS).-

- Los calefactores deberán ser de primera marca reconocida a nivel nacional, poseer servicio técnico en la zona y garantía mínima de UN (1) año calendario.

RENGLÓN N° 5: CALDERA DE CALEFACCIÓN MURAL DUAL de 24 L- 25000 Kcal/h.

Regulación de potencia. Tiro balanceado. Sistema de conexionado con by pass para protección de la bomba, en caso de cierre total del circuito de calefacción. Limitación de la potencia máxima desde el control electrónico. Intercambiador de calor gas-agua construido íntegramente en cobre. Quemadores de acero inoxidable, tipo multigas. Vaso de expansión cerrado de alto contenido de agua. Circulador a velocidad variable para el circuito de calefacción con purgador automático de aire. Válvula de gas modulante de máxima eficiencia. Sensor de temperatura de contacto. Encendido electrónico automático de detección de llama por ionización. Control digital, con lectura en display de temperatura de funcionamiento real, temperatura seteada, diagnóstico de anomalías de funcionamiento por código. Indicación luminosa de estado de funcionamiento. Manómetro. Control de accionamiento de la bomba circuladora por presostato de falta de agua en el circuito de calefacción. Termostato de seguridad límite con bloqueo de funcionamiento. Termostato de humos para detección de anomalías de tiraje

- Los equipos de calefacción deberán ser de primera marca reconocida a nivel nacional, poseer servicio técnico en la zona y garantía mínima de TRES (3) años calendario.

- Termostato de ambiente.

- Accesorios incluidos (válvulas de retorno, y entrada de agua).

RENGLÓN N° 6: TERMOTANQUES A GAS NATURAL  CAPACIDAD 80 L.-

- Termotanque 80 Litros Recuperación 211 L/hs. aproximado.

- Agua caliente sin depender de la presión de agua permitiendo consumos simultáneos.

- Aislación de Lana de Vidrio

- Gran durabilidad con tanque interior de acero reforzado con soldaduras realizadas en procesos automatizados probados a alta presión.

- Sistema New Glass vitrificado de alta resistencia de última generación que otorga mayor vida útil.

- Tanque interior con proceso de revestimiento con esmalte porcelanizado bicapa

- Protección anticorrosión con varilla de magnesio.

- Corte de seguridad

- Los termotanques deberán ser de primera marca reconocida a nivel nacional, poseer servicio técnico en la zona y garantía mínima de cinco (5) año calendario.

RENGLÓN N° 7: RADIADOR DE ALUMINIO DE SEIS ELEMENTOS (AGUA CALIENTE).-

- Bajo peso.

- Altura (800 mm aproximadamente)

- Pintura epoxi poliéster polimerizada.

- Reversible.

- Difusión homogénea del calor.

RENGLÓN N° 8: BOMBAS PRESURIZADORAS DE AGUA 26 PRESS.-

- Potencia 0.75 hp.

- Tensión 220v.

- Altura agregada al tanque elevado 25.5 mts.

- Caudal máximo 6500 lts por hora.

- Tipo mono comando.

- Para instalaciones con tanque elevado o Cisterna.

- Para instalaciones de 1 a 3 baños hasta 3 plantas.

- De 1 a 4 baños hasta 2 plantas.

- Bajo consumo eléctrico, totalmente silencioso.

- Conexiones 1º (entrada/salida),

- Temperatura máxima del agua 50º C.

RENGLÓN N° 9: DETECTOR AUTÓNOMO DE HUMO Y MONOXIDO.-

- Sensor doble, alta confiabilidad.

- Detección de gas natural, GLP y CO (Monóxido de carbono)

- Micro procesado.

- Indicador de alarma por sonido 85 DB/3m y Led parpadeante.

- Auto Reset luego de alarma.

- Nivel de alarma a 150 PPM (+- 80 PPM) Gas combustible 10% LEL (+- 5% LEL)

- Sensor de CO & Gas: Semiconductor.

- Alarma de Gas: sonido continuo.

- Temperatura de Trabajo: -10 + 50.

- Humedad relativa: 5% -95 % RH

- Dimensiones: 118.5/52*43 mm.

RENGLÓN N° 10: TERMOSTATO DE REGULACION TEMPERATURA AMBIENTE

- Alimentación 220 termostato de regulación temperatura ambiente.

- Consumo de energía 1,5 V

- Rango de operación 5 - 35ªC

- Exactitud +- 1.5 ºC

- Protección Clase IP30

- Construido en plástico Ignifugo

La adjudicación será a la oferta más conveniente, considerándose para ello lo siguiente:

1.- Calidad del producto ofertado y su relación precio-producto.

2.- Servicio Técnico disponible en la zona.

3.- Garantía ofrecida.

4.- Costo por traslado y flete o envío a cargo del oferente

RÍO GRANDE,    de abril de 2017.-

.

# Text boxes

### FERNANDO AGUSTIN ROMERO LOPEZ

### CAPITAN DE CORBETA DE I.M.

COMANDANTE