ANEXO II

TAREA    CONTRATAR SERVICIO DE RECARGA Y PRUEBA HIDRÁULICA DE

MATAFUEGOS PARA  LA BASE AERONAVAL RIO GRANDE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas, serán desestimadas sin reclamo alguno.

| RENGLON | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 339-08881-0001 | RECARGA DE MATAFUEGO DE PQS DE 100 KG | CU | 2 |
|  | 339-08881-0001 | RECARGA DE MATAFUEGO DE PQS DE 50 KG | CU | 8 |
|  | 339-08881-0001 | RECARGA DE MATAFUEGO DE PQS DE 10 KG | CU | 55 |
|  | 339-08881-0001 | RECARGA DE MATAFUEGO DE PQS DE 5 KG | CU | 12 |
|  | 339-08881-0001 | RECARGA DE MATAFUEGO DE PQS DE 2,5 KG | CU | 18 |
|  | 339-08881-0001 | RECARGA DE MATAFUEGO DE AFFF DE 100 LTS | CU | 2 |
|  | 339-08881-0001 | RECARGA DE MATAFUEGO DE AFFF DE 10 LTS | CU | 2 |
|  | 339-08881-0001 | RECARGA DE MATAFUEGO DE CO2 DE 10KG | CU | 5 |
|  | 339-08881-0001 | RECARGA DE MATAFUEGO DE CO2 DE 7 KG | CU | 13 |
|  | 339-08881-0001 | PRUEBA HIDRÁULICA DE PQS 100 KG | CU | 2 |
|  | 339-08881-0001 | PRUEBA HIDRÁULICA DE PQS 50 KG | CU | 3 |
|  | 339-08881-0001 | PRUEBA HIDRÁULICA DE PQS 10 KG | CU | 30 |
|  | 339-08881-0001 | PRUEBA HIDRÁULICA DE PQS 5 KG | CU | 10 |
|  | 339-08881-0001 | PRUEBA HIDRÁULICA DE PQS 2,5 KG | CU | 13 |
|  | 339-08881-0001 | PRUEBA HIDRÁULICA DE AFFF DE 100 LTS | CU | 1 |

CONDICIONES PARTICULARES:

- 4.1 El oferente deberá poseer certificación IRAM

- 4.2 Deberá efectuar las tareas de mantenimiento y recarga según lo establece las normas I.R.A.M. 3517- Parte II 2005.

- 4.3 Finalizada las tareas de recarga se deberá dejar constancia de la misma con la etiqueta adhesiva y/ o aro correspondiente al año de la tarea realizada según normas I.R.A.M.

-        4.4 Calidad: El oferente deberá presentar garantía  de seis  (6) meses, contados  a partir de la fecha de finalización del servicio.

- 4.5 Tolerancia: No existen tolerancias.

- 4.6 Muestras: No se requiere.

- 4.7 Visita: No se requiere.

- 4.8 Muestra Patrón: No se requiere.

- 4.9 Envase: todos los insumos deberán presentarse en envase cerrado y debidamente identificado.

- 4.10 Lugar de Entrega: El oferente será el responsables del traslado de los elementos a reparar/recorrer desde y  hasta “Base Aeronaval Río Grande”. ruta complementaria “c” s/n, (cp 9420) Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego.

# Text boxes

DANIEL ENRIQUE BALBONI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE DE LA BASE AERONAVAL RIO GRANDE

“PIONEROS AERONAVALES EN EL POLO SUR”