ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

a) Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de necesario lo requerido en especificaciones técnicas.

b) La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

c) Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

d) El precio comprenderá el total del material solicitado,  todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

e) Los materiales se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

f) Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta

especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

g) Deberá estar impreso, original de fábrica, la fecha de elaboración y/ o vencimiento en los

envases/ productos.

h) El oferente deberá indicar la garantía ofrecida por el producto cotizado, la que no podrá ser inferior a 12 meses contados desde la recepción definitiva.

i) MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

1- El adjudicatario deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

Renglón Nº 01: Cuerda Dinámica.

Permite la unión de los escaladores encordados durante la escalada en roca / hielo (Ushuaia). De Baja Montaña y Monte Austral.

Este tipo de cuerdas son las utilizadas en la escalada o descensos con (equipado o en top-rope).

Por sus características y propiedades estas cuerdas amortiguan los choques y ante una caída absorbe la energía cinética. Poseen un tratamiento térmico especial el cual les da una apropiada  durabilidad, reduce el  deslizamiento de funda y le otorga una excelente  nudabilidad.

| Características generales | Propiedades |
| --- | --- |
| diámetro | = 10,5 mm |
| husos (bobinas) de la funda | 32 / 48 |
| Estiramiento ESTATICO | 7,5% / 9,5% |
| NUMERO DE CAIDAS | 10 / 13 |
| peso por metro | 65 / 78 grs/m |
| Fuerza choque | 7 / 9 KN |
| largo | 50 o 60 mts / |
| Material | Polímeros (nylon)- aramida, deberá indicar en detalle el mismo |
| colores | deberá indicar colores ofrecidos |
| Tratamiento hidrófugo | Que reduzca la absorción de agua en un 75 % aproximadamente |
| Tratamiento para duración | Resistencia a la abrasión en un 33 % aproximadamente |
| Rango de operación | - 40 ° C a + 60 ° C |

Certificación: UIAA CE EN 892

Renglón Nº 02: Cardín de 8 mm.

Características:

Deberán ser conformes a las exigencias de la UIAA a las normas Europeas EN564, en colores mixtos.

Diámetro: 8 mm.

Peso por metro: 40 grs.

Carga de rotura: 1400 Kgs.

Metros: 70.

Solo para uso auxiliares, nunca como cuerda principal de aseguramiento.

Renglón Nº 03: Parafinada denominada Cofix.

Características: Cofix  presentado en barras de material de un tamaño mínimo de 200 x 90mm, apto para el mantenimiento de las tablas, por medio del efecto del calor, rellenando las hendiduras y raspones.

Renglón Nº 04: Cera para Tabla de Esquí.

Cera universal para el cuidado de las suelas. Al aplicarla en caliente permite la hidratación de la suela de los esquíes. Previene de las impurezas, oxidación durante su almacenaje y el deslizamiento sobre las nieves.

Características:

A base de materias primas naturales.

Sin flúor ni bencina.

Para cuidado de la base y su deslizamiento.

Aplicación rápida y fácil.

Volumen: 250 Gr c/u.

Renglón Nº 05: Lona Agropecuaria.

Características:

Material: Vinilo (reforzado).

Dimensiones: 2 mts. x 20 mts.

Color: Preferentemente Blanco.

Deberán ser los veinte metros en un solo retazo.

Renglón Nº 06: Ojales.

Características:

Material: Metálicos.

Tamaño: Nº 16.

Forma: Redonda. Deberán poder remacharse a una superficie textil.

Renglón Nº 07: Bulón.

Características:

Tornillo con tuerca.

Tamaño: 3 cm (largo) X 4mm (diámetro de la rosca).

Cabeza: Hexagonal.

Deberá incluir Tuerca hexagonal y arandela de dimensiones concordantes en un conjunto, con ajunte con llave Allen.

Renglón Nº 08: Plancha de Goma.

Características:

Espesor: Entre 2 y 3 mm.

Superficie: Lisa. No deberá poseer dibujos o estampas de ningún tipo.

Interior: Debe contar con mayado para su mejor resistencia.

Cantidad: 2 mts x 10 mts.

Color: Blanco.

Renglón Nº 9: Jabón Neutro.

Elemento usado para el lavado de cuerdas y cordines, este elemento debe ser de libre componentes químicos ya que los mismo afectan con la vida útil de la cuerda.

Cantidad: 10 kg.

Color: Blanco.

Renglón Nº 10: Cepillo de Cerda.

Al ser lavadas las cuerdas y dependiendo el nivel de partículas se emplea el cepillo de cerdas suaves para su mejor mantenimiento.

Renglón Nº 11: Lubricante W-40.

Material químico que se emplea para lubricar y destrabar fijaciones de esquíes y tornillas de raquetas para nieve.

Renglón Nº 12: Lijas de Papel.

Material utilizado para repasar sobre los patines de tablas de esquí para eliminar cualquier imperfección que deja el cofix.

Renglón Nº 13: Enganches de Plástico.

Material usado para cerrar los enganches que brindan la sujeción de la bota a las raquetas para nieve.

Renglón Nº 14: Cinta Tejida.

Material usado para cerrar la sujeción de la bota a las raquetas para nieve.

Características:

Ancho: 2,5 cm.

Cantidad: 50 mts.

Color: Blanco /  negro.

Renglón Nº 15: Mosquetón sin Seguro.

Mosquetón ultraligero con leva de alambre para colocar directo en la chapa o en la cinta del Friend. Sistema de apertura y de cierre realmente único. El cierre de alambre además de hacerlo más liviano, disminuye notablemente la apertura por efecto latigazo, con lo que se vuelve más seguro

- Mosquetón ultraligero de escalada con carga de rotura alta.

- El cuerpo perfilado en alunal termotratado reduce notablemente el peso sin comprometer, sin embargo, la funcionalidad y la seguridad.

- Ideal para escalada alpina dado su bajo peso

| Peso Aproximado | 34 g |
| --- | --- |
| Resistencia Gatillo Abierto | 8 KN |
| Resistencia Longitudinal | 23 KN |
| Resistencia Transversal | 8 KN |
| Uso Recomendado | Escalada Deportiva, alpina y hielo |

NORMAS A CONSIDERAR:

Todos los elementos de escalada deben tener características constructivas originales de fábrica, como también el sello de aprobaciones de la U.I.A.A. y CE.

Deben presentar certificación de cumplimiento de normas ISO 9000/14000.

Asimismo, las características técnicas de la presente ET serán ensayadas en los Laboratorio de la Escuela Superior Técnica.

Modelo tipo de presentación de los efectos.

RIO GRANDE,        DE SEPTIEMBRE DE 2016.

# Text boxes

MAXIMILIANO JESUS VEGA

CAPITAN DE FRAGATA  I.M.

COMANDANTE