ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TAREA:  REPARACIÓN RECONEXIÓN DE RED CLOACAL.

| N° RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANT. Y REPARACIÓN REDES CLOACALES | CU | 1 |

Observaciones:

# GENERALES

- Las cotizaciones incluirán en todos los casos lo siguiente:

  - Provisión de materiales.

  - Provisión de mano de obra.

  - Traslados.

  - Pruebas de materiales.

  - Maquinarias y herramientas.

  - Todo elemento necesario para una adecuada ejecución y terminación de obra aunque no se encuentre especificada en el presente y que el adjudicatario y/o Inspección Técnica consideren necesarios emplear.

- En todos los casos si producto de un mal cálculo, niveles inadecuados, rotura o derrame de materiales, se produjeran daños a la infraestructura de las viviendas, los costos de la reparación estarán a cargo del Adjudicatario, finalizando la obra según las especificaciones.

- El Adjudicatario será responsable de la observancia y cumplimiento de la legislación Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigentes, Decreto 351/79, Decreto 911/96, la Ley de Riesgos en el Trabajo Nº 24557 (ART) y normativa asociada.

- El Adjudicatario deberá presentar previo al inicio de las tareas, los comprobantes de contratación y pagos de seguros de Accidentes de Trabajo de acuerdo a la reglamentación vigente al respecto.

- Los oferentes deberán realizar la visita de obra, aclarar dudas con la Inspección Técnica y solicitar el certificado de visita de la misma.

- El adjudicatario tendrá en cuenta la alteración de los materiales expuestos a fraguados con bajas temperaturas, debiendo garantizar la calidad del mismo.

- J.   El oferente cotizara por separado Mano de Obra y Materiales, indicando precio unitario y precio total de estos últimos.

- Mantendrá y ejecutara la prolija limpieza de obra diariamente.

- Los oferentes cotizaran con muestras de todos los elementos que emplearán en la realización de la obra.

- PARTICULARES

El presente pliego tiene por finalidad contratar la mano de obra necesaria para la ejecución del mantenimiento y reparación de la cañería colectora de desagües cloacales, a los permisionarios del Bº GOBERNACION. La cañería a ejecutar que se encuentra dentro de las calles interiores hacia la vereda, donde se empalma a la cañería de vinculación de la red colectora. Se prevé la construcción de dos Bocas de Registro, el tendido de cañería de diámetro 110 mm deberá reemplazar la existente y la ejecución de las conexiones domiciliarias, para cada una de las casas.

Se realizará además el cegado de las cañerías que serán reemplazadas por las nuevas cañerías de pvc  y el relleno de cámaras obsoletas.

La ubicación planialtimétrica de la Cañería se realizará conforme lo establecido en las Ordenanzas Municipales vigentes y las instrucciones impartidas por la Inspección municipal y por el personal de Supervisión de obras sanitarias.

Previo a la habilitación de la Cañería de Vinculación, se prevé la realización de las Pruebas Hidráulicas y de funcionamiento del tramo, debiendo contar con la aprobación de obras sanitarias.

La obra en cuestión comprende:

    - Excavación, tapado y compactación  del suelo.

    - Tendido de  metros de cañería de P.V.C. tipo Cloacal de diámetro 110 mm

    - Ejecución de 2 cámaras de acceso (una principal, una secundaria).

    - verificación y reparación de cada cámara principal de cada una de las viviendas.

    - Empalme de la cañería ejecutada con la red existente y pruebas hidráulicas y de funcionamiento.

- CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Conjuntamente con los Proyectos y Procedimientos Aprobados se deberán entregar las planillas de Cómputo y Presupuesto totalmente detallado por Ítem y por Etapas de Obra con su correspondiente Análisis de Precios individual. Este Cómputo y Presupuesto es el que el Comitente tendrá en cuenta para la valorización económica de las etapas de Obra para el posterior llamado a Licitación.

- PLAZO DE EJECUCION

Los Plazos establecidos para la realización y entrega de los Proyectos Constructivos, Documentación Aprobada, Cómputos y presupuestos, será de 15 (quince días) hábiles.

Durante la ejecución de los trabajos el profesional Contratado tendrá a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad el pedido de Inspección para las distintas etapas de obra.

- UBICACION OBJETO DE LA TAREA:

BARRIO GOBERNACION

- casa Nº 02 - ISLAS MALVINAS 719

- casa Nº 03 - ISLAS MALVINAS 719

- casa Nº 04 - ISLAS MALVINAS 735

- casa Nº 05 - ISLAS MALVINAS 741

- casa Nº 06 - ISLAS MALVINAS 767

- VISITA DE OBRA

Cualquier duda que surgiere de las presentes, deberán ser evacuadas con la Inspección Técnica al momento de realizar la visita y previo a la presentación de la oferta.

- LIMPIEZA DE OBRA.

- Finalizada la jornada laboral, se procederá a retirar todo el material (desechos, escombros y/o residuos) y disponerlos adecuadamente para lo cual deberá contratar a su cargo un servicio de contenedores u otro que el adjudicatario estime conveniente.

- Bajo ningún concepto se permitirá que residuos y/o restos de materiales producidos por la tarea contratada sean depositados en la vía pública, asumiendo el adjudicatario plena responsabilidad civil y/o penal que del incumplimiento de la presente cláusula se deriven.

- Se efectuará la limpieza general del interior de las viviendas, en particular de aquellos sectores que se hayan ocupado o por los que se haya transitado, debiendo quedar la misma en perfectas condiciones de habitabilidad y tránsito.

- Todo el material de en des uso (calefactores, termotanques, calefones, cocinas etc., serán depositados en el Cargo técnica civil del Destacamento Naval Rio Grande.

- ENTREGA:

- Fecha de inicio: A  DIEZ (10) días hábiles, contados desde la fecha de imposición de    la respectiva orden de compra.

- Cantidades máximas / mínimas de unidades: No es de aplicación.

- Frecuencia: No es de aplicación

- Plazo de entrega de obra: El plazo de entrega de obra será de veinte (20) días hábiles, contados a partir de fecha de inicio.

- Lugar: Barrio GOBERNACION.

- Coordinaciones: Destacamento Naval Rio Grande. Teléfono contacto 2964-15546698 (Jefe Departamento Alcaldía).

- Documentación: Junto con la factura y pedido de la recepción definitiva, el ADJUDICATARIO deberá presentar UNA (1) garantía por los trabajos realizados en un todo de acuerdo con la cláusula  del presente Pliego NO MENOR A DOCE (12) MESES.

- RECEPCIÓN DEFINITIVA:

La recepción definitiva se otorgará dentro de los CINCO (5) días corridos, de la fecha en que se efectivice la recepción provisoria. Para el supuesto en que -al sólo juicio de la Armada- el suministro recibido evidencie deficiencias, El ADJUDICATARIO deberá subsanarlas –a su costa- en el plazo de CINCO (5) días corridos desde la fecha de su recepción provisoria. De incumplir esta obligación, la ARMADA resolverá –sin reclamo alguno- la contratación adjudicada. Ello facultará a la ARMADA a rechazar la recepción definitiva que prevé esta cláusula, ejecutar la garantía de adjudicación y, asimismo, a adoptar las demás medidas que aprecie corresponder. La resolución precitada producirá sus efectos jurídicos - en forma automática y de pleno derecho- desde la fecha en que el adjudicatario reciba el medio fehaciente que se la comunique, no haciendo surgir reclamo alguno en su favor.

RÍO GRANDE,         de mayo de 2017.

# Text boxes

### FERNANDO AGUSTIN ROMERO LOPEZ

### CAPITAN DE CORBETA DE I.M.

COMANDANTE