ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TAREA: 	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS DISTRIBUIDORES DE AIRE E INSTALACION DE UN (1) EQUIPO DE CALEFACCIÓN CENTRAL.

CALEFACTOR: MARCA WESTRIC

## MODELO: CG-050 GAC1ANS

CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN: 41.500 Kcal/h.

CONSUMO: 48.000 Kcal/h.

ALIMENTACIÓN: 220V CA. 50Hz 1F

# CONSIDERACIONES GENERALES

- El adjudicatario tendrá a cargo la provisión de la mano de obra, herramientas, equipos, pruebas, inspecciones y todo cuanto sea necesario aunque no se especifique, para el funcionamiento del equipo de calefacción central a instalar.

- El adjudicatario deberá proporcionar mano de obra calificada, técnicos electricistas y gasistas matriculados.

- El artefacto deberá ser instalado cumpliendo las exigencias reglamentarias de ventilación y oxigenación del local donde se encuentre. Deberá contar con rejillas de ventilación y tiraje del artefacto, siempre cumpliendo las medidas de seguridad correspondiente

- El adjudicatario deberá entregar un plano del circuito de aire y flaps de cierre.

- Deberá contar con plano de gas aprobado por ente regulador.

- El Contratista, al efectuar los trabajos necesarios, deberá tomar precauciones para evitar daños a instalaciones existentes. La reparación de las mismas por parte del Contratista será inmediata, con excepción de las modificaciones. En todos los casos, sin excepción, los gastos ocasionados correrán por cuenta del Contratista y se considerarán incluidos en el precio de la obra. Este procedimiento se hará extensivo a todos aquellos daños ocasionados, con motivo de la ejecución de las obras.

- El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las mismas por el término de 6 (seis) meses, a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso deberá subsanar sin cargo, toda falla que se detecte en materiales, en componentes o en el funcionamiento de las instalaciones, sea por defectos o vicios de fabricación, de mano de obra, vicio oculto y/o no advertido en el momento de la Recepción. Las reparaciones incluirán todos los trabajos que demande poner en condiciones originales el equipo instalado, así como los que sean necesarios para subsanar las consecuencias que la falla hubiera provocado.

- El Contratista no podrá pedir cambios o modificaciones en los precios contractuales que contuviere su presupuesto por errores, omisiones, impericia y/o imprevisiones.

- OBJETO GENERAL

- El objeto de esta Licitación es la ejecución y entrega por el contratista de la obra completa, “Instalación de Gas y Equipo de Calefacción Central y Conductos”, en perfecto estado, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta el controlador.

- Además todos los elementos que provea el Contratista serán de primera calidad, estarán en buen estado y deberán ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen.

- Al entregar se deberá realizar prueba de funcionamiento del equipo en su totalidad y así mismo de los conductos derivadores de aire, el funcionamiento de sus respectivas válvulas de paso de aire.

# LIMPIEZA DE OBRA.

Finalizada la obra, los sectores donde se efectuaron los trabajos deberán quedar sin restos

de materiales, producto de la instalación del equipo de calefacción central y sus correspondientes accesorios.

# FINAL DE OBRA Y GARANTÍAS.

El adjudicatario deberá extender una garantía por el servicio de instalación realizado, por un período de seis (6) meses como mínimo.

RÍO GRANDE,      de de 2017.

# Text boxes

### FERNANDO AGUSTIN ROMERO LOPEZ

### CAPITAN DE CORBETA DE I.M.

COMANDANTE