ANEXO II

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas, serán desestimadas sin reclamo alguno.

| RENGLON | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 333-07838-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COCINA INDUSTRIAL | SV | 1 |

Sin perjuicio de los elementos a cumplir según ANEXO I a continuación se detallan las tareas a realizar:

La reparación a realizar debe darse concebida en un todo integral que engloba a la cocina industrial, la plancha bífera y los seis hornos,  de lo cual como mínimo se deben llevar a cabo las siguientes tareas:

Colocación de válvulas de seguridad en cuatro hornos.

Colocación de válvulas de seguridad en planchas bíferas

Colocación de robinetes en anafes (prever el recambio de caños, inyectores y quemadores).

Enarenado de quemadores fundición anafes.

Recambio de quemadores de dos planchas bíferas

Recambio de quemadores para cuatro hornos.

Recambio de ladrillos refractarios

A lo largo de la Ejecución de las Tareas indicadas anteriormente para dicho renglón se encontrarán bajo la supervisión constante de personal propio del Departamento Servicios Generales. Dicho control de obra será imprescindible para salvaguardar el estado de dicho sistema y que el trabajo a realizar sea el conveniente para las instalaciones de la Armada Argentina. Cabe destacar que todos los elementos /repuestos deben ser nuevos.

# Text boxes

DANIEL ENRIQUE BALBONI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE DE LA BASE AERONAVAL RIO GRANDE

“PIONEROS AERONAVALES EN EL POLO SUR”