## ANEXO II

TAREA: REMODELACION DEL EDIFICIO DE ALOJAMIENTO PERSONAL CABOS PRIMEROS Y SEGUNDOS (DNRD).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# GENERALES.

- Las cotizaciones incluirán en todos los casos lo siguiente:

- Provisión de materiales.

- Provisión de mano de obra.

- Traslados.

- Pruebas de materiales.

- Maquinarias y herramientas.

- Todo elemento necesario para una adecuada ejecución y terminación de obra aunque no se encuentre especificado en el presente y que el Adjudicatario y/o Inspección Técnica consideren necesarios emplear.

- En todos los casos si producto de un mal cálculo, niveles inadecuados, rotura o derrame de materiales, se produjeran daños a la infraestructura de la vivienda, los costos de la reparación de dichos daños estarán a cargo del adjudicatario, debiendo finalizar la obra según las especificaciones.

- El adjudicatario será responsable de la observancia y cumplimiento de la legislación, normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigentes, Decreto 351/79, Decreto 911/96, la ley de Riesgos en el Trabajo Nº 24557 (ART) y normativa asociada.

- Será responsable del empleo de los elementos de seguridad por parte del personal que realice las tareas (arneses de seguridad, cascos, antiparras, cuerdas de seguridad, cabos de vida, etc.).

- Los oferentes deberán realizar la visita de obra a fin de aclarar dudas con la Inspección Técnica y solicitar el certificado correspondiente.

- El adjudicatario tendrá en cuenta la normal alteración de los materiales expuestos a fraguados con bajas temperaturas, a fin de prever la influencia de dicha alteración tanto en sobre los materiales como en los plazos de previstos de finalización, debiendo garantizar la calidad del mismo.

- La cotización del oferente deberá incluir mano de obra y materiales.

- Mantendrá y ejecutará la prolija limpieza de obra diariamente.

- Los oferentes cotizarán con muestras de todos los elementos que constituyen de la obra.

- El adjudicatario ante cualquier eventualidad deberá consultar con la Inspección Técnica a fin de determinar los pasos a seguir o la solución a aplicar.

- El oferente deberá incluir en su oferta el Plazo de Garantía otorgado por la obra, el cual no deberá ser menor a Dieciocho (18) meses a partir de la fecha de la recepción de la misma.

- OBJETO DE LAS TAREAS:

CASA DE CABOS I Y II DEL DNRD

- PINTURA

- Se deberán lijar todas las superficies a pintar y aplicar enduido de modo que no queden rastros de orificios o grietas en paredes, cielorraso, aberturas, etc., en todo el alojamiento.

- Se deberá aplicar una mano de fijador en las paredes y cielorrasos de alojamiento como paso previo al pintado.

- Se deberá efectuar el pintado integral en paredes de sala de estar, pasillo, 12 (doce) camarotes y baños, aplicando DOS (2) manos de látex para interiores anti hongo color blanco mate de primera calidad.

- Se deberá efectuar el pintado con pintura sintética blanco brillante/marrón tabaco en aberturas, puertas en forma interna/ externa de sala de estar, pasillo 12 (doce) camarotes y baños.

- La pintura dependerá del trabajo a realizar en el alojamiento y en el exterior deberán quedar unificados los colores.

- ALBAÑILERIA

- Se deberá reemplazar  revestimiento cerámico de los baños por cerámicos esmaltado de 25x25, calibre 1, color ocre/ arena en paredes de ante baño, baños y duchas con fina terminación.

- Deberá finalizar con el patinado y pulido de paredes.

- Se deberá colocar zócalos cerámicos en sector de ante baño, baños y duchas.

- Se deberán reparar paredes y cielorrasos afectados por distintas causas de modo que quede una superficie sin grietas u orificios para posterior enduido y pintado.

- Se deberá reparar cielorraso de sala de estar, camarotes y pasillo.

  - CIELORRASOS

- Se deberán reparar y remplazar el cielorraso actualmente instalados en sala de estar comedor, pasillo, cocina, ante baño, baños y duchas guardando el cuidado necesario que permita evitar cualquier daño innecesario.

- Se repararan las placas de chapadur actuales de cielorraso, No se admitirá el solapado bajo ningún concepto.

- La fijación las placas de chapadur deberá se aseguradas perfectamente y en condiciones de estanqueidad, debiendo ser fijadas con tornillos “t 3” cabeza hexagonal planas.

- A fin de asegurar las necesarias condiciones de estanqueidad, las uniones entre placas de chapadur deberán taparse con tapa juntas de madera de 10mm x 30 mm fijadas con tornillos de cabeza hexagonal planas.

- SANITARIOS Y GRIFERIAS

- Se deberán reemplazar la instalación de agua y desagües de ambos baños.

- Además, todos los elementos que provea el Contratista serán de primera calidad, estarán en buen estado y deberán ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen.

- El objeto de esta Licitación es la ejecución y entrega por el contratista de la obra completa, reemplazo e instalación de artefactos sanitarios, griferías, aberturas, pintado interno y reconexión de agua y desagües, en perfecto estado, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta el controlador.

5. VISITA DE OBRA

- Cualquier duda que surgiere de las presentes, deberán ser evacuadas con la Inspección Técnica al momento de realizar la visita y previo a la presentación de la oferta.

6.  LIMPIEZA DE OBRA.

- Finalizada la jornada laboral, los locales deberán quedar sin restos de materiales, producto de los desmontes de la instalación y artefactos depositándolos a un contenedor de residuos voluminosos contratado por el oferente.

- Todo el material de electricidad (cables, tomas, llaves, llaves termomagnéticas y disyuntores resultantes del cambio de la instalación, serán depositados en el Cargo Electricidad del Destacamento Naval Rio Grande.

7. PLAZO DE ENTREGA/ FINALIZACION DE OBRA

(30) treinta días hábiles a partir de la adjudicación.-

RÍO GRANDE,    de agosto de 2017.-

# Text boxes

FERNANDO AGUSTIN ROMERO LOPEZ

CAPITÁN DE CORBETA DE I.M

COMANDANTE