# BUQUE LOGISTICO A.R.A. “PATAGONIA”

ANEXO Nº II

CLAUSULAS PARTICULARES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Departamento: MÁQUINAS.

| RENGLON Nº 1 |
| --- |
| Servicio requerido | MANT. Y REPAR. Y CONSERV. MOTOR |
| Descripción del servicio requerido: Efectuar la reparación del siguiente motor eléctrico de 40,5 KW, 69A, 3.600R.P.M. 440V, 60Hz. Las tareas mínimas a llevarse a cabo para la reparación de esta son las que se detallan a continuación, entendiéndose que estas pueden no ser las únicas debiendo el adjudicatario, al finalizar la obra, garantizar el normal funcionamiento del equipo de acuerdo a sus parámetros y confiabilidad de diseño, efectuando todo lo necesario para tal fin: Desmonte de a bordo y traslado a los talleres de la Empresa a cargo de la misma. Desarme. Rebobinado. Reemplazo de la totalidad de partes fuera de tolerancia. Colocar Termistores. Pintado con pintura antioxidante epoxi-anti humedad. Cambio de rodamientos y balanceo. Armado y traslado a la Unidad Montaje. Alineado con la bomba. Prueba de funcionamiento. Toda alteración que se deba realizar en el local donde se aloja el motor eléctrico o sus alrededores para su extracción/colocación, debe ser subsanadas y quedar en el mismo estado en que se encontraba antes de comenzar con las tareas. El adjudicatario deberá proveer todos los materiales intervinientes en la obra, los cuales deben ser nuevos. Una vez adjudicada la presente contratación directa, el oferente deberá presentar una garantía de funcionamiento por el término de un (1) año por los trabajos realizados. El adjudicatario será responsable de su personal y la correcta utilización de los elementos de seguridad e higiene. Realizar visita de obra firmada por el SEÑOR JEFE DE MÁQUINAS / JEFE DE CARGO ELECTRICIDAD (tel: 02932 –487580 / 7628). |
| RENGLON Nº 2 |
| Servicio requerido | MANT. Y REPAR. Y CONSERV. MOTOR |
| Descripción del servicio requerido: Efectuar la reparación del siguiente motor eléctrico de 26 KW, 44,3A, 1765R.P.M., 440V, 60Hz Las tareas mínimas a llevarse a cabo para la reparación de esta son las que se detallan a continuación, entendiéndose que estas pueden no ser las únicas debiendo el adjudicatario, al finalizar la obra, garantizar el normal funcionamiento del equipo de acuerdo a sus parámetros y confiabilidad de diseño, efectuando todo lo necesario para tal fin: Desmonte de a bordo y traslado a los talleres de la Empresa a cargo de la misma. Desarme. Rebobinado. Reemplazo de la totalidad de partes fuera de tolerancia. Colocar Termistores. Pintado con pintura antioxidante epoxi-anti humedad. Cambio de rodamientos y balanceo. Armado y traslado a la Unidad Montaje. Alineado con la bomba. Prueba de funcionamiento. Toda alteración que se deba realizar en el local donde se aloja el motor eléctrico o sus alrededores para su extracción/colocación, debe ser subsanadas y quedar en el mismo estado en que se encontraba antes de comenzar con las tareas. El adjudicatario deberá proveer todos los materiales intervinientes en la obra, los cuales deben ser nuevos. Una vez adjudicada la presente contratación directa, el oferente deberá presentar una garantía de funcionamiento por el término de un (1) año por los trabajos realizados. El adjudicatario será responsable de su personal y la correcta utilización de los elementos de seguridad e higiene. Realizar visita de obra firmada por el SEÑOR JEFE DE MÁQUINAS / JEFE DE CARGO ELECTRICIDAD (tel: 02932 –487580 / 7628). |

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 49 DE DECRETO 1030/16 Y ART.8  DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

# Text boxes

antonio miranda

CAPITAN DE CORBETA

Jefe

#### DEPARTAMENTO

MAQUINAS

SEGUNDO COMANDANTE

#### DIEGO ARIEL ABREGU

CAPITÁN DE FRAGATA

### SEGUNDO COMANDANTE

antonio miranda

CAPITAN DE CORBETA

Jefe

#### DEPARTAMENTO

MAQUINAS

SEGUNDO COMANDANTE

#### DIEGO ARIEL ABREGU

CAPITÁN DE FRAGATA

### SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE

#### DIEGO ARIEL ABREGU

CAPITÁN DE FRAGATA

### SEGUNDO COMANDANTE

COMANDO NAVAL ANFIBIO Y LOGISTICO

BUQUE LOGISTICO A.R.A. PATAGONIA

SEGUNDO COMANDANTE

#### DIEGO ARIEL ABREGU

CAPITÁN DE FRAGATA

### SEGUNDO COMANDANTE

COMANDO NAVAL ANFIBIO Y LOGISTICO

BUQUE LOGISTICO A.R.A. PATAGONIA

antonio miranda

CAPITAN DE CORBETA

Jefe