ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE LAVARROPAS SEMI-INDUSTRIAL PARA INSTALAR EN EL BUQUE LOGÍSTICO A.R.A. “PATAGONIA”.

DESCRIPCION DE LOS RENGLONES

RENGLON Nº 1:

439-02757 LAVADORA

LAVADORA CENTRIFUGADORA AUTOMATICA CAPACIDAD DE LAVADO PARA 16 KG Y CARGA FRONTAL. DESAGOTE MANUAL EN CASO DE CORTE DE CORRIENTE. TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 18/8 CALIDAD 304. MOTOR ELECTRICO DE 440 VOLTS. 60 HZ.

TAMBOR: níquel de acero inoxidable de hardware.

MOTOR: El necesario para cumplir con los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.

PUERTA DE CARGA: Puerta de gran dimensión para carga y descarga de la ropa.

RECIPIENTE: Recipiente fijado en la máquina, para que el producto de lavandería se coloque dentro de la cubeta y se inserte de forma automática.

DRENAJE: drenaje a través de un filtro diseñado para retener los cuerpos extraños de mayor tamaño, y una válvula de drenaje controlado automáticamente.

CORRIENTE: Por capacidades de esta unidad, el suministro que se puede brindar, y al que el lavarropas deberá estar adecuado es a  440 voltios. 60 hertz.

PROGRAMA: Operaciones de ciclo de lavado, que permitan cumplir con programas de lavado, enjuague y centrifugado, permitiendo lavar varios tipos de tela (cortinas de lana, nylon, ropa de cama, etc.)

SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN: El lavarropas debe contener manual de instalación, ya que la misma se realizará con personal de esta unidad.

- PARA EL RENGLON

1.1 Presentación del producto: El artículo debe ser nuevo y sin uso.

- TOLERANCIA

2.1. No se considerará tolerancia en cuanto a suministro eléctrico que recibe, si el mismo es distinto al solicitado.

3.   Se deberá presentar una garantía del producto por un año

Cualquier duda, observación y/o consulta al pliego de Bases Y Condiciones Particulares      o a las Especificaciones Técnicas deberán efectuarse por escrito a la UOC del Comando de la Flota de Mar hasta 72 horas antes de la fecha fijada para la apertura, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

# Text boxes

SEGUNDO COMANDANTE

#### DIEGO ARIEL ABREGU

CAPITÁN DE FRAGATA

### SEGUNDO COMANDANTE