ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TREINTA METROS CUADRADOS (30 M2) DE PISO DE GOMA BASTONADO PARA PROTECCIÓN ELÉCTRICA DEL PERSONAL DEL CARGO QUE MANIOBRA EN LOS TABLEROS PRINCIPALES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS LOCALES 3G2 (CUARTO CONTROL MAQUINAS), 3KZ2 (TABLERO PRINCIPAL POPA)  Y 1JA0 (TABLERO DE EMERGENCIA DEL DESTRUCTOR A.R.A LA ARGENTINA.

RENGLÓN N° 1: PROVISION DETREINTA METROS CUADRADOS (30M2) DE PISO DE GOMA BASTONADO DE 1 METRO DE ANCHO Y 3 MM DE ESPESOR.

- Dimensiones: 30 M2 (30 metros de largo x 1 metro de ancho x 3 mm de espesor).

- Tipo bastonado.

- Dureza shore a2: 75 ± 5      DIN 53505

- Resistividad eléctrica superficial 10 x 10 15 ohms  ASTM – d- 257

- Resistividad eléctrica volumétrica 5,5 x 10 5 ohms ASTM – d- 257

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16.

# Text boxes

SEGUNDO COMANDANTE

LUCIANO ARIEL RODRIGUEZ

TENIENTE DE NAVIO

JEFE DPTO MAQUINAS

PABLO NICOLAS MIRANDA

CAPITAN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE