ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

Los oferentes presentarán muestra del filtro especificado durante la visita de obra en Destructor A.R.A “La Argentina”, lo cual se determinará de carácter necesario y excluyente.

RENGLON 1:

- FILTROS DE COMBUSTIBLE TIPO VELA MALLA METALICA ACERO INOXIDABLE FILTRANTE PARA EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE BOMBA BOOSTER TIPO DUPLEX DE TURBINAS PRINCIPALES DE LA UNIDAD.

- FILTRO ROSCICLER R 11476.

- LA VELA CON MALLA METALICA ACERO INOXIDABLE CON INSERCIÓN METALICA QUE CONTIENE LA ROSCA PARA UNIR EN CARCAZA FILTRANTE SEGÚN MUESTRA EN LA UNIDAD. LARGO 437 MM, DIAMETRO 29 MM, LARGO DE ROSCA 10 MM, LARGO DE PRENSA Y TOPE 17 MM CADA UNO. FOTOS ILUSTRATIVAS

- EL MATERIAL COTIZADO DEBERÁ SER NUEVO.

- LA PROVISIÓN DEBERÁ SER EFECTUADA EN EL DESTRUCTOR A.R.A “LA ARGENTINA”.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16.

# Text boxes

17 MM

10 MM

437 MM

17 MM

29 MM

LUCIANO ARIEL RODRIGUEZ

TENIENTE DE NAVIO

JEFE DPTO. MAQUINAS

PABLO NICOLAS MIRANDA

CAPITAN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO

COMANDANTE