ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENG. | DESCRIPCION | CANT. | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATAFUEGO DE PQS DE 50 KG. CARRO MANGA 12 MTS. RUEDAS DE 400 MM. EXTINTOR CON CARRO DE TRANSPORTE Y TRASLADO INCORPORADO, CON RUEDAS DE CAUCHO RESISTENTE TANTO A HIDROCARBUROS COMO A LA ALTA TEMPERATURA, DE 400 MM DE DIAMETRO Y , A BASE DE POLVO QUIMICO CON CONTENIDO BAJO PRESION. RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO. PINTURA EN POLVO DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE, CON VALVULA DE LATON FORJADO, CON MANOMETRO DE CONTROL DE CARGA INCORPORADO Y ACCIONAMIENTO DE ACERO. MANGA DE 12 METROS DE LONGITUD. EL MISMO DEBERA PRESENTAR SELLO DE CONFORMIDAD NORMA IRAM 3550. | 2 | UN |
| 2 | MATAFUEGO DE CO2 POR 30 KG SOBRE RUEDAS CON MANGA DE 3 MTS Y TOBERA Y RUEDAS DE 250MM EXTINTOR CON CARRO DE TRANSPORTE Y TRASLADO INCORPORADO, CON RUEDAS DE CAUCHO RESISTENTE TANTO A HIDROCARBUROS COMO A LA ALTA TEMPERATURA, DE 250 MM DE DIAMETRO Y , A BASE DE CO2 CON CONTENIDO BAJO PRESION. RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO. PINTURA EN POLVO DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE, CON VALVULA DE LATON FORJADO, CON MANOMETRO DE CONTROL DE CARGA INCORPORADO Y ACCIONAMIENTO DE ACERO. MANGA DE 3 METROS DE LONGITUD. EL MISMO DEBERA PRESENTAR SELLO DE CONFORMIDAD NORMA IRAM 3550. | 1 | UN |
| 3 | MATAFUEGO DE PQS DE 10 KG EXTINTOR MANUAL A BASE DE POLVO BAJO PRESION, RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO. PINTURA EN POLVO DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE CON VALVULA DE LATON FORJADO CON MANOMETRO DE CONTROL DE CARGA INCORPORADO Y PALANCA DE SOSTEN Y ACCIONAMIENTO DE ACERO MANGUERA DE CAUCHO SINTETICO Y TOBERA KIT DE COLOCACION SOPORTE DE ACERO Y TORNILLOS DE FIJACION EL MISMO DEBERA PRESENTAR SELLO DE CONFORMIDAD NORMA IRAM 3523. | 35 | UN |
| 4 | MATAFUEGO DE CO2 DE 2 KG. EXTINTOR MANUAL A BASE DE DIOXIDO DE CARBONO BAJO PRESION, RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO. PINTURA EN POLVO DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE CON VALVULA DE LATON FORJADO CON MANOMETRO DE CONTROL DE CARGA INCORPORADO Y PALANCA DE SOSTEN Y ACCIONAMIENTO DE ACERO MANGUERA DE CAUCHO SINTETICO Y TOBERA KIT DE COLOCACION SOPORTE DE ACERO Y TORNILLOS DE FIJACION EL MISMO DEBERA PRESENTAR SELLO DE CONFORMIDAD NORMA IRAM 3523. | 10 | UN |

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACION:

Los Oferentes deberán cumplir con la Norma Argentina del Instituto de Racionalizacion de materiales IRAM 3517- Parte 2º 2005, Extintores (Matafuegos) Manual y sobre ruedas; Dotación, Control, Mantenimiento y Recarga.

LOS MATAFUEGOS DEBEN SER NUEVOS Y NO SE ADMITEN TOLERANCIAS.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

JEFE DE

ESTADO MAYOR

JUAN MARTIN SALAVERRI

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE