ANEXO II

Especificaciones Técnicas

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

DESTRUCTOR A.R.A. “HEROÍNA”

RENGLON Nº 1: SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE COMPONENTES 14 (1 UN)

CAMARAS IP:

CARACTERISTICAS:

- TIPO DOMO NORMA IP66 CON GABINETE ANTIVANDALICO.

- RESOLUCIÓN 1280X960 PIXELES.

- LENTE DE 4MM.

- ÁNGULO DE VISIÓN 73.1° 1.3MP/ 1/3” CMOS/ 25 (P).

- DISTANCIA IR LEDS 10-30  METROS.

- AUTO SWITCH DÍA/NOCHE.

- FILTRO IRCUT.

- COMPATIBLE CON ONVIF.

- TECNOLOGÍA POE.

MONITORES LED 19”:

CARACTERISTICAS:

- TAMAÑO DE PANTALLA 18,5" (16 : 9).

- TIPO LED.

- BRILLO 250 CD/M².

- RELACIÓN DE CONTRASTE MEGA DCR ∞ (ESTÁTICO 1.000 : 1).

- RESOLUCIÓN 1920X1080.

- TIEMPO DE RESPUESTA 5 MS.

- ÁNGULO DE VISIÓN (HORIZONTAL/VERTICAL) 170° / 160°.

- COLORES DISPONIBLES 16,7 M.

- WIRELESS DISPLAY: SI.

- DVI: SI.

- HDMI: SI.

- DUAL LINK DVI: SI.

- USB: SI.

- ENTRADA/SALIDA DE AUDIO: SI.

- BOCINA: SI.

- USB HUB: SI.

NVR (NETWORK VIDEO RECORDER):

CARACTERITICAS:

- TIPO HIKVISION.

- DEBE SOPORTAR HASTA 32 CÁMARAS IP Y MÁXIMO 4 DISCOS DUROS.

- DEBE INCLUIR 16 PUERTOS RJ-45 POE PARA SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN POE A CÁMARAS IP.

- DE CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN HASTA 16 CANALES/4CIF, 12 CANALES/720P O 6 CANALES/1080P, ANCHO DE BANDA MÁXIMO: 200MBPS ENTRADA / 80 MBPS SALIDA.

- SALIDAS VGA Y HDMI PARA CONEXIÓN A MONITOR HASTA RESOLUCIÓN FULL HD 1080P (1920X1080 PIXELES).

- DEBE SOPORTAR NOTIFICACIONES DE ALARMA A DISPOSITIVOS MÓVILES ANTE EVENTOS DE ALARMA.

- DE 16 PUERTOS RJ-45 POE SUMINISTRAN UN MÁXIMO DE 120W.

- DE 16 ENTRADAS / 4 SALIDA DE ALARMA.

- DE RESOLUCIONES DE GRABACIÓN: 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF.

- DEBE SOPORTAR HASTA 4 DISCOS DUROS SATA Y ADEMAS INCLUIR  UN DISCO DURO DE 3 TB.

- DEBE INCLUIR EL PAQUETE DE  SOFTWARE CLIENTE PARA VISUALIZAR CÁMARAS Y GRABACIONES DESDE MÚLTIPLES DVR/NVR/CÁMARAS IP.

DESTRUCTOR A.R.A. “LA ARGENTINA”

RENGLON Nº 2: TRANSRECEPTOR PORTÁTIL VHF MARINO. (4 UN)

- IMPERMEABLE

- SUMERGIBLE.

- FLOTABILIDAD POSITIVA

- PANTALLA LCD RETROILUMINADA BRILLANTE PARA USO DIURNO/ NOCTURNO

- ANTENA FLEXIBLE TIPO LÁTIGO

- TAMAÑO: (SIN ANTENA) 5.35 (H)X 2.44(W) X 1.53 (D) PULGADAS 136 (A) X 62 (A) X 39 (H) MM PESO 8.46 OZ (240G) (CON/PILA Y ANTENA)

- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA RECARGABLE DE LI-ION DE 7.4V 1100 MAH

- CANALES: TODOS LOS CANALES MARINOS DE LOS EE.UU./ INTERNACIONALES/CANADÁ

- TOLERANCIA DE FRECUENCIA: TRANSMISIÓN: 1.5 PPM (A 25°C)/ RECEPCIÓN: 1.5 PPM (A 25° C)

- TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20°C A 55°C

- ALTAVOZ: 8Ω 1.0W

- TRANSMISOR

- RANGO DE FRECUENCIA: 156.05 ~162.550 MHZ

- ESTABILIDAD DE FRECUENCIA ± 10 PPM

- SALIDA DE POTENCIA: MÍNIMA: 1.0W Y MÁXIMA: 6W

- EMISIONES ESPURIAS: 70 DBC

- CONSUMO DE CORRIENTE: 1500 MA (6W)

- RECEPTOR

- TIPO: SISTEMA SÚPER HETERODINO DE CONVERSIÓN DIRECTA CON BUCLE DE ENGANCHE DE FASE CERRADA PARA EL OSCILADOR LOCAL.

- SENSIBILIDAD: 0.20 ΜV PARA 12 DB SINAD

- SENSIBILIDAD DEL SILENCIAMIENTO: UMBRAL DE 0.2ΜV

- RESPUESTA DE LA FRECUENCIA DEL AUDIO: + 5.5 DB A 500 HZ; -6.5 DB A 2000HZ

- SELECTIVIDAD DEL CANAL ADYACENTE: 75 DB A ± 25 KHZ

- CONSUMO DE CORRIENTE: SILENCIADA: 60MA; AUDIO MÁXIMO: 430 MA

RENGLON 3: GPS MARINO CON TRANSDUCTOR Y ECOSONDA DE 5HZ. (02 UN)

- GPS PROVISTO CON: ANTENA EXTERNA, CABLE DE CONEXIÓN, TERMINAL A PUERTO RS232 /USB DE PC PARA VISUALIZACIÓN DE  PROGRAMA BAJO WINDOWS. LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON LAS SIGUIENTES:

- PANTALLA A COLOR DE ALTO CONTRASTE CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA RETRO ILUMINACIÓN Y MAPA BASE MUNDIAL PREINSTALADO

- SONDA DE EXPLORACIÓN CON DOBLE FRECUENCIA INCORPORADA PARA OFRECER  IMÁGENES MÁS NÍTIDAS. (TRANSDUCTOR GT21-TM PARA SONDA HD-ID DE 50/200 KHZ)

- SONDA HD-ID™ DE 500 W (RMS) INCORPORADA (4.000 W DE POTENCIA PICO A PICO)

- EL GPS INTERNO DE 5 HZ

- SOPORTE DE DESCONEXIÓN RÁPIDA INCLINADLE/GIRATORIO

- FUNCIÓN DE GRABACIÓN DE SONDA

- TRANSFERENCIA DE WAYPOINTS CON FORMATO GPX

- MODO NOCTURNO

- ALIMENTACIÓN 12V

CARACTERÍSTICA DEL TRANSDUCTOR:

- NÚMERO DE HACES 4

- EL PRIMER RAYO DE ÁNGULO DE 75°, VELOCIDAD DE 455 KHZ

- SEGUNDO RAYO ÁNGULO DE 45°, LA FRECUENCIA DE 800 KHZ

- MÁX. PROFUNDIDAD DE ESCANEO EN AGUA DULCE 182 M

- LA POTENCIA DE SALIDA, MÁXIMA 4000 W

- POTENCIA DE SALIDA RMS 500 W

- TERCER RAYO ÁNGULO DE 28°C, LA FRECUENCIA DE 200 KHZ

- EL CUARTO RAYO ÁNGULO DE 16°, VELOCIDAD DE 455 KHZ

EN CASO DE QUE LOS PRODUCTOS SEAN IMPORTADOS, LAS FIRMAS DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN ADUANERA DEL PAÍS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR EL DESPACHANTE DE ADUANA Y CON LOS CÓDIGOS QUE SE CORRESPONDAN EXACTAMENTE CON LOS PRODUCTOS OFRECIDOS EN LA LICITACIÓN.

TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN CONTAR CON GARANTÍA POR UN LAPSO MÍNIMO DE 12 MESES.

BUQUE LOGISTICO A.R.A. “PATAGONIA”

RENGLON Nº 4: NAVEGADOR SATELITAL TIPO “GARMIN GPS 721” (1 UN)

- TAMAÑO DEL DISPLAY (APROXIMADO) 7”

- CON CONEXIÓN EXTERNA PARA ANTENA

- PUERTOS NMEA 2000

- PUERTOS NMEA 0183 ( DOS (2) DE ENTRADA Y DOS (2) DE SALIDA)

- ENTRADA MICRO SD PARA CARTAS

- COMPATIBILIDAD DE CONEXIÓN CON SONDA

- CONEXIÓN AIS

- CONEXIÓN DSC (ENVIÓ DE DATOS A TRAVÉS DE EQUIPOS VHF QUE CUENTEN CON LA  MISMA FUNCIÓN)

RENGLON Nº 5: ANTENA TIPO “GPS 19X NMEA 2000 o de similares características” (1 UN) (compatible con la serie GARMIN GPS  MAP 700)

- CONECTOR NMEA 2000

- CABLE PRINCIPAL DE CAÍDA DE VOLTAJE NMEA 2000 (MÍNIMO DE 6MT) CON SU RESPECTIVA FICHA DE CONEXIÓN

- SOPORTE PARA MONTAJE EN SUPERFICIE.

RENGLON Nº 6: EQUIPO TRSNRECEPTOR VHF MARINO PORTATIL (2 UN)

- TODOS LOS CANALES.

- ALCANCE DE 58 KM.

- TIPO DE EMISION: 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)

- RANGO DE FRECUENCIA: 146 MHZ – 174 MHZ.

- POSIBILIDAD DE TRABAJO EN DIFERENTES NIVELES DE POTENCIA (ENTRE EL RANGO): 1 W (BAJA) – 5 W (ALTA)

- RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -20 ºC A +60ºC

- ANTENA DESMONTABLE.

- CANALES PROGRAMABLES.

- PULSADOR PARA ACCESO DIRECTO A CANAL PROGRAMADO Y POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN RECIBIR EN DOS CANALES (DUAL CHANNEL)

- SCANNER.

- DISPLAY LCD INDICADOR DEL CANAL, INDICANOR DE VOLUMEN Y SQUELCH, ILUMINACION DE TECLADO Y DISPLAY PARA OPERACIONES NOCTURNAS.

- MANOS LIBRES (SISTEMA IVOX)

- CARGADOR DE BATERIAS CON TRANSFORMADOR 110V/220V.

- BATERIA DE LITIO ION (QUE ACEGURE AL MENOS 12 HS DE DURACION).

- USO OPCIONAL CON PILAS (AA) RECARGABLES DE NIMH, IMPERMEABLES.

- SU CONSTRUCCION DEBE ESTAR ORIENTADA A USOS EN AMBIENTES PELIGROSOS, MODELO EN CONFIGURACION “ANTIEXPLOSIVO”.

- CADA EQUIPO CON DOS BATERIAS NIMH.

PARA EL CASO PARTICULAR DE VIENES DE USO (INCISO 4) Y A FIN DE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CATALOGACION DE MATERIALES PARA LA DEFENZA, EL O LOS OFERENTE/S QUE RESULTE/N ADJUDICATARIO/S DEBERAN COORDINAR CON EL ORGANISMO RECEPTOR, EL APORTE DE LOS DATOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE, ANTES DE LA PROVICION DEL/LOS MATERIALES OBJETO DE LA CONTRATACION CON EL ORGANISMO RECEPTOR.

- RAZON SOCIAL (NOMBRE, DIRECCION, TEL, E-MAIL, PAG. INTERNET) DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO OFERTADO.

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADOS.

- Nº DE REFERENCIA (Nº DE PARTE, Nº DE CATALOGO, CODIGO DE BARRAS), EN CASO DE ASIGNARLE EL PROVEEDOR UN NUMERO PROPIO AL ARTICULO OFERTADO, INFORMARA TAMBIEN DEL MISMO.

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTICULO OFERTADO (DESCRIPCION).

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERA INDICAR LAS MISMAS:

FABRICANTE, ES EL QUE CONCIBE Y PRODUCEUN ARTICULO.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

PUERTO BELGRANO,         de Marzo de 2017

# Text boxes

JEFE DE

ESTADO MAYOR

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

JUAN MARTIN SALAVERRI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE