ANEXO II

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

1. TRABAJO A REALIZAR PARA TODOS LOS RENGLONES:
    
  	1.Desconectar, desmontar de su basamento, maniobrar, desembarcar, trasladar al        taller del ADJUDICATARIO, lavar exteriormente y desarmar motor eléctrico. CADA MOTOR SERÁ RETIRADO DE LA UNIDAD QUE SE INDICADO EN EL ITEM Nº4.
  	2. Rebobinar y cambiar termistores, manteniendo las características del fabricante.
  	3. Verificar dimensiones y estado de las cajeras de los rodamientos y eventualmente embujar/encasquillar utilizando caño de acero sin costura, con tiraje de acuerdo para el tipo de rodamiento que debe ser instalado. 
  	4. Instalar rodamientos nuevos, controlar rotor y jaula proveer la reparación necesaria a las mismas en caso de corresponder. Los rodamientos deberán ser de primera calidad y de marca reconocida ej. SKF o FAG.
  	5. Cambiar paletero.
  	6. Cepillar y pintar con dos manos de esmalte sintético color gris. Trasladar a la Unidad (que corresponda según ítem Nº4), maniobrar para su embarque hasta la localización original, montar, conectar, y efectuar prueba funcional bajo carga, tomando los valores de los parámetros eléctricos. 

2. CONDICIONES TECNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

 	1. Antes de iniciar las tareas del objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentarse ante los responsables de las tareas, a fin de tomar conocimiento de la posible avería y coordinar tareas.
 	2. El ADJUDICATARIO proveerá dirección técnica, supervisión, mano de obra común y especializada, herramienta, elementos de maniobra , equipos complementos y el transporte del personal y de todos los materiales que deben suministrar para la ejecución del contrato, efectuando, además todas las diligencias que sean necesarias para la satisfactoria terminación de los trabajos en tiempo y forma t aprobación por parte de la ARMADA ARGENTINA. 
 	3. El ADJUDICATARIO queda obligado a ejecutar los trabajos completos adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos. 
 	4. Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, mas las prorrogas si las hubiese, el ADJUDICATARIO solicita al contratante la inspección para la recepción provisoria del material y trabajos realizados. 
 	5. Las inspecciones y el correspondiente control serán efectuados por el personal designado por el Departamento que requiere la reparación. El ADJUDICATARIO le facilitara el traslado hacia y desde el taller de la empresa.
 	6. Toda tarea o prueba efectuada por la empresa sin la presencia o consentimiento del personal designado NO SE TOMARÁ COMO VÁLIDA y será causal para la nueva ejecución teniendo relación directa con la terminación de la obra.
 	7. El alambre de cobre empleado para rebobinar el motor eléctrico deberá cumplir con la norma IRAM 2334. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá adjuntar copia del certificado de origen o demostrar fehacientemente que el alambre cumple con tal requerimiento.
 	8. El ADJUDICATARIO realizara el balanceo dinámico del rotor a todos los motores eléctricos del Informe Técnico por cada uno de los motores eléctricos rebobinados.
 	9. Las tareas deben incluir, de ser necesario, los trabajos complementarios para la ventilación, iluminación, etc. La mano de obra y materiales a utilizar en la reparación deberán ser de primera calidad. De la misma manera. Los rodamientos que se instalen deberán admitirse únicamente las marcas “SKF” o “FAG”, debido a que por experiencia práctica de taller se ha determinado:
 		a) Que tales marcas son del equipo original de fábrica.
 	   	b) Que presentan máxima capacidad dinámica de carga.
 		c) Que presentan el mejor rendimiento desde el punto de vista de la vida en servicio, características desde el punto de vista de la corrosión, disipación de calor y falla de obturación, lo que significa reasegurar la vida del servicio en la razón de una mayor retención del lubricante.

10. En todos los casos en donde se desconecten cables de conexión el cual tenga termocontraíble resinado/pegamento, e tomara la medida necesaria para que cuando sea colocado nuevamente quede en la forma que se encontraba, como así también tuercas, tornillos, tapas, terminales, etc.
  	11. A sí mismo, los repuestos a emplear serán originales según lo especificado en el manual de equipo. El no cumplimiento de este punto será causal suficiente para que el destino no acepte la recepción definitiva de la obra.
 	12. El responsable de las tareas, arbitrara las medidas que considere necesarias para la correcta recepción de la obra, reservándose la facultad de realizar todas las inspecciones que considere precisas para examinar la calidad en el momento de la ejecución. 
 	13. El ADJUDICATARIO proveerá todos los materiales y/o servicios necesarios para asegurar el correcto y útil funcionamiento o servicio requerido, aunque no se encuentre específicamente detallado de la descripción de las tareas y servicios solicitados, es decir practicara la obra con arreglo a su fin.
 	14. El ADJUDICATARIO deberá demostrar laboral previa en el desarrollo de actividades  en el rubro indicado. 
 	15. El ADJUDICATARIO deberá contar con el certificado habilitante de su taller por parte de PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. 

3. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO.

El ADJUDICATARIO deberá establecer un certificado de garantía por el o los trabajos realizados el cual no deberá ser menor en tiempo de SEIS (6) meses. Toda avería en este periodo el adjudicatario sumirá todos los costos hasta denar el motor en condiciones óptimas de funcionamiento.

Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho alguno a reembolso, compensación a resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa del trabajo que se realice, con materiales iguales en tipo de textura, apariencia y calidad no debiéndose notar la zona que fuera afectada.

4. LOS MOTORES ELECTRICOS SERAN RETIRADOS DE LAS UNIDADES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

RENGLON Nº1
MOTOR ELECTRONICO DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN AGUA ENFRIADA DE PLANTA 840. Motor 44V 60HZ 25KW 42A 1750 R.P.M.
RETIRAR:
(1) UN MOTOR ELECTRICOS DEL DESTRUCTOR A.R.A “LA ARGENTINA”
 
RENGLON Nº2
MOTOR ELECTRONICO DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN AGUA ENFRIADA DE PLANTA 290. Motor 440V 60HZ 16,5KW 29 A 1750 R.P.M.
RETIRAR:
(2) DOS MOTORES ELECTRICOS DEL DESTRUCTOR A.R.A “LA ARGENTINA”
(1) UN MOTOR ELECTRICO DEL DESTRUCTOR A.R.A “HEROÍNA” 

RENGLON Nº3:
MOTOR ELECTRICO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO. Motor 440V 60HZ 8KW 13,9A 3600 R.P.M
RETIRAR: 
(1) UN MOTOR ELECTRICO DEL DESTRUCTOR A.R.A “LA ARGENTINA”


RENGLON Nº4:
MOTOR ELECTRICO DE EXTRACCION. Motor 44V 60HZ 1,25KW 2,65A 1800 R.P.M
RETIRAR:
(1) UN MOTOR ELECTRICO DEL DESTRUCTOR A.R.A “LA ARGENTINA”

RENGLON Nº5:
MOTOR ELECTRICO DE RECIRCULACION. Motor 440V 60HZ 0,8KW 1,7A 3600 R.P.M
RETIRAR: 
(2) DOS MOTORES ELECTRICOS DEL DESTRUCTOR A.R.A “LA ARGENTINA”

RENGLON Nº6:
MOTOR ELECTRICO DE COMPRESOR DE FRIGORIFICA. Motor 440V 60HZ 4,5KW 900 R.P.M
RETIRAR: 
(1) UN MOTOR ELECTRICO DEL DESTRUCTOR A.R.A “HEROÍNA”

RENGLON Nº7:
MOTOR ELECTRICO DE UNIDAD LA BOMBA DE SERVICIOS GENERALES. Motor 440V 60HZ 6,6KW 1740 R.P.M
RETIRAR: 
(2) DOS MOTORES ELECTRICOS DEL DESTRUCTOR A.R.A “LA ARGENTINA”

RENGLON Nº8:
MOTOR ELECTRICO DE LA BOMBA DE SANIDAD. Motor 440V 60HZ 2,1KW 1700 R.P.M
RETIRAR: 
(2) DOS MOTORES ELECTRICOS DEL DESTRUCTOR A.R.A “LA ARGENTINA”

RENGLON Nº9:
MOTOR ELECTRICO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE HELO. Motor 440V 60HZ 6,1KW 11,9A 1700 R.P.M
RETIRAR: 
(2) DOS MOTORES ELECTRICOS DEL DESTRUCTOR A.R.A “ALMIRANTE BROWN”
(1) UN MOTOR ELECTRICO DEL DESTRUCTOR A.R.A “SARANDI”

RENGLON Nº10:
MOTOR ELECTRICO BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE. Motor 440V 60HZ 0,21KW 0,75A 850 R.P.M
RETIRAR: 
(2) DOS MOTORES ELECTRICOS DEL DESTRUCTOR A.R.A “SARANDI”

RENGLON Nº11:
MOTOR ELECTRICO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO. Motor 440V 60HZ 12,2KW 21A 
RETIRAR: 
(1) UN MOTOR ELECTRICO DEL DESTRUCTOR A.R.A “SARANDI”

RENGLON Nº12:
MOTOR ELECTRICO UNIDAD DE SANTA BARBARA 4C12. Motor 440V 60HZ 0,2KW 3340 R.P.M 
RETIRAR: 
(1) UN MOTOR ELECTRICO DEL DESTRUCTOR A.R.A “SARANDI”

RENGLON Nº13:
MOTOR ELECTRICO BOMBA DE INCENDIO 4G. Motor 440V 60HZ 60KW 96,5ª 3550R.P.M. 
RETIRAR: 
(1) UN MOTOR ELECTRICO DEL DESTRUCTOR A.R.A “ALMIRANTE BROWN”

RENGLON Nº14:
MOTOR ELECTRICO BOMBA DE ENFRIAMIENTO 4J. Motor 440V 60HZ 0,85KW 3,7A  1750R.P.M
RETIRAR: 
(1) UN MOTOR ELECTRICO DEL DESTRUCTOR A.R.A “ALMIRANTE BROWN”

RENGLON Nº15:
MOTOR ELECTRICO VENTILACION DE COCINA 1M16. Motor 440V 60HZ 2,45KW 2,45A 1720R.P.M 
RETIRAR: 
(1) UN MOTOR ELECTRICO DEL DESTRUCTOR A.R.A “ALMIRANTE BROWN”

RENGLON Nº16:
MOTOR ELECTRICO DE BOMBA DE GRAN ACHIQUE 5K. Motor 440V 60HZ 13KW 750R.P.M
RETIRAR: 
(1) UN MOTOR ELECTRICO DEL DESTRUCTOR A.R.A “ALMIRANTE BROWN”

RENGLON Nº17:
MOTOR ELECTRICO DE CABRESTANTE BANDA ESTRIBOR. Motor 440V 60HZ 55KW 19A  1770R.P.M
RETIRAR: 
(1) UN MOTOR ELECTRICO DEL DESTRUCTOR A.R.A “ALMIRANTE BROWN”

RENGLON Nº18:
MOTOR ELECTRICO BOMBA FLYGHT 2H. Motor 440V 60HZ 6,2KW 10,5A 3500R.P.M
RETIRAR: 
(1) UN MOTOR ELECTRICO DEL DESTRUCTOR A.R.A “ALMIRANTE BROWN”

                             •A LOS EFECTOS DE EVITAR CUALQUIER TIPO DE DUDAS ES   IMPRESCINDIBLE REALIZAR VISTA DE OBRA.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16.

PUERTO BELGRANO,

# Text boxes

JEFE DE

ESTADO MAYOR

OSVALDO PABLO SASIA
CAPITAN DE NAVIO
JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

EDUARDO DANIEL BUSTOS

CAPITAN DE NAVIO

JEFE