ANEXO II

REPARACION DE BOMBAS DE AGUA DULCE Y SALADA PARA EL DESTRUCTOR A.R.A. "HEROÍNA" Y DESTRUCTOR A.R.A. "LA ARGENTINA", UNIDADES SUBORDINADAS DIRECTAMENTE AL COMANDO DE LA DIVISION DE DESTRUCTORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas deberán cumplir con lo indicado a continuación:

RENGLONES Nº 1, 2, 3, 4 Y 5.

- TRABAJO A REALIZAR:

Desgasificación y limpieza de la zona afectada, con el fin de preservar la seguridad del buque, por posibles trabajos en caliente durante el desmonte. Desmonte y trasladar al taller, efectuar arenado y reparación con cambio de partes por repuestos originales (eje, sellos, rodamientos e impulsores, incluye balanceo y emisión de certificados de balanceo), traslado del taller y montaje a bordo responsable. De manera de restablecer el correcto funcionamiento. Provisión y aplicación de pintura para las bases de cada bomba. Posterior Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Peligrosos Generados, según ley 24.051 de la Nación.

- CARACTERISTICAS:

| RENGLON | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA, MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA- Compuesto por: Bomba para agua de sanidad (TIPO AKHQ3102) Capacidad: 4 m3/h Presión de Trabajo: 5,1 bar Diámetro de eje: 18 mm Impulsor: 2 (dos) Fluido: Agua de mar | 2 | UN |
| 2 | MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA, MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA- Compuesto por: Bomba para agua de SS.GG. (TIPO AKHK5101) Capacidad: 14 m3/ h Presión de Trabajo: 4,4 bar Diámetro de eje: 28mm. Impulsor: 2 (dos) Fluido: Agua dulce | 2 | UN |
| 3 | MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA, MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA- Compuesto por: Bomba Circulación agua caliente ( TIPO AKHK1201) Capacidad: 1,5 m3/h Presión de Trabajo: 0,35 bar Diámetro del eje: 14mm Impulsor: 2 (dos) Fluido: Agua dulce caliente. | 2 | UN |
| 4 | MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA, MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA- Compuesto por: Bomba Circulación agua refrigeración frigorífica (TIPO AKH3101) Capacidad: 4,2 m3/h Presión de Trabajo: 2,5 bar Diámetro del eje: 18mm Impulsor: 2 (dos) Fluido: Agua de mar. | 2 | UN |
| 5 | MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA, MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA- Compuesto por: Bomba Circulación agua refrigeración de compresor de alta presión (TIPO AKH3101) Capacidad: 4,2 m3/h Presión de Trabajo: 2,5 bar Diámetro del eje: 18mm Impulsor: 2 (dos) Fluido: Agua de mar. | 2 | UN |

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16.

# Text boxes

EDUARDO DANIEL BUSTOS

CAPITAN DE NAVIO

JEFE

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

JEFE DE

ESTADO MAYOR