ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACION:

| RENG. | DESCRIPCION | CANT. | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CONTENEDORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 100 KG. -Efectuar medición con ultrasonido de los contenedores de PQS. -Realizar prueba de laboratorio del PQS contenido. -Control de cañerías, acoples, manómetros y accesorios constituyentes del sistema. -Emitir certificados propios de las tareas realizadas a cada uno de los equipos. (medición de ultrasonido, análisis físico - químico del PQS, etc) -Realizar cambio de PQS en caso de resultar negativo las pruebas de laboratorio efectuadas. -Efectuar prueba hidráulica y recarga de nitrógeno a los respectivos tubos de 45 kg de disparo de los equipos. -Desconexionar, taponar las mangueras que permanezcan a bordo, desmontar de sus calzos, desembarcar de la unidad con medios propios, controlar y realizar las pruebas hidráulicas y recarga. Finalizados los trabajos necesarios volver a embarcar con medios propios, montar los respectivos tubos efectuar el conexionado correspondiente, reparar y/o recambiar en caso de ser necesario los siguientes elementos de la instalación fija: (válvulas, mangueras, accesorios, etc.). | 4 | SV |

NOTA: En todos los casos queda a cargo del oferente los gastos ocasionados en concepto de traslado de los tubos y accesorios desde la unidad hasta sus instalaciones y viceversa. Queda también a cargo del oferente los gastos derivados del uso de equipos especiales (Ej.: Grúas) para dar curso a la realización de la tarea. En cuanto a la Certificación respectiva de cada matafuego, la misma deberá cumplir con las normas argentinas IRAM 3517 parte 2 del 2005 y las normas DPS.

- DE LA COTIZACION Y OFERTA DE LOS TRABAJOS.

EL OFERENTE PODRA EFECTUAR VISITA DE TRABAJO A LOS EFECTOS DE CONTACTAR INSITU LA REAL DIMENSION DE LAS TAREAS, CUALQUIER OBSERVACION EN CUANTO A METRAJE O SUPERFICIE DEBERA ASENTARLA EN EL FORMULARIO DE VISITA DE TRABAJO (ANEXO 4).

LOS ELEMENTOS A REPARAR SE REALIZARÁN EN UN TODO DE ACUERDO CON LO EXPLICITADO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRESENTE ANEXO.

- CONDICIONES TECNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

ANTES DE INICIAR LAS TAREAS OBJETO DEL CONTRATO, EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO EVALUACION Y APOYO, AREA MAQUINAS A FIN DE COORDINAR EL RETIRO DE LAS UNIDADES Y TAMBIEN PARA SU POSTERIOR ENTREGA A LAS MISMAS.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIONES Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTOEN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

# Text boxes

JEFE DE

ESTADO MAYOR

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

JEFE DE

ESTADO MAYOR

JUAN MARTIN SALAVERRI

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE