ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOBOMBA CENTRIFUGA TRANSPORTABLE DE UNA ETAPA, CAUDAL 50 M3.

- CONJUNTO DE MOTOR DIESEL, BOMBA CENTRIFUGA, VÁLVULA DE DESCARGA, MANGUERA DE ASPIRACION CON FILTRO Y VALVULA DE RETENCION, ARRANQUE MANUAL Y ELECTRICO DE PUESTA EN MARCHA, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 5,5 LTS. Y MANOMETRO.

- BOMBA: TIPO CENTRIFUGA DE UNA ETAPA, CARCAZA Y VÁLVULAS DE DESCARGA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, ADAPTADOR AL MOTOR DE ALEACION DE ALUMINIO, IMPULSOR DE DISEÑO ESTANCO CONSTRUIDO EN BRONCE Y EJE SELLADO CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE. DIAMETRO DEL CONDUCTO DE  ASPIRACION DE 3“ NPTF Y DIAMETRO DE DESCARGA DE 2 ½” NPTF EN COMBINACION CON VÁLVULA DE DESCARGA Y RETENCION. TUBO DE ESCAPE, DISEÑADO PARA LLEVAR GASES EN CASO DE OPERACIÓN EN ESPACIOS INTERIORES, TUBO AISLADO DE 4 ½”, DISPONIBLE EN LARGO DE 3 MTS. CON UN PESO DE 2,5 KG. POR METRO DE LONGITUD.

- MOTOR: DIESEL CUATRO TIEMPOS 10 HP. A 3600 RPM. UN CILINDRO VERTICAL (418 CC). REFRIGERADO POR AIRE. SISTEMA DE INYECCION BOSCH, ARRANQUE MANUAL Y ELECTRICO DE UN MOVIMIENTO, DEPOSITO DE LUBRICANTE CON CAPACIDAD DE 1,65 LTS. FILTRO DE AIRE SECO RECAMBIABLE, BLOCK DE ALEACION DE ALUMINIO.

- TANQUE DE COMBUSTIBLE: DE 5,5 LTS.

- CONJUNTO CONTENIDO DENTRO DE UN ARMAZON DE PROTECCION DE ALUMINIO, EQUIPADO CON MANIJAS EN CADA ESQUINA PARA TRANSPORTE.

- DIMENSIONES: ALTO 58,5 CM. LARGO 61,0 CM. ANCHO 61,0 CM.

- PESO: DE 74 KG.

- AUTONOMIA: 2 HORAS 45 MIN.

- FILTRO DE ASPIRACIÓN: FILTRO TIPO CANASTO CON ACOPLAMIENTO ROSCADO.

- MANGUERA DE ASPIRACIÓN: MANGUERA DE 3” X 6 MTS CON ACOPLAMIENTO ROSCADO.

- CONDICIONES DE SUCCION: ALTURA DE ASPIRACION MAXIMA: 22 FT/ 6.7 MTS. ALTURA DE ASPIRACION RECOMENDADA 10 FT/ 3 MTS. EN CASO DE AGUA SALADA SE OBTIENE UNA PRESION 2,5 % MAYOR QUE LA MOSTRADA EN LA TABLA. ALTURA MANOMETRICA 3 METROS DIAMETRO DE ASPIRACION 3 PULG. DIAMETRO DE DESCARGA 2 ½ PULG.

- GARANTÍA: POR ESCRITO DESDE SU PUESTA EN MARCHA REALIZADA POR UN SERVICIO TÉCNICO OFICIAL POR EL TERMINO DE UN (1) AÑO.

- SE DARA PRIORIDAD DE CONSIDERACION A LAS OFERTAS CUYAS MARCAS Y MODELOS COINCIDAN CON LA YA EXISTENTE EN LA ARMADA ARGENTINA, LO CUAL REDUNDA EN UN BENEFICIO PARA LA INSTITUCION Y POR ENDE PARA EL ESTADO NACIONAL, DESDE EL PUNTO DE VISTA LOGISTICO Y ESTRATEGICO, POR MANTENER LA ESTANDARIZACION DE EQUIPOS ENTRE UNIDADES, ADQUISICION DE REPUESTOS, Y CONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL QUE EFECTUA SU MANTENIMIENTO Y REPARACION

- DEBERÁ SER “NUEVO” DEBIDAMENTE EMBALADO PARA SU CORRECTO TRASLADO DESDE EL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA 13 ANEXO I

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIONES Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTOEN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

.

.

# Text boxes

JEFE DE

ESTADO MAYOR

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

JUAN MARTIN SALAVERRI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE