ARMADA ARGENTINA

# COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

ANEXO Nº II

CLAUSULAS PARTICULARES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLON Nº 1 |
| --- |
| Servicio requerido | MANT. Y REPAR. DE LAVARROPA |
| REPARACION MAQUINA LAVADORA Nº 1 MARCA “REFE” 11O KGS SECTOR LAVADERO 1- RECORRIDO COMPLETO, CAMBIO DE EMPEQUETADURAS, VERIFICACION DE RODAMIENTOS, REPARACION DE EJES Y CONSTRUCCION DE CHAVATEROS. 2- CAMBIO DE CORREAS, RECORRIDO DE TABLERO ELECTRICO Y PUESTA EN SERVICIO DE MARCHA DE RELAYTIN MARCHA TRAS, CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA. REARMADO DEL CONJUNTO, PUESTA EN SERVICIO. |
| RENGLON Nº 2 |
| Servicio requerido | MANT. Y REPAR. DE LAVARROPA |
| REPARACION DE MAQUINA LAVADORA Nº 2 MARCA “REFE” 110 KGS SECTOR LAVADERO 1- DESMONTAR DE SECTOR LAVADERO, REEMPLAZO DE CORONA DENTADA DE 80 CM DE DIAMETRO POR UNA NUEVA DE 2 VIAS CANAL “B” CAMBIAR POLEA DENTADA DE MOTOR ELECTRICO POR UNA MISMA MEDIDA DE 2 VIAS CANAL “B”, EVENTUAL CONSTRUCCION DE EJE DE APOLLO TRACERO DE MTS DE LARGO X 8 CM DE DIAMETRO CON SU CORRESPONDIENTE PORTA RODAMIENTOS. PROVISION DE 4 CORREAS TIPO “B”, ARENADO DE LAS PARTES AFECTADAS POR OXIDO,REPARACION DE LAS PARTES AFECTADAS POR OXIDO, REPARACION DE LAS PARTES DAÑADAS DE LA CHAPA, MAQUINADO DE EJES, CONSTRUCCION DE GUIA DE CHAVETA Y CHAVETEROS, REPARACION DE PUESTA EN MARCHA (TABLERO ELECTRICO), CAMBIO DE RODAMIENTOS Y RETENES, PINTADO CON ESMALTE DE PRIMERA CALIDAD, ARMADO DEL CONJUNTO, INSTALACION EN LAVADERO Y PUESTA EN SERVICIO. |
| RENGLON Nº 3 |
| Servicio requerido | MANT. Y REPAR. DE CENTRIFUGA |
| REPARACION DE MAQUINA CENTRIFUGA MARCA “REFE” SECTOR LAVADERO 1- POR DESMONTAR DE SECTRO LAVADERO, REPARACION DE LAS PARTES DAÑADAS DE LA CHAPA, REPARACION DE MOTOR ELECTRICO, RECORRIDO DE ENTRIFUGO DE ACOPLE, PINTADO CON ANTIOXIDO Y ESMALTE DE PRIMERA CALIDAD, ARMADO DEL CONJUNTO Y PUESTA EN SERVICIO. |
| RENGLON Nº 4 |
| Servicio requerido | MANT. Y REPAR. DE SECARROPAS |
| REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE DOS SECARROPAS TIPO TUMBLER 1- TAREAS: SE PROCEDERA A EFECTUAR LA LIMPIEZA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, SIN DESARMAR LAS UNIDADES, EVITANDO ASI LAS POSIBLES ROTURAS POR FALTA DE MATENIMIENTO Y DESGASTE, EXTRAYENDO TODA LA PELUSA Y SUCIEDAD SOBRE LAS MISMAS, LIMPIANDO CON PRODUCTO NO ABRASIVO, ACOMODANDO TODAS LAS UNIONES DE CABLES DE ALIMENTACION QUE PUDIERAN GENERAR UN RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD. RECORRIDO Y BOBINADO DE MOTORES ELETRICOS TRIFASICOS, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CORREAS, CONTROL DE VALVULAS DE GAS AUTOMATICAS, CENTRADO DE TAMBOR, PUESTA EN SERVICIO. |

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 49 DE DECRETO 1030/16 Y ART.8  DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

# Text boxes

JEFE DE

ESTADO MAYOR

RAMON SECUNDINO BARCHUCK

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

antonio miranda

CAPITAN DE CORBETA

Jefe

#### DEPARTAMENTO

MAQUINAS