ANEXO II

DIVISIÓN DE DESTRUCTORES

DESTRUCTOR A.R.A “HEROÍNA”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

LICITACIÓN POR:

DESMONTE, FABRICACION E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) TRAMOS DE TUBERÍAS DE DESCARGA DE GASES DE ESCAPE DE LOS GENERADORES PRINCIPALES Y REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO DE LA AISLACIÓN TÉRMICA DE DICHAS TUBERÍAS,  POR OTRA DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS (A CARGO DEL OFERENTE).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente, serán desestimadas sin reclamo alguno.

Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en especificaciones técnicas.

Estado del material a ser entregado debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

El Adjudicatario deberá traer los materiales a sus costas, en transporte desde el lugar de depósito de los elementos solicitados en la presente licitación, hasta la Unidad Destructor A.R.A “HEROÍNA” (DEHA), sito en la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO (BNPB), de lunes a viernes, en horarios de 08:00 a 14:30, en caso de exceder esos horarios o días, el adjudicatario deberán dejar perfectamente claro en la Unidad la nueva agenda, a fin de coordinar los elementos necesarios para no retrasar los trabajos en cuestión.

#### Las Empresas oferentes en este procedimiento, deberán acreditar las siguientes condiciones previas a iniciar cualquier trabajo de acuerdo a lo especificado en el Renglón N° 1:

- Soldadores calificados procesos  ASME 9 a nombre de la empresa.

- Certificado PNA como taller naval.

- Antecedentes de trabajo de calderería , soldadura y de tareas de similares envergadura.

- Certificado de ART Nivel III.

- Documentación del técnico en desgasificación de buques para la realización de permisos de trabajo en caliente.

#### Las ofertas que no cumplan con lo indicado a continuación serán desestimadas.

RENGLON Nº 1:

Desmontaje de estructura tubular que compone el último tramo de conducto de gases de escape de los CUATRO (4) moto generadores de aproximadamente 5300mm de longitud por 320 mm de diámetro cada uno; proceder a reconstituir los mismos y volver a instalar en su lugar a bordo. se conservarán las mantas de aislación originales, siempre y cuando no se encuentren deterioradas o en caso que su desmonte o estado de conservación no permitan que se reinstalen, se deberán reemplazar por materiales de similares condiciones, siendo la empresa la que proveerá todos los materiales, elementos y personal de maniobras involucrados.

TAREAS A REALIZAR:

- Desmontar las protecciones guarda calor de los cuatro (4) tramos finales de tubería de escape actualmente instalados en chimeneas de cubierta 02, altura cuaderna 60,9, entre secciones “H” y “J”.

- Las protecciones mencionadas en el punto anterior deberán conservarse, ya que se emplearán en las secciones de escape de la nueva construcción, siempre y cuando no se encuentren deterioradas o en caso que su desmonte o estado de conservación no permitan que se reinstalen, se deberán reemplazar por materiales de similares condiciones, siendo la empresa la que proveerá todos los materiales, elementos y personal de maniobras involucrados

- Descocer las soldaduras de las tuberías existentes en los tensores que las sostienen lateralmente (DOS (2) por cada tramo de tubo de escape) y desembridar en la unión que define el tramo dentro de las chimeneas de cubierta 02. Deberá hacerse lo propio con los faldones, (PONCHOS), de acero existentes por sobre plataformas de ambas chimeneas que obran de protección contra entradas de agua de lluvia.

- La realización de las tareas mencionadas incluirán el armado de los andamios (a cargo de la empresa) y/o maniobras que se necesiten, considerando los aspectos de seguridad de personal y materiales y la debida protección contra incendios.

- Desembarcar de la Unidad los CUATRO (4) tramos de tubo de escape removidos, previéndose a tal efecto los medios de izado y transporte necesarios.

Estos desechos deberán ser evacuados por la empresa ganadora y no serán dejados en la dársena por tiempos prolongados.

- Todos los inconvenientes ocasionados en el desmonte y montaje (cortes de chapas, roturas de cañerías, roturas de la estructura de la Unidad por averías en la descarga y carga de las tuberías, (no involucradas en esta tarea específica, etc), deberán ser subsanados por la empresa que los ocasione, sin que esta afecte al normal funcionamiento de la Unidad.

- Construir CUATRO (4) tramos de tubería de conducto de escape para reemplazo de las desmontadas en los ítems precedentes, respetando los mismos sitios y modo de anclaje.

- Las tramos de tuberías de descarga, serán de sección circular, largo 5000mm por 320mm diámetro. Las medidas exactas para el correcto acabado del trabajo se los ajustarán en la o las visitas de obra.

- El material de las mismas podrá ser:

  - Tubo adquirido por el oferente, con o sin costura, de chapa de acero, diámetro nominal 12” (externo 323,8 mm), mínimo Schedule 5, (espesor 2,5 mm), apto para trabajo con temperatura, siendo aceptable como mínimo, según Norma ASTM: A 106 con tratamiento externo de pintura para alta temperatura.

  - Tubo, conformado por el oferente, a partir de chapa rolada en frío y soldada, material según Norma ASTM: A 36 espesor mínimo BWG 11, (3,04 mm), quedando a diámetro nominal 12”, con tratamiento externo de pintura para alta temperatura.

El material a emplear deberá identificarse claramente en la oferta.

- Se preparará uno de los extremos con la brida de anclaje, tal cual la existente en el extremo del conducto instalado.

- Embarcar a bordo del Destructor A.R.A. “HEROÍNA” (DEHA), en la dársena de la BASE NAVAL DE PUERTO BELGRANO (BNPB), (Provincia de Buenos Aires), los CUATRO (4) tramos de tubo de escape nuevos, construidos de acuerdo a ítems 8 y 9, previéndose a tal efecto los medios de izado y transporte necesarios.

- Realizar las soldaduras necesarias para fijar los CUATRO (4) tramos de tubo de escape (DOS (2) por banda), en los tensores que los sostendrán lateralmente (OCHO (8) en total). Bridar los tramos a los conductos existentes.

- Montar sobre los nuevos conductos las coberturas guarda calor, previamente desinstaladas según ítem Nº1, Nº2 y los faldones originales sobre plataformas de ambas chimeneas, en caso de que la degradación del estos elementos no permitan que se monten nuevamente, la empresa deberá reponer estos por similares, que cumplan las condiciones específicas de los anteriores (dichos insumos estarán a cargo del oferente).

Las dimensiones y tolerancias definitivas serán de acuerdo a lo corroborado a bordo y/o a lo establecido en el manual del fabricante, los que se encuentran para consulta en la Unidad, no pudiéndose retirar estos de a bordo.

CLAUSULAS ESPECIALES:

- Se exigirá visita de obra, a fin de verificar los puntos de la presente, las diferencias que pudiesen existir en la interpretación de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y TAREAS A REALIZAR anteriormente expuestas.

- Se exigirá una garantía de trabajo no menor a 3 años a la fecha de recepción y/o finalización de las tareas.

- Los elementos no deben tener tolerancias.

- La calidad de los elementos debe ser la óptima para trabajos en buques.

- Antecedentes en trabajo. es necesario.

- Cronograma de trabajo: es necesario.

- El flete, en la entrega de los insumos, materiales, etc., será a cargo del oferente.

- La mora en la en la finalización de la obra en cuestión, se penalizara según los aspectos legales pertinentes.

“CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 08 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ARTICULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16”.

PUERTO BELGRANO,    de abril de 2018.-

# Text boxes

#### ELVIO JOSE HUGO FLORES

#### CAPITAN DE FRAGATA

#### SEGUNDO COMANDANTE

A CARGO DEL COMANDO