ANEXO Nº 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLON | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIFORME PARA FUERZA SEGURIDAD: COMPONENTES MAMELUCO- TIPO BOMBERO Traje Tipo Bombero: Equipamiento estructural de una sóla pieza libertad de movimiento. Características Generales: Barrera térmica. Fuelle en espalda y cintura elastizada. Hombros, codos, y rodillas reforzadas. Orificio para pasaje del dedo pulgar en bocamanga. Cerramiento hermético mediante tapa con velero. Costura On – Safe. Reflectivos ignífugos (espalda, frente y rodillas). Soporte para enganchar cabo guía a distancia. Porta Handy. Material: Tela exterior de Amerland, protección interior en fibra nomex (según normas ISO 9000) verde viscosa Amerland más Nomex. | 09 | UN |
|  | CALZADOS: TIPO BOTA P/BOMBERO – MATERIAL PVC – SUELA PVC – SEXO MASCULINO - Totalmente resistente a la penetración del Fuego. - Caña Larga. - Puntera Taco de Acero Mallado - Resistente de 22000 V. - Nº de Calzado: - SEIS (06) Pares de Botas N° 38. | 09 | PR |
|  | CASCO DE SEGURIDAD: CLASE TIPO BOMBERO – MATERIAL FIBRA DE VIDRIO – S/NORMA NFPA - Resistencia al Golpe de 790 Kg. - Construido en Fibra de Vidrio. - Visor de Policarbonato (Resistencia A La Temperatura Mayor De 300º C). - Cubrenuca Ignifugo con Fijación debajo del Mentón. - Barbijo de Sujeción Regulable. | 09 | UN |
|  | GUANTE: PROTECCION IGNIFUGO – MATERIAL CUERO NAPON – TIPO P/BOMBERO – LARGO C/PUÑO DE SEGURIDAD EN KEVLAR – MATERIAL INTERNO GRAN CONFORT - Confeccionados en Tejidos Kevlar. - Para – Aramida intrinseca ignífuga altamente resistente a la abrasión | 09 | PR |
|  | GUANTE: PROTECCION IGNIFUGO – MATERIAL CUERO NAPON – RETARDANTE DE LLAMA EN PALMA, CON DEDO PULGAR VOLCADO. PUÑO DE LARGO 38 CMTS. CUBRE ANTEBRAZO, CON FUELLE GUANTE COMBINADO CON MOMEX, RESISTENTE AL FUEGO. | 500 | PR |
|  | MASCARA TIPO CON CAPUCHA MATERIAL TELA IGNIFUGA- USO TRABAJO CON FORMA A LA CABEZA CUBRIENDO CUELLO Y OREJA (TIPO MONJITA) CONFECIONADO EN KERMEL VISCOSA, COLOR BLANCO CONFORME A LAS NORMAS NFPA 1974 STANDART EDICION 1987 Y NORMA IRAM 3858 1998, RESISTENTE AL FUEGO. | 500 | UN |
| 7 | FILTRO PARA HUMO DE INCENDIO Y MONOXIDO DE CARBONO NO MÁS DE 500 PPM, NO MENOS 21% DE OXIGENO COMPATIBLES EN UN 100% CON LAS MASCARAS DE CONTORNO DE ROSTRO QUE LA ARMADA YA POSEE. SE DARA PRIORIDAD, A LOS EFECTOS DE GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD DE VINCULACION ENTRE DICHO FACIAL Y LOS FILTROS, A LOS OFERENTES QUE ENTREGUEN MISMA MARCA COMERCIAL DEL FACIAL EXISTENTE. CASO CONTRARIO SE DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO DE APTITUD LLEVADO A CABO POR INSTITUTOS NACIONALES (INTI) O (IRAM), O (NAIOSH) EXTRANJERO (EXCLUYENTE) QUE GARANTICE LA PERFECTA COMPATIBILIDAD MASCARA EXISTENTE – FILTRO OFRECIDO. SE DEBERA CUMPLIR ADEMAS LAS NORMAS IRAM 3649 – A1 (EXR 1301) DE 350 CC ROSCA DIN. | 1830 | UN |
| 8 | BIDONES DE 20 LTS AFFF LIQUIDO ESPUMIGENO SINTETICO, COMPUESTO FLUOROQUIMICO QUE SE PUEDA USAR PREMEZCLADA QUE NO SEDIMENTE TEMPERATURA MINIMA DE ALMACENAJE: MENOS DE 15° MAS DE 65° CENTIGRADOS GARANTIA DEL PRODUCTO 5 AÑOS UNO EN PROPORCION 94% DE AGUA LIQUIDO ESPUMIGENO 6% GARANTIA MINIMA 3 AÑOS PARA SER USADA CON AGUA DE MAR | 18 | UN |
| 09 | MANGUERA DE INCENDIO DE 1 3/4” X 15 MTS DIAMETRO: 1 3/4” LARGO:15 MTS PRESION DE TRABAJO 17 KGS/CM2 PRESION DE ROTURA: 52 KGS/ CM2 RESISTENCIA AL CALOR: -20º C A 80º C MANGUERA PARA INCENDIO DE 1 3/4” SIN ENCLOCHE, SINTETICA, CONSTRUIDA POR UN CIRCULAR DE FIBRA POLIESTER CONTINUO, SIN COSTURA, RECUBIERTA INTERNA Y EXTERNA-MENTE CON CAUCHO SINTETICO Y CUBIERTA ESTRIADA DE COLOR ROJO. RESISTENCIA AL ARRASTRE Y ABRACION MECANICA. | 19 | UN |
| 10 | MANGUERA DE INCENDIO DE 1 3/4” X 25 MTS DIAMETRO: 1 3/4” LARGO:25 MTS PRESION DE TRABAJO 17 KGS/CM2 PRESION DE ROTURA: 52 KGS/ CM2 RESISTENCIA AL CALOR: -20º C A 80º C MANGUERA PARA INCENDIO DE 1 3/4” SIN ENCLOCHE, SINTETICA, CONSTRUIDA POR UN CIRCULAR DE FIBRA POLIESTER CONTINUO, SIN COSTURA, RECUBIERTA INTERNA Y EXTERNA-MENTE CON CAUCHO SINTETICO Y CUBIERTA ESTRIADA DE COLOR ROJO. RESISTENCIA AL ARRASTRE Y ABRACION MECANICA. | 07 | UN |
| 11 | MANGUERA DE INCENDIO DE 2 3/4” X 25 MTS DIAMETRO: 2 3/4” LARGO:25 MTS PRESION DE TRABAJO 17 KGS/CM2 PRESION DE ROTURA: 52 KGS/ CM2 RESISTENCIA AL CALOR: -20º C A 80º C MANGUERA PARA INCENDIO DE 2 3/4” SIN ENCLOCHE, SINTETICA, CONSTRUIDA POR UN CIRCULAR DE FIBRA POLIESTER CONTINUO, SIN COSTURA, RECUBIERTA INTERNA Y EXTERNA-MENTE CON CAUCHO SINTETICO Y CUBIERTA ESTRIADA DE COLOR ROJO. RESISTENCIA AL ARRASTRE Y ABRACION MECANICA. | 10 | UN |
| 12 | MANGUERA DE INCENDIO DE 2 3/4” X 15 MTS DIAMETRO: 2 3/4” LARGO:15 MTS PRESION DE TRABAJO 17 KGS/CM2 PRESION DE ROTURA: 52 KGS/ CM2 RESISTENCIA AL CALOR: -20º C A 80º C MANGUERA PARA INCENDIO DE 2 3/4” SIN ENCLOCHE, SINTETICA, CONSTRUIDA POR UN CIRCULAR DE FIBRA POLIESTER CONTINUO, SIN COSTURA, RECUBIERTA INTERNA Y EXTERNA-MENTE CON CAUCHO SINTETICO Y CUBIERTA ESTRIADA DE COLOR ROJO. RESISTENCIA AL ARRASTRE Y ABRACION MECANICA. | 13 | UN |

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

JEFE DE

ESTADO MAYOR

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

SANTIAGO VILLEMUR

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE