BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

DEPARTAMENTO INSTALACIONES FIJAS

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

TRABAJOS

El Adjudicatario deberá efectuar la Remodelación integral de los Baños del Personal Femenino y Masculino (Sector 2), en el Edificio Salón de Deportes Alcides Haroldo Nanni, perteneciente al Comando de Flota de Mar, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, a los plano   C: 4, P : 41 325, 326, a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la inspección, a las normas vigentes de seguridad y a las reglas del Arte del buen construir.

El Adjudicatario proveerá la mano de obra, todos los materiales, herramientas, útiles, equipos y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

1 – Baños y Vestuarios

1.1 – Demolición, picado y desmonte:

El Adjudicatario procederá a retirar y/o picar la totalidad de pisos, contrapisos, y carpetas, de todos los locales del grupo sanitario, hasta llegar al terreno natural, y retirará también la totalidad de los artefactos y accesorios, y en general toda superficie y/o elemento existente, que aunque no se mencione expresamente sea necesario picar y/o retirar, en las áreas que se determinen, de acuerdo a la documentación gráfica adjunta, para lograr las disposiciones finales indicadas. En todos los casos se dejarán preparadas las superficies, perfectamente niveladas, para posteriormente ejecutar los nuevos pisos, en un todo de acuerdo a lo desarrollado en el ítem correspondiente. Deberá picar todos los revestimientos y revoques hasta descubrir los ladrillos. Se deberán retirar la totalidad de cañerías e instalaciones de agua, como así también de desagües cloacales, hasta la cámara de inspección mas cercana ubicada en el exterior, correspondiente al sector del grupo sanitario. Se retirarán además todas las puertas y ventanas que se indican y que correspondan, con sus respectivos marcos. Deberá retirar con sumo cuidado el termotanque existente para posteriormente colocarlo en su nueva ubicación en un todo de acuerdo al plano correspondiente.

1.2 – Fundación:

Estará compuesta por una zapata corrida de hormigón armado; con un contenido de cemento no inferior a 300 Kg por m3 de hormigón, y una tensión característica de 170 kg/cm2. Tendrá altura de 0.20 m y un ancho de 0.15 m a cada lado de los diferentes espesores de muro (ancho = 0,30 + espesor del muro). Estará compuesto con una armadura longitudinal de 4 hierros de 6 mm y transversal de hierros de 8 mm cada 0.20 m. Deberá preverse un recubrimiento de las armaduras de 5 cm.

Será la Inspección de la Obra quien apruebe los trabajos de relleno, preparación, y compactación del terreno por debajo del cimiento, necesarios para lograr los niveles correspondientes.

1.3 – Mampostería de fundación:

La misma se ejecutará en un todo de acuerdo a los planos adjuntos, en todos los casos con ladrillos comunes de primera calidad y mezclas reforzadas.

1.4 – Capa Aisladora:

Se ejecutará en todos los muros una capa aisladora horizontal simple de 2,5 cm de espesor, terminada con pintura asfáltica y un film aislante o fieltro asfáltico N° 2 arenado en las caras horizontales. La mezcla que se utilizará será de proporciones 1:3 y tendrá 1 kg de hidrófugo por cada diez litros de agua.

1.5 – Mampostería de Elevación:

Los muros se ejecutarán en un todo de acuerdo a los planos adjuntos (medidas, espesores, etc), utilizando ladrillos cerámicos de primera calidad y mezclas reforzadas. Se deberán trabar correctamente (horizontales y verticales) todos los encuentros de mampostería nueva con la existente.

Para la realización de todos los vanos ejecutará todos los refuerzos necesarios de manera tal que en ninguna circunstancia se perjudique a la estructura existente del edificio.

Deberá realizar los vanos para las aberturas, colocando dinteles de viguetas premoldeadas de acuerdo a lo que indique la inspección de la obra.

El Adjudicatario realizará todos los trabajos de albañilería (dinteles, llaves de HºAº, etc.) necesarios para la correcta ejecución y terminación de los trabajos de remodelación.

1.6 – Encadenado:

Se ejecutarán encadenados en todos los muros. Los mismos serán de Hormigón Armado, de 0,18 m de altura, y de 0,18 m, 0,12 m ó 0,08 m de ancho según el muro, armados con dos (2) hierros de 8 mm de diámetro en la parte inferior, y dos (2) hierro de 8 mm de diámetro en la parte superior, con estribos cerrados de 6 mm de diámetro, separados  20 cm uno del otro.

El tipo de hormigón a emplear reunirá las siguientes características:

- Elaborado con CPN y áridos de probada calidad.

- Contenido mínimo de cemento 300 kg por m3 de hormigón.

- Piedra partida de adecuada distribución granulométrica.

- Resistencia característica  (´bk= 170 kg/cm2.

- Las barras de acero serán tipo III, de resistencia característica (´sk= 4200 kg/cm2.

2 – Revoques:

El Adjudicatario ejecutará en ambos grupos sanitarios, nuevos revoques gruesos y finos a la cal, interior. Los mismos serán: revoques gruesos de 2 cm de espesor y finos de 0.5 cm.

Sobre los sectores interiores y exteriores existente del edificio realizará los revoques faltantes como así también reparará perfectamente todos los que se encuentren en regular y / o mal estado a total semejanza de los actuales. En todos los revoques exteriores se realizará previamente un azotado con mortero de cemento e hidrófugo.

3 – Desagües cloacales:

El Adjudicatario realizará en su totalidad, hasta las nuevas cámaras de inspección exteriores correspondientes a construir, la nueva instalación de desagües cloacales, en un todo de acuerdo a las posiciones de los elementos de los dos grupos sanitarios indicadas en el croquis que se adjunta C:4 – P: 41326, utilizando cañerías y accesorios de PVC de 3,2 mm de espesor y aprobados por OSN. Todas las rejillas del sistema serán reforzadas, de bronce o hierro fundido, asegurando que no se deformen ante ninguna situación de cargas, y debidamente fijadas. Las cámaras de inspección existentes en el exterior del edificio, a la que se conectarán las nuevas cámaras de inspección a construir, deberá repararse integralmente, tanto su fondo, paredes, contratapa y tapa. Deberá  realizar la ventilación en la cámara más alta, la misma será con caño de PVC de Ø 100 reforzado a cuatro vientos.

El Adjudicatario deberá garantizar la perfecta estanqueidad de todo el sistema cloacal, debiendo ejecutar a su costa todas las pruebas que indique la Inspección.

4 – Instalaciones de agua fría y caliente:

El Adjudicatario procederá a realizar en su totalidad las nuevas instalaciones de agua fría y caliente,  para alimentar todos los artefactos de los grupos sanitarios, en un todo de acuerdo al croquis que se adjunta, tomando desde puntos exteriores a los locales, que se encuentren en perfecto estado. Las mismas se realizarán embutidas, utilizando caños aprobados por OSN, de primeras marcas y calidad reconocidas, por el sistema de termofusión, con los accesorios y piezas especiales correspondientes de igual marca. Finalizadas estas tareas se realizarán pruebas hidráulicas y de funcionamiento para su aprobación, quedando todo el sistema funcionando de acuerdo a su fin.

Deberá proveer y colocar un nuevo tanque de PVC, tricapa, con una capacidad de 1000 litros en el mismo sector del existente, el cual deberá retirar con sumo cuidado para ser depositados en el sector que indique la Inspección de Obra. Para este trabajo deberá realizar todos los refuerzos necesarios para garantizar la perfecta estabilidad y sujeción del nuevo tanque.

5 – Contrapisos y carpetas:

El Adjudicatario deberá ejecutar nuevos contrapisos de hormigón de cascotes empastados de 0,10 m de espesor en los locales de baños y vestuarios de acuerdo a lo que indique la inspección.  Proveerá y colocará un film de nylon de 200 micrones bajo la totalidad de cimientos y contrapisos.

Por sobre todos los nuevos contrapisos, ejecutará una nueva carpeta cementicia de un espesor mínimo de 3 cm, respetando los niveles y pendientes correspondientes de los diferentes locales en un todo de acuerdo a la documentación gráfica adjunta.

6 – Carpinterías:

El Adjudicatario reparará integralmente la totalidad de las aberturas existentes en todos los locales del grupo sanitario, reemplazando por nuevos de ser necesario y/o conveniente vidrios, herrajes, cerraduras, bisagras, contramarcos, mosquiteras, etcétera. En todos los casos utilizará idénticos materiales y sistemas que los actuales. Reubicará todas las ventanas en las posiciones que se indican en el plano. Proveerá y colocará las siguientes carpinterías:

(VI) de idénticas características y materiales a las existentes, de acción corrediza, con el mismo tipo de rejas, Cantidad.: cuatro (4).

(V2) de aluminio color blanco, de 0.60 m x 0.40 m, de acción corrediza, con reja de seguridad y tela mosquitera. Cantidad.: cuatro (4).

(P1) puertas de acceso ppal. a los Vestuarios y Baños, las que serán placas, de madera, de 0.85 m x 2.05 m, 45 mm de espesor, emplacadas con hojas de terciado de cedro de 4 mm sobre nido de abejas ejecutado con madera de pino, con marco de madera dura, herrajes, picaportes, 3 bisagras reforzadas. Cantidad.: cuatro (4)

(P2) puerta, las que serán placas, de madera, de 0.80 m x 2.05 m, 45 mm de espesor, emplacadas con hojas de terciado de cedro de 4 mm sobre un nido de abejas ejecutado con madera de pino, con marco de madera dura, herrajes, picaportes, 3 bisagras reforzadas. Cantidad.: dos (2).

(P3) box de inodoros, Puerta de aluminio blanco de 0.70 m x 1.60 m, marco de aluminio, 2 bisagras reforzadas de doble acción de 4” y cerradura tipo libre – ocupado, de bronce platil. Cantidad.: cuatro (4).

7 – Pisos y revestimientos:

Se procederá a colocar, en todo el grupo sanitario, un piso y revestimiento cerámico, de primeras marcas y calidad, de 0.40 m x 0.40 m, monococción, de alto tránsito, color y calidad a aprobar por la Inspección de Obra.

Los baños llevarán el revestimiento a una altura de 2.40 m, colocados con adhesivos impermeables de primeras marcas y calidad, con juntas tomadas con pastina al tono. Como terminación se colocarán varillas cuartacañas en todas las terminaciones y aristas de los muros y tabiques. Se deberá probar y asegurar el perfecto escurrimiento del agua en todos los pisos de los locales sanitarios.

En los box de duchas, el Adjudicatario deberá prever un desnivel de – 5 cm en la colocación del piso cerámico para impedir la salida de agua del mismo.

8 – Mesada y bachas:

En el sector de lavamanos de los vestuarios, el Adjudicatario instalará bachas ovaladas de acero inoxidable (de aproximadamente 40 cm x 29 cm) en las cantidades que se detallan en el plano correspondiente, montadas sobre alas de mesadas de granito natural color gris perla, de 2,5 centímetros de espesor (como mínimo), de primera calidad, preparadas con los agujeros necesarios para colocar la grifería correspondiente. Estas se embutirán en las paredes y se apoyarán sobre tabiques de ladrillo cerámico de 08 x 18 x 33, revestidos de igual manera y con el mismo material que los muros, dispuestos según el plano. Entre estos se amurará un perfil “L” 1 1/2" x 1/8" como apoyo sobre el frente.

Por encima de las mesadas y en toda la longitud, se instalarán espejos corridos de 0,60 metros de alto, especialmente resistente a ambientes con elevados porcentajes de humedad.

9 – Artefactos sanitarios:

El Adjudicatario colocará en los locales sanitarios, en las cantidades y ubicaciones que se detallan en el plano adjunto, los artefactos que se detallan:

Inodoros sifónicos con sus correspondientes asientos y tapas plásticas reforzadas, con mochila de losa blanca, incluyendo sistemas de flotantes completos;  y Bidés de tres agujeros; todos los artefactos serán de primeras marcas y calidad reconocidas, de una misma línea, color blanco.

Mingitorios de losa blanco de primeras marcas y calidad de colgar. En todos los mingitorios y lavatorios, se instalarán válvulas de limpieza de primeras marcas y calidad.

Los accesorios serán de pegar, de losa blancos, de primeras marcas y calidad en un todo de acuerdo al plano y a las cantidades que se determine la inspección. Los mismos serán: porta rollos con barral, jaboneras simples, percheros dobles y perchas simples. De ser necesario el Adjudicatario deberá proveer todos los accesorios que no se menciones y sean necesarios colocar para la correcta terminación de los trabajos.

Las griferías a colocar en los lavatorios serán de primeras marcas y calidad, metálicas, con cierre cerámico y de una misma línea. En las duchas se instalará un cuadro embutido con transferencia, con brazo y flor articulada.

Los flexibles, en todos los casos, serán mallados, metálicos, de primeras marcas y calidad. Deberán colocarse llaves de paso esféricas de primeras marcas y calidad, en los sectores que indique la Inspección.

10 – Vestuario femenino y masculino:

10-1 Tabiquería de placas yeso:

Los sectores a realizar con tabiquería y cielorraso de placas yeso son los Vestuarios Feneninos  y Masculinos, en ambos locales la construcción de tabiques se realizará mediante la colocación de una estructura formada por un bastidor metálico de soleras de 70 mm y montantes cada 48 cm como máximo, al que se atornillarán las placas de yeso de 12,5 mm de espesor, obteniendo un espesor total de 9,5 cm de pared.

Para la correcta terminación se cubrirán  las juntas, tornillos, etc., con una capa de masilla aplicada con espátula; sobre la masilla se colocará la cinta de papel; luego se aplicará un masillado final más ancho. Como acabado final se aplicara por completo con masilla de enduído final.

La tabiquería de yeso deberá tener una altura total de 2.50 m final.

Se utilizarán los siguientes elementos:

- Placas de yeso revestidas con papel de celulosa de primeras marcas y calidad reconocidas.

- Elementos estructurales: Perfilería de chapa galvanizada Nº 24, con un alma de 70 mm.

- El sistema estará compuesto por perfiles montantes y soleras; para las fijaciones se utilizarán tarugos fischer y tornillos según exigen los catálogos elaborados por Durlock.

- Elementos de terminación:

- Masilla y cinta de papel  sobre juntas, para restablecer la continuidad de las superficies

- Cantonera de chapa galvanizada Nº24  de 32 x 32 mm en todos los ángulos salientes.

- Angulo de ajuste y buña perimetral Z para proteger cantos vivos de la placa.

11 – Nicho Termotanques:

En el lugar que se indica en el croquis se deberá construir un nicho para alojar termotanques, cuyas dimensiones interiores serán 1,50 m de largo, 0.70 m de ancho, y 2,20 m de altura, construido sobre una platea de hormigón de 10 cm de espesor, armada con malla de hierros torsionados de 6 mm de diámetro separados cada 15 cm. Los muros, de 15 cm de espesor, se construirán con ladrillos cerámicos, los que se trabarán correctamente con la mampostería existente y se revocarán con gruesos y finos comunes a la cal, previo azotado exterior con cemento e hidrófugo. Como cubierta se hará una losa (con pendiente) de idénticas características a la platea y 8 cm de espesor, sobrepasando perimetralmente al nicho 10 cm (de voladizos), la que contendrá las ventilaciones materializadas con caños de hierro galvanizado de 3” de diámetro y sus sombreretes del mismo material. En el frente se colocará un portón de 1.40 m por 2.00 m, con marco y dos hojas de chapa estampada N° 18, bisagras reforzadas, picaporte, pasadores (superior e inferior), y cerradura de seguridad. Cada una de las puertas tendrá doble rejilla de ventilación de 40 cm de ancho x 20 cm de altura.

12 – Instalación de gas:

El Adjudicatario deberá ampliar la instalación interna de gas existente, y ejecutar la cañería de alimentación correspondiente para todos los artefactos indicados en el croquis, tomando desde el nicho existente y llegando hasta el sector que se indica en el plano. Proveerá e instalará dos (2) termotanques de 120 litros cada uno y cuatro (4) calefactores de 4000 kcal/h tiro balaceado lateral,dando cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes de Camuzzi Gas Pampeana. En todos los casos las cañerías deberán colocarse embutidas en muros y/o contrapisos. Previo al inicio de los trabajos, el Adjudicatario deberá presentar a la Inspección, un anteproyecto de la instalación a ejecutar, a fin de lograr su aprobación.

El Adjudicatario deberá efectuar todas las pruebas que indique la inspección. Finalizados los trabajos, la instalación de gas se entregará perfectamente funcionando en un todo de acuerdo a su fin.

Nota: La empresa adjudicataria deberá entregar en formato AutoCad, un plano completo de la nueva instalación de gas natural, el plano deberá contener plantas, cortes, alturas, diagrama y planilla de cálculo.

13– Instalación Eléctrica:

La empresa adjudicataria, presentará  una propuesta calculada y avalada por profesional idóneo para la iluminación interior de los grupos sanitarios, así también luces e indicadores de emergencia, sistema de toma corrientes, tendido eléctrico en general, puesta a tierra, tableros principales y secundarios. De la manera más conveniente y eficaz. Todo ello volcado en un proyecto el cual dejara dos copias a la Inspección de Obra, una vez aprobada. Los materiales serán todos bajo la normativa vigente y materiales aprobados.

Nota: La empresa adjudicataria deberá entregar en formato AutoCad, un plano completo de la nueva instalación eléctrica del sector al inspector de obra, el que contendrá la ubicación de bocas, tomacorriente, tableros primario y secundario y puesta a tierra.

14 – Pintura:

El Adjudicatario procederá al pintado integral, interior y exterior, del grupo sanitario, de todos los muros, cielorrasos, aberturas y de la totalidad de elementos del mismo que requieran un tratamiento de pintura, previa reparación y/o preparación óptima de las superficies (y transcurrido su correspondiente período de secado), aplicando como mínimo:

-Tres manos de pintura látex, especial para interiores y exteriores, previa imprimación fijadora al agua y aguarras, a todos los muros.

-Tres manos de pintura esmalte sintético y barniz, a todo elemento metálico o de madera que lo requiera, en todas sus caras (internas y externas), previa aplicación de fondo para madera o convertidor de óxido según corresponda.

Todo elemento que se encuentre en el interior del local a intervenir y que no ha sido mencionado específicamente, recibirá un tratamiento de pintura en un todo de acuerdo a lo anteriormente indicado, según sea madera, metal o mampostería, y/o lo que indique la Inspección de la Obra.

Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad y marcas reconocidas, y las manos indicadas son las mínimas a dar en cada caso, debiendo aumentarse de ser necesario para lograr la perfecta terminación de las superficies.

Los colores de las pinturas serán los que indique la Inspección de la Obra.

Todas las pinturas a utilizar deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Nº 1: Pintura al látex especial para Exteriores: (Normas IRAM N° 1077)

Primera Calidad

Homogeneidad y dilución: Satisfactorias.

Condiciones de Trabajo, Aspecto, y Poder Cubritivo: Buenos.

Cantidad mínima de Bióxido de Titanio: 14%

Color: a definir.

Tiempo de Secado Duro máximo: 1 hora.

Ensayo de resistencia al tizado: Satisfactorio

Nº 1: Pintura al látex especial para Exteriores: (Normas IRAM N° 1077)

Primera Calidad

Homogeneidad y dilución: Satisfactorias.

Condiciones de Trabajo, Aspecto, y Poder Cubritivo: Buenos.

Cantidad mínima de Bióxido de Titanio: 14%

Color: a definir.

Tiempo de Secado Duro máximo: 1 hora.

Ensayo de resistencia al tizado: Satisfactorio

N° 3: Pintura Esmalte sintético satinado

Cumplir con las Normas IRAM Nº 1111.

Primera Calidad.

Homogeneidad y dilución: Satisfactorias.

Condiciones de Trabajo, Aspecto, y Poder Cubritivo: Buenos.

Color: A determinar por la Inspección.

Tiempo de Secado Duro máximo: 8 horas.

Tiempo de Secado al Tacto máximo: 2 horas.

Grado de Molienda máximo: 5%.

CLAUSULAS  ESPECIALES

- PLAZO DE EJECUCIÓN: El Oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días hábiles, contados desde la fecha de iniciación, documentada por la Inspección, el que no podrá superar los Sesenta (60) días hábiles  desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

- PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos, contado desde la recepción definitiva de los mismos.

- CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El Adjudicatario presentará obligatoriamente previo al inicio de la obra, un Cronograma de Trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes costos y porcentajes de avance semanal, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos.

Para su confección se seguirá el formato expuesto a continuación, al que se agregarán filas (tareas a ejecutar) y columnas (semanas) para ajustarlo a la obra.

| CRONOGRAMA DE TRABAJOS |
| --- |
| TAREAS | % de AVANCE |
| N° | Descripción | Monto $ | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana …. | Semana …. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |

- VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: El Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad.

A la oferta que presente deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada, la que se coordinará previamente con La Repartición, y podrá efectuarse hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación Las Ofertas que no cumplan con este requisito serán desechadas.

- CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 3 días hábiles antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

- AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección.

- VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

- DESIGNACIÓN DE PROFESIONALES: El Adjudicatario deberá obligatoriamente designar:

- Un profesional, arquitecto o ingeniero, matriculado y con la debida incumbencia, para cumplir con la Dirección Técnica de la obra.

- Un capataz o supervisor, que deberá poseer la capacidad técnica necesaria que le permita llevar adelante satisfactoriamente todos los trabajos, para lo cual poseerá la experiencia e idoneidad necesarias, y/o el título habilitante.

- Un ingeniero o técnico en Seguridad e higiene, matriculado y habilitado para desempeñar dicha función.

Tanto el capataz como el técnico en seguridad e higiene deberán estar en forma permanente en la obra durante la ejecución de los trabajos, para recibir todas las indicaciones que fueran necesarias de parte de la Inspección.

Previo a la confección del acta de inicio de los trabajos, deberá presentar toda la documentación que identifique perfectamente a las personas designadas.

- FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

- OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

- PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, nuevos, sin uso, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. Los oferentes deberán indicar las marcas de los productos ofrecidos en un todo de acuerdo a lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, al momento de la apertura de las ofertas y en el propio cuerpo de las mismas.

- INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

- RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, previamente ingresado para la ejecución de los trabajos, la Empresa confeccionará las planillas correspondientes por triplicado, las que presentará a la Inspección, y ésta a su vez a la firma del Jefe de Departamento. El original formará parte del Legajo, y una copia quedará en poder de cada una de las partes. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval Puerto Belgrano. No se autorizará el retiro de elementos o máquinas aún necesarios para continuar los trabajos.

- LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

- RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Base Naval de Puerto Belgrano. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

- LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El Adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

- PERSONAL: La Empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base Naval Puerto Belgrano presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes.

- LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional.

Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones.

La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

- CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8  DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

JEFE DE

ESTADO MAYOR

EDUARDO DANIEL BUSTOS

CAPITÁN DE NAVÍO

JEFE

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR