COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

DIVISIÓN DE DESTRUCTORES

DESTRUCTOR A.R.A “HEROÍNA”

ANEXO II

DESMONTE, REPARACION, MONTAJE Y PRUEBA A BORDO DE UNA (1) BOMBA SIHI DEL DESTRUCTOR A.R.A “HEROÍNA”.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente, serán desestimadas sin reclamo alguno.

Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en especificaciones técnicas.

Los repuestos a ser utilizados deben ser nuevos, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

El adjudicatario deberá traer los materiales necesarios a sus costas, en transporte desde la (Unidad) Destructor A.R.A. “HEROÍNA” (DEHA), sito en BASE NAVAL PUERTO BELGRANO (BNPB), hasta el taller y viceversa, de lunes a viernes, en horarios de 08:00 a 14:30, en caso de exceder esos horarios o días, el adjudicatario deberá dejar perfectamente en claro en la Unidad la nueva agenda, a fin de coordinar los elementos necesarios para no retrasar los trabajos en cuestión.

Las empresas oferentes en este procedimiento, deberán realizar las siguientes tareas:

Características de la Bomba SIHI:

Presión: 6 BAR.

Capacidad: 1 M3/H.

Impulsores: 2.

Diámetro de eje: 18MM.

Aspiración y descarga: 32MM.

TAREAS PARTICULARES A REALIZAR:

- Desmontar la Bomba ubicada en el local 4H.

- Cambio de rodamientos.

- Cambio de sellos.

- Cambio impulsor.

- Cambio de bujes.

- Cambio de placas.

- Cambio de eje.

- Cambio de espárragos.

- Cambio de retenes.

- Transporte a la Unidad.

- Prueba a bordo.

CLÁUSULAS  ESPECIALES

- Se exigirá visita de obra, a fin de verificar los puntos de la presente, las diferencias que pudiesen existir en la interpretación de las ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TAREAS A REALIZAR anteriormente expuestas.

- Se exigirá una garantía de trabajo no menor a 6 meses a la fecha de recepción y/o finalización de las tareas.

- Los elementos no deben tener tolerancias.

- La calidad de los elementos debe ser la óptima para trabajos en buques.

- Antecedentes en trabajo. Es necesario.

- El flete será a cargo del oferente.

- La mora en la finalización de la obra en cuestión, se penalizara según los aspectos legales pertinentes.

“CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 08 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ARTICULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16”.

# Text boxes

ELVIO JOSÉ HUGO FLORES

CAPITAN DE FRAGATA

SEGUNDO COMANDANTE

A CARGO DEL COMANDO