COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

DIVISIÓN DE DESTRUCTORES

DESTRUCTOR A.R.A “HEROÍNA”

ANEXO II

REPARACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE (FLYGT), PERTENECIENTES AL DESTRUCTOR A.R.A “HEROÍNA”.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES

- Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente, serán desestimadas sin reclamo alguno.

Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en especificaciones técnicas.

- Se exigirá visita de obra, a fin de observar la Electrobomba Sumergible (FLYGT), con el fin de desasnar todas las dudas que el pliego genere a los posibles proveedores de este servicio.

- Estado del material a utilizar para la reparación: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

- El adjudicatario tendrá a su cargo las tareas que se detallan a continuación y aquellas que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del equipo.

- OBSERVACIONES: 	Convocatoria a formular ofertas para la contratación del Servicio de reparación de la Electrobomba Sumergible (FLYGT) perteneciente al sistema de achique portátil del Destructor A.R.A "HEROÍNA".

- El Adjudicatario proveerá la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

- El adjudicatario proveerá el transporte desde el Destructor A.R.A “HEROÍNA” (DEHA) y hasta el lugar final de reparación, como también desde este último hasta la recepción definitiva en la Unidad (DEHA).

- Características de la electrobomba sumergible (Flygt):

MODELO: 2075.

Potencia: 7 HP,

Voltaje: 440

Revoluciones por minuto: 2400.

TAREAS GENERALES:

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | U. M | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA; M. Y R. DE BOMBAS DE AGUA. | UN | 1 |

TAREAS PARTICULARES A REALIZAR A LOS SEIS (6) INTERCAMBIADORES DE CALOR:

- Realzar el bobinado del estator.

- Cambio de  rodamiento superior.

- Cambio de rodamiento inferior.

- Cambio de la totalidad de oring.

- Cambio de  sello mecánico superior.

- Cambio de sello mecánico inferior.

- Encamisado de eje.

- Cambio un impulsor MT.

- Cambio de difusor superior.

- Cambio de difusor inferior.

- Realizar el fabricado de filtro canasto.

- Reparación / cambio de accesorios de la caja de comando de la bomba flygt.

- Proveer como mínimo la cantidad de 30 mts de cable de 4x4 mm.

- Realizar cambio de aceite adecuado a la electrobomba.

- Realizar arenado.

- La electrobomba se deberá entregar pintada y en perfectas condiciones de operatividad.

- Realizar prueba de funcionamiento a bordo, con personal de la empresa privada a cargo de la reparación y personal militar perteneciente a la Unidad.

- El oferente deberá proveer la totalidad de la burlonería y demás accesorios para poner en servicio adecuado al equipo, (ejemplo: roscas, tuercas, tornillos y demás).

- Todas las tareas que si bien no se mencionen en este presente anexo y deban ser realizadas, estarán a cargo de la empresa ganadora, a fin de colocar en perfecto estado de funcionamiento la Electrobomba en cuestión.

CLÁUSULAS  ESPECIALES

- PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS:

El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos, y en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) años, contados desde la recepción definitiva.

- EL PLAZO DE LA ENTREGA

QUINCE (15) días hábiles.

- PROVISIÓN DE MATERIALES:

Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que se constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

- INGRESO DE MATERIALES:

Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar elementos, deberá presentar listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Unidad. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

- RETIRO DE MATERIALES:

Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, el Inspector confeccionará la planilla correspondiente por duplicado, la que presentará a la firma del Jefe de Departamento Maquinas / Jefe de Cargo Control de Averías / Jefe de Cargo Electricidad / Oficial Comandante de Guardia, acompañada del original de los materiales o elementos ingresados.

Esta planilla llevará la firma algún responsable de la Unidad, y en el original, la firma de un responsable por la Empresa. Este original formará parte del Legajo. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval.

“CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 08 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ARTICULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16”.

# Text boxes

ELVIO JOSÉ HUGO FLORES

CAPITAN DE FRAGATA

SEGUNDO COMANDANTE

A CARGO DEL COMANDO