ANEXO II

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

RENGLON N° 1: REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE LA BOMBA DE AGUA DE MAR DE LOS MOTORES PRINCIPALES. Motor 440V 60HZ 34,5KW 59A 1750 R.P.M.

RENGLON Nº 3: MOTOR ELECTRICO DE LA BOMBA DE CIRCULACION DE AGUA DULCE DE LA PLANTA DE AGUA ENFRIADA (P.A.E). Motor 440V 60HZ 12,2KW 21A 1760 R.P.M.

- Desconectar, desmontar de su basamento, maniobrar, desembarcar, trasladar al taller del ADJUDICATARIO, lavar exteriormente y desarmar motor eléctrico. CADA MOTOR SERÁ RETIRADO DE LA UNIDAD QUE SE INDICADO EN EL ITEM Nº4.

- Rebobinar y cambiar termistores, manteniendo las características del fabricante.

- Verificar dimensiones y estado de las cajeras de los rodamientos y eventualmente embujar/ encasquillar utilizando caño de acero sin costura, con tiraje de acuerdo para el tipo de rodamiento que debe ser instalado.

- Instalar rodamientos nuevos, controlar rotor y jaula, proveer la reparación necesaria a las mismas en caso de corresponder. Los rodamientos deberán ser de primera calidad y de marca reconocida ej. SKF o FAG.

- Cambiar paletero.

- Cepillar y pintar con dos manos de esmalte sintético color gris. Trasladar a la Unidad (que corresponda según Item Nº4), maniobrar para su embarque hasta la localización original, montar, conectar, y efectuar prueba funcional bajo carga, tomando los valores de los parámetros eléctricos.

CONDICIONES TECNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

- Antes de iniciar las tareas del objeto del contrato, el adjudicatario deberá presentarse ante los responsables de las tareas, a fin de  tomar conocimiento de la posible avería y coordinar tareas.

- El ADJUDICATARIO proveerá dirección técnica, supervisión, mano de obra común y especializada, herramientas, elementos de maniobra, equipos complementos y el transporte del personal y de todos los materiales que debe suministrar para la ejecución del contrato, efectuando, además todas las diligencias que sean necesarias para la satisfactoria terminación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación por parte de la ARMADA ARGENTINA.

- El ADJUDICATARIO queda obligado a ejecutar los trabajos completos adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos.

- Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, mas las prorrogas si las hubiese, el ADJUDICATARIO solicita al contratante la inspección para la recepción provisoria del material y trabajos realizados.

- Las inspecciones y el correspondiente control serán efectuados por el personal designado por el Departamento que requiere la reparación. El ADJUDICATARIO le facilitara el traslado hacia y desde el taller de la empresa.

- Toda tarea o prueba efectuada por la empresa sin la presencia o consentimiento del personal designado no se tomara como válida y será causal para la nueva ejecución teniendo relación directa con la terminación de la obra.

- El alambre de cobre empleado para rebobinar el motor eléctrico deberá cumplir con la norma IRAM 2334. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá adjuntar copia del certificado de origen o demostrar fehacientemente que el alambre cumple con tal requerimiento.

- El ADJUDICATARIO realizara el balanceo dinámico del rotor a todos los motores eléctricos del presente pliego (Según Normas: ISO 9001-2008; IRAM Nº9000-1693), debiendo presentar un Informe Técnico por cada uno de los motores eléctrico rebobinado.

- Las tareas deben incluir, de ser necesario, los trabajos complementarios para la ventilación, iluminación, etc. La mano de obra y materiales a utilizar en la reparación deberán ser de primera calidad. De la misma manera, los rodamientos que se instalen deberán admitirse únicamente las marcas “SKF” o “FAG”, debido a que por experiencia practica de taller se ha determinado:

a) Que tales marcas son del equipo original de fábrica.

b) Que presentan máxima capacidad dinámica de carga.

c) Que presentan el mejor rendimiento desde el punto de vista de la vida en servicio, características desde el punto de vista de la corrosión, disipación de calor y falla de obturación, lo que significa reasegurar la vida del servicio en la razón de una mayor retención del lubricante.

- En todos los casos en donde se desconecte cables de conexión el cual tenga termocontraible resinado / pegamento, se tomara la medida necesaria para que cuando sea colocado nuevamente quede en la forma que se encontraba, como así también tuercas, tornillos, tapas, terminales, etc.

- A si mismo, los repuestos a emplear serán originales según lo especificado en el manual del equipo. El no cumplimiento de este punto será causal suficiente para que el destino no acepte la recepción definitiva de la obra.

- El responsable de las tareas, arbitrara las medidas que considere necesarias para la correcta recepción de  la obra, reservándose la facultad de realizar todas las inspecciones que considere necesarias para asegurar la calidad en el momento de la entrega.

- El ADJUDICATARIO proveerá todos los materiales y/o servicios necesarios para asegurar el correcto y útil funcionamiento o servicio requerido, aunque no se encuentre específicamente detallado de la descripción de las tareas y servicios solicitados, es decir practicara la obra con arreglo a su fin

GARANTÍA POR EL TRABAJO REALIZADO.

El ADJUDICATARIO deberá establecer un certificado de garantía por el o los trabajos realizados el cual no deberá ser menor en tiempo de SEIS (6) meses. Toda avería en este periodo el adjudicatario sumirá todos los costos hasta dejar el motor en condiciones óptimas de funcionamiento.

Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho alguno a reembolso, compensación a resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa del trabajo que se realice, con materiales iguales en tipo de textura, apariencia y calidad no debiéndose notar la zona que fuera afectada.

- A LOS EFECTOS DE EVITAR CUALQUIER TIPO DE DUDAS, ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR VISITA DE OBRA.

RENGLON N° 2: REPARACION DE UNA (1) BOMBA DE AGUA DE MAR P-100 A FIN DE MANTENER EN SERVICIO EL SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

TAREAS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA:

- Sacar la bomba de su alojamiento, desembarcarla y trasladar al taller por medios propios, para realizar su desarme completo.

- Balancear dinámicamente el impulsor, realizar aporte de material y maquinar en caso de ser necesario; cambiar aros de cierre anterior y posterior, sellos mecánicos, retenes, tuerca de sujeción del impulsor y del rodamiento, chaveta de acero inoxidable, bulonería y juntas y todo elemento que se encuentre fuera de parámetros normales.

- Todos los elementos tanto insumos como repuestos utilizados para realizar la tarea, deben ser provistos por el contratista.

- Rellenar las carcasas y maquinar de ser necesario, verificar la linealidad del eje, recorrerlo o renovarlo de ser necesario.

- Armar, Acoplar al motor.

- Traer a la Unidad, embarcar y trasladar hasta su ubicación original.

- El contratista será responsable de la restitución / reparación de todos aquellos elementos pertenecientes a la Unidad, que sufran daños producto del traslado de personal y/ o material, atribuibles a los trabajos realizados.

- Realizar alineación entre el motor y la bomba, verificando el correcto funcionamiento durante el espacio de dos horas en presencia de personal del Departamento Máquinas.

- Efectuar informe final, en formato digital, de reparaciones con fotografías de trabajos realizados en taller, características de los elementos cambiados, medidas de ajuste, etc.

IMPORTANTE: Los ítems descriptos arriba son los mínimos indispensables a realizar para garantizar el correcto funcionamiento de la bomba una vez terminados los trabajos, debiendo el oferente, efectuar todas aquellas tareas que resulten necesarias para garantizar este fin. Todos los elementos cambiados serán entregados a la unidad.

Características de la Bomba:

Marca: YANMAR

Modelo: P-100

Caudal: 150 m3/h.

Revoluciones: 1750 RPM.

Impulsores: Centrifuga un Impulsor.

Presión de trabajo: 9 bares

Código 339-07119-0001

Descripción  REPAR. DE BOMBA; REPARACION DE BOMBA

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO  A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

RUBEN HECTOR SILVA                            CAPITÁN DE CORBETA                      SEGUNDO COMANDANTE

# SEGUNDO COMANDANTE