#### ANEXO Nº II

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas deberán cumplir con lo indicado a continuación:

- Presentación del producto:

Deben ser nuevos, de primera marca reconocida y cumpliendo las especificaciones técnicas de cada uno.  Todos los artículos cotizados por los oferentes, deberán ser acompañados por descripción técnica del proveedor donde se especifique calidad, virtudes, normas aprobatorias y todo otro elemento que permita evaluar su calidad.

- Tolerancias:

Sin tolerancia.

Especificaciones técnicas de Handy Transreceptor VHF Marino:

Handy Transreceptor VHF Marino, 6 watt de máxima potencia seleccionable a 1 Watt para ahorro de batería, batería de Litio Ion (sin efecto memoria) de 9 horas de duración, Display LCD de 2 dígitos indicador del canal, Indicador de carga de la batería, barras indicadoras del volumen y squelch, luz para visión nocturna, sumergible a 1 m de profundidad y flotabilidad positiva, Pulsador para acceso directo a canales favoritos (canal 9 y 16), función Dual, función Auto Scan. Además que incluya los siguientes accesorios: Antena, cargador de mesa con transformador a 220 VCA, clip de cinturón, correa y bolsa protectora impermeable.

NOTA: Para los renglones no especificados en este ANEXO, se tendrán en cuenta las especificaciones asentadas en cada renglón, en el Pliego de Bases y condiciones Particulares.

De no cumplirse con tales recaudes la oferta será desestimada.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO N° 1.030/16.

# Text boxes

JULIO RAMIRO PERALTA

TENIENTE DE CORBETA

JEFE DEPTO. OPERACIONES

HUGO DANIEL ALBUSTO

TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO

COMANDANTE