ARMADA ARGENTINA

COMANDO NAVAL ANFIBIO Y LOGÍSTICO

LICITACION PRIVADA Nº  70/17

“ADQUISICIÓN DE UNIDAD GIROSCOPICA Y PERIFERICOS CON TECNOLOGIA DIGITAL PARA SER INSTALADOS EN EL AVISO A.R.A. “TENIENTE OLIVIERI”

ANEXO II

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Las ofertas deberán cumplimentar, lo siguiente:

  - Se adjuntarán a la oferta los folletos técnicos del equipo ofrecido y se deberá consignar marca y modelo de los mismos en el ANEXO III. No se admitirá especificar simplemente “Según Pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

  - Todos los requerimientos técnicos de los equipos objetos de esta contratación deberán ser considerados mínimos, pudiendo el/los oferente/s presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas, Según lo indicado en Apéndice Nro. 1 al presente Anexo.

  - Sólo se aceptarán propuestas alternativas si cumplen la totalidad de los requisitos técnicos enunciados en el pliego.

  - Los equipos ofertados deberán entregarse “a caja cerrada”, lo que implica que el mismo deberá ser ensamblado y configurado en todos sus componentes por el fabricante o productor, o en su defecto por la subsidiaria local del mismo.

  - Todas las facilidades solicitadas para los equipos, incluidas las ampliaciones y capacidades de expansión, deberán estar disponibles a la fecha de apertura de la presente licitación. Se considera “estar disponible” el haber sido liberado al mercado mundial en forma oficial por la empresa fabricante de los equipos.

- GARANTÍA Y/O SERVICIO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS:

El adjudicatario deberá especificar textualmente el cumplimiento de lo requerido en los puntos siguientes:

  - Deberá proveer un servicio de garantía integral, a partir de la fecha de recepción definitiva y por el período mínimo de DOCE (12) meses. Dicha garantía deberá acreditarse mediante la entrega de los correspondientes Certificados de Garantía Extendida.

El servicio de garantía integral incluirá: partes, repuestos, traslado, mano de obra para su reparación y reemplazo de partes dañadas.

  - La garantía de funcionamiento y el servicio técnico de mantenimiento será integral, es decir que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para la ARMADA ARGENTINA.

  - El proveedor garantizará que el servicio técnico será brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos, o en su defecto por su propio plantel especializado el que deberá estar debidamente autorizado por los fabricantes o distribuidores de los productos ofrecidos mediante certificación escrita.

  - Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica, nuevos y sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas características. Se deberá establecer el destino de los elementos reemplazados. La propiedad de los repuestos será de la ARMADA ARGENTINA.

  - El proveedor deberá estar capacitado y se obliga a proveer los repuestos necesarios en tiempo y forma para garantizar la continuidad operativa de los equipos en su funcionamiento ante eventuales fallas.

  - Los materiales, repuestos, etc. que resultaren rechazados serán retirados por el proveedor a su costo, como así también los defectuosos o de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos.

  - La relación para el cumplimiento de la garantía será directamente entre el representante del oferente y el/los responsables que designe la ARMADA ARGENTINA.

  - Los oferentes que consideren necesaria la realización de mantenimiento preventivo durante el período de garantía solicitado deberán incluir un plan a efectos de coordinar con la ARMADA ARGENTINA las fechas y horarios en que serán llevados a cabo. De no ser presentado se interpretará que la firma oferente no considera necesario el mismo.

  - El/los equipo/s deberá/n ser reparado/s preferentemente en su lugar de instalación (“in situ”). Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación al laboratorio del adjudicatario, el mismo será por cuenta y responsabilidad del adjudicatario y no generará ningún costo adicional para la ARMADA ARGENTINA.

  - Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, éstos y éstas deberán estar detallados en forma clara y explícita en la oferta. NO se aceptarán descripciones ambiguas como ser “mal uso del equipamiento”.

  - No se aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la garantía.

- CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS

  - De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta, la mejor compatibilidad que presenten los componentes ofertados entre sí y del sistema en su conjunto, el precio, la calidad del bien en proceso de contratación, la idoneidad comercial del oferente, y las condiciones técnicas particulares especificadas.

### APÉNDICE: Nº 1.Especificaciones  Técnicas.

ARMADA ARGENTINA

COMANDO NAVAL ANFIBIO Y LOGÍSTICO

LICITACION PRIVADA Nº  70  /17

“ADQUISICIÓN DE COMPAS PATRON GIROSCOPICO Y PERIFERICOS CON TECNOLOGIA DIGITAL PARA SER INSTALADOS EN EL AVISO A.R.A. “TENIENTE OLIVIERI”

### APÉNDICE Nº 1 AL ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN N° 1

COMPAS PATRÓN CON UNIDAD GIROSCÓPICA (UTILIZANDO TECNOLOGÍA POR ROTACIÓN GIROSCÓPICA, FIBRA ÓPTICA Y/O LASER).

- Se deberán respetar taxativamente las cantidades y especificaciones técnicas de las señales de salida (Outputs) requeridas. En caso de no ser factible esto, se debe incluir una estación intermedia de amplificación / distribución de señal, desde donde se generen como mínimo las señales de salida (Outputs) indicadas en el punto 1.4.2. del Apéndice N° 1 al Anexo II.

- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL COMPAS PATRON

  - Datos generales

    - Altura máxima: 450 mm.

    - Ancho máximo: 420 mm.

    - Largo máximo: 420 mm.

    - Norma estanqueidad mínima a cumplir: IP 23.

    - Temperatura de operación: - 10° C a + 55° C.

    - Temperatura de almacenaje: - 25° C a + 70° C.

    - Tiempo de estabilización con un error < 3°: 1Hora.

    - Tasa de seguimiento (rate of follow-up): 100°/s.

    - Rolido y cabeceo admisible: + 45° a – 45°

    - Peso máximo: 18 kg.

  - Exactitud

    - Error punto de establecimiento (Settle point error): 0.1°seclat., RMS.

    - Error estático (static error): 0.1°seclat., RMS.

    - Error dinámico (dynamic error): 0.4°seclat., RMS.

  - Alimentaciones y Consumos

    - Alimentación: 24 V CC (18 A 36 V CC)

    - Consumo: 80 A 140 W.

  - Señales

    - Entrada

      - Posición: GLL/GGA

      - Velocidad: VTG/VBW/VHW/200 pulsos/nmn

    - Salida (Outputs)

      - 12 x NMEA

      - 3 X STEP 35 V DC (6 STEPS/DEGREE)

      - 1 x analogue RoT +/- 10 V DC for 30/100/300 degree/min. (no compatible con normas IMO)

  - Composicion del sistema.

    - Compas maestro

    - Giroesfera (en caso de ser construcción con tecnología giroscópica)

    - Cuba para liquido portante (en caso de ser construcción con tecnología giroscópica)

    - Tres (3) set de pasa cables (set cable glands)

    - Juego de Piezas de repuesto a bordo (Set on Board spare parts).

    - Manual de Usuario.

    - Manual de partes / piezas.

- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN:

- Deberá contar con sistema para puesta en marcha y parada del equipo.

- Indicación de estado de operación del sistema.

- Deberá ser un sistema compatible para ser utilizado con el equipo ofrecido en el renglón N°1

  - Datos generales

    - Altura máxima: 100 mm.

    - Ancho máximo: 200 mm.

    - profundidad máxima: 110 mm.

    - Norma estanqueidad mínima a cumplir: IP 23.

    - Temperatura de operación: -10° C a + 55° C.

    - Temperatura de almacenaje: -25° C a + 70° C.

    - Peso máximo: 2 kg.

  - Alimentaciones y Consumos

    - Alimentación: 24 V CC (18 A 36 V CC)

    - Consumo: 6 W.

- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL REPETIDOR GIROCOMPÁS (BEARING REPEATER COMPASS):

- Deberá ser un sistema compatible para ser utilizado con el equipo ofrecido en el Punto N°1.

- La señal de entrada (input) debe ser taxativamente compatible con las señales de salida (outputs) del equipo ofertado en el Punto N° 1.

- El equipo debe estar diseñado para ser montado en posición horizontal.

- Equipado con rosa de los vientos (360 compas card) y display digital con la indicación del Rumbo.

  - Datos generales

    - Altura máxima: 170 mm.

    - Diámetro máximo: 251 mm.

    - Largo máximo: 420 mm.

    - Norma estanqueidad mínima a cumplir: IP 56. (Según norma IEC/EN 60529)

    - Temperatura de operación: -10° C a + 55° C.

    - Temperatura de almacenaje: -25° C a + 70° C.

    - Rolido y cabeceo admisible: + 45° a – 45°

    - Peso máximo: 3 kg.

  - Exactitud

    - Exactitud de la lectura (Reading accuracy): 0.5°en la rosa de los vientos

    - Exactitud de la lectura (Reading accuracy): 0.1°en display digital.

  - Alimentaciones y Consumos

    - Alimentación: 24 V CC (18 A 36 V CC)

    - Consumo: 10 W máximo.

  - Señales de entrada

    - RS 422.

    - RS 232C.

    - NMEA

- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ALIDADA (BEARING SIGHT):

- Deberá ser un sistema compatible para ser utilizado con el equipo ofrecido en el punto N°3.

- Deberá poseer espejo para facilitar las lecturas astronómicas, filtros que permitan realizar observaciones directas sobre el sol y prisma con indicador que permita la observación de la escala graduada en el repetidor.

- Construcción solida echa en metal.

- Debe ser provista en color negro y con caja de  protección hecha a medida.

- Peso máximo: 1,5 kg.

- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONVERTIDOR AC / DC:

- Deberá cumplir con las reglas GMDSS sobre el cambio automático a 24 VCC de emergencia.

  - Datos generales

    - Altura máxima: 400 mm.

    - Profundidad máxima: 150 mm.

    - Ancho máximo: 400 mm.

    - Norma estanqueidad mínima a cumplir: IP 23.

    - Temperatura de operación: -10° C a + 55° C.

    - Temperatura de almacenaje: -25° C a + 70° C.

    - Peso máximo: 5 kg.

    - Tipo de Montaje: panelable.

  - Alimentaciones y Consumos

    - Alimentación: 115-230 v / 50-60 HZ

    - Salida: 24 V CC, máximo 240 VA

    - Consumo máximo: 240 W.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR HASTA 72 HS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN ARTICULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16.

# Text boxes

#### GUSTAVO FERNANDO MERLI

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE DE ESTADO MAYOR

ESTADO

MAYOR

#### GUSTAVO FERNANDO MERLI

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE DE ESTADO MAYOR

ESTADO

MAYOR

DIVISION

COMPRAS

CYNTHIA MARCELA BRAVO

TENIENTE DE CORBETA CONTADOR

JEFE