ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| N° ITEM | DESCRIPCION | U.M | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABLES ENVAINADOS P / ELECTRICIDAD - PARA TOMA DE ENERGIA DE TIERRA | MT | 1200 |

1- DENOMINACION: CABLE PARA TOMA DE ENERGIA DE TIERRA.

2- CARACTERISTICAS DE LOS CABLES

CABLE FLEXIBLE TIPO “PROTOMON (M)”-N/SHOU BASADO EN DIN VDE 0250 PARTE 812.

NUMEROS DE CONDUCTORES: 1 X 120 MM2.

CONDUCTORES DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO (Cu PUREZA 99,9%)

CLASE 6.

DIAMETRO MAXIMO DEL ALAMBRE 0.51 MM

ESPESOR NOMINAL DE LA AISLACION 1.8 MM

EL ESPESOR NOMINAL DE LA AISLACION NO PODRA SUPERAR UNA EXCENTRICIDAD MAXIMA (ASIMETRIA CIRCUNFERENCIAL MAXIMA) DEL 10%.

ESPESOR NOMINAL DE LA CUBIERTA 2.5 MM

EL ESPESOR NOMINAL DE LA CUBIERTA NO PODRA SUPERAR UNA EXCENTRICIDAD MAXIMA (ASIMETRIA CIRCUNFERENCIAL MAXIMA) DEL 10%.

CONTROL DE CABLES 450 / 750 V

PODER DE CABLES 0.6 / 1KV

SISTEMA DE CORRIENTE AC: 476 / 825 V A 0,7 / 1,2 KV

SISTEMA DE CORRIENTE DC: 619 / 1238 V A 0,9 / 1,0 KV

RANGO TERMICO AMBIENTAL DE OPERACIÓN: -25°C A + 60°C

MAXIMA TEMPERATURA PERMITIDA: + 90°C

TEMPERATURA DE CORTO CIRCUITO DE CONDUCTORES: 250°C

TENSION  MECANICA DE CARGA: HASTA 25 N/ MM2

TENSION DE TORSION: +/- 100° /M

RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y SALITRE DE ACUERDO A NORMA DIN VDE 0473 PARTE 811-2-1PARA 10.

COMPORTAMIENTO EN CASO DE INCENDIO DE ACUERDO A NORMA DIN VDE 0482 PARTE 265-2-1 PARA 10.

USO IRRESTRICTO EN EXTERIOR E INTERIOR, RESISTENCIA AL OZONO Y HUMEDAD.

AISLACION TIPO PROTOMON MATERIAL BASICO EPR CONDUCTO CLASE 6, RECUBRIMIENTO EXTERIOR TIPO MATERIAL BASICO CM COLOR NEGRO.

MATERIAL DE LA CUBIERTA POLIURETANO LIBRE DE HALOGENOS

DUREZA SHORE “A” MAYOR O IGUAL A 75

LOS CABLES SERAN EVALUADOS SOBRE LA BASE DE LAS SIGUIENTES

NORMAS TECNICAS:

- IRAM 2022

- IEC 60522-1

- IEC 60228

- DIN VDE 0473 PARTE 811-2-1-PARA 10

- DIN VDE 0482 PARTE 265-2-1-PARA 10

ADEMAS DE LA CALIDAD DEL BIEN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE PONDERARÁ DE MANERA POSITIVA EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ARRIBA ENUMERADAS. COMO CONSTANCIA DE ELLO DEBERAN PRESENTARSE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES.

MUESTRAS

LOS OFERENTES DEBERAN ENTREGAR UNA MUESTRA DEL CABLE, DE NO MENOS DE 100 CENTIMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y APOYO AL ALISTAMIENTO OPERATIVO DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR. PREVIENDO QUE LA COBERTURA DEBERA CONTENER EN LA LONGITUD ENTREGADA AL FIN MENCIONADO, LA NOMENCLATURA TECNICA DEL CABLE

FECHA DE ENTREGA: DIEZ (10) DIAS HABILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION FEHACIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 60 DEL DECRETO 893/12.

# Text boxes

MARCELO LUIS FERNANDEZ

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

SERGIO ALEJANDRO MIGLIOLI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE

JEFE DE

ESTADO MAYOR