ANEXO II

REPARACION DE BOMBAS DE AGUA DULCE Y SALADA PARA EL DESTRUCTOR A.R.A. "ALMIRANTE BROWN"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas deberán cumplir con lo indicado a continuación:

RENGLONES Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Y 9.

- TRABAJO A REALIZAR:

Desgasificación y limpieza de la zona afectada, con el fin de preservar la seguridad del buque, por posibles trabajos en caliente durante el desmonte. Desmonte y trasladar al taller, efectuar arenado y reparación con cambio de partes por repuestos originales (eje, sellos, rodamientos e impulsores, incluye balanceo y emisión de certificados de balanceo), traslado del taller y montaje a bordo responsable. De manera de restablecer el correcto funcionamiento. Provisión y aplicación de pintura para las bases de cada bomba. Posterior Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Peligrosos Generados, según ley 24.051 de la Nación.

2.    DETALLE DEL TRABAJO A REALIZAR:

1. Desmontar el motor eléctrico de las bombas

2. Desacoplar bombas.

3. Sacar manguitos de compenso.

4. Colocar bridas ciegas de 1´½ de seis bulones, en la aspiración y descarga. CUANDO CORRESPONDA.

5. Trasladar a la cubierta de vuelo, desembarcar la bomba y trasladar al taller con medios propios para realizar su desarme completo.

6. Realizar el desarme y arenado de la carcasa.

7. Reemplazar los rodamientos, sellos, juntas, bujes, eje, burlonería, impulsores; chavetas de acero inoxidable. Materiales provistos por el adjudicatario, estos deberán ser los establecidos por el fabricante, originales y comprobables.

8. Armar y pintar de color gris perla.

9. Cambiar tacos anti vibratorios de la base. Tacos provistos por el adjudicatario.

10. Cambiar manchón de acoplamiento bomba – motor eléctrico. Manchón provisto por el adjudicatario.

11. Traer a la Unidad, embarcar y trasladar al local/sección que corresponda la bomba.

12. Colocar manguitos de compenso nuevos DN 32 PN 16 Tipo 15 según muestra provistos por el adjudicatario.

13. Proveer e instalar manovacuometro de aspiración y manómetro de descarga, tuberías, calzos y válvulas de los mismos, fijar a la bomba. CUANDO CORRESPONDA.

14. Montar bomba y acoplar el motor eléctrico con bulones nuevos.

15. Realizar alineación.

16. Efectuar prueba funcional supervisada por el personal de la unidad. La presión a la descarga para la prueba, será la especificada según fabricante en cada caso.

17. Efectuar informe final, en formato digital, de reparaciones con fotografías de trabajos realizados en taller, características de los elementos cambiados, medidas de ajuste.

18. Todos los trabajos realizados en cada bomba tendrán una garantía de un año, dicha garantía comenzara a correr luego de montar y realizar la prueba de funcionamiento con personal de a bordo.

Nota: todos los elementos cambiados serán entregados a la unidad.

- CARACTERISTICAS:

| RENGLON | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA, MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA- Compuesto por: Bomba para agua de sanidad (TIPO AKHQ3102) Capacidad: 4 m3/h Presión de Trabajo: 5,1 bar Diámetro de eje: 18 mm Impulsor: 2 (dos) Fluido: Agua de mar | 1 | SVC |
| 2 | MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA, MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA- Compuesto por: Bomba para agua de SS.GG. (TIPO AKHK5101) Capacidad: 14 m3/ h Presión de Trabajo: 4,4 bar Diámetro de eje: 28mm. Impulsor: 2 (dos) Fluido: Agua dulce | 2 | SVC |
| 3 | MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA, MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA- Compuesto por: BOMBA DE CONTAINER (TIPO SZF) Capacidad: 75 m3/h R.P:M: 1750 Impulsor: Simple Consumo: 12 kw Fluido: Agua de mar. | 1 | SVC |
| 4 | MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA, MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA- Compuesto por: Bomba Circulación agua refrigeración frigorífica (TIPO AKH3101) Capacidad: 4,2 m3/h Presión de Trabajo: 2,5 bar Diámetro del eje: 18mm Impulsor: 2 (dos) Fluido: Agua de mar. | 1 | SVC |
| 5 | MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA, MANT Y REP DE BOMBAS DE AGUA- Compuesto por: Bomba de lastre (TIPO TORNILLO) MARCA HDW Capacidad: 5 m3/h R.P.M: 1700 Fluido: Agua de mar. | 1 | SVC |
| 6 | MANT Y REP DE BOMBA CENTRIFUGA MARCA MLO 175-6 (BOMBA DE AGUA DE MAR DE GRAN ACHIQUE) CAPACIDAD: 300 M3/H R.P.M: 1750 | 1 | SVC |
| 7 | MANT Y REP DE BOMBA INCENDIO TYP SZV 101-251 SULZER FIRE FIGHTING PUMP CAPACIDAD: 150 m3/h PRESIÓN: 9,09 bar SPEED: 1/min. 3560 | 2 | SVC |
| 8 | MANT Y REP DE BOMBA DE CIRCULACION DE AGUA ENFRIADA PAE 290 KW. TIPO: SZF CAPACIDAD: 56 M3/H RPM 1740 CONSUMO 11,3 KW / 20 A. | 1 | SVC |
| 9 | MANT Y REP DE BOMBA DE CIRCULACION DE AGUA DE MAR PAE 290 KW. TIPO: RSL P: 125 – 270 RPM: 1750 CAPACIDAD: 100 M3/ H CONSUMO: 7,7 KW. | 1 | SVC |
| 10 | BOMBA PAE 840 MANT Y REP DE BOMBA DE CIRCULACION DE AGUA DE MAR PAE 840 KW. - TIPO: RSL - P: 125 – 270 - RPM: 1750 - CAPACIDAD: 100 M3/ H - CONSUMO: 7,7 KW. | 1 | SVC |
| 11 | BOMBA PAE 840 MANT Y REP DE BOMBA DE CIRCULACION DE AGUA DULCE PAE 840 KW. - TIPO: RSL - P: 125 – 320 - RPM: 1752 - CAPACIDAD: 135 M3/ H - CONSUMO: 22,7 KW. | 1 | SVC |

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 96 HORAS HABILES ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16.

# Text boxes

JOSE LUIS COLART

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

LEANDRO EZEQUIEL NONIDE

CAPITAN DE FRAGATA

COMANDANTE