ANEXO Nº II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS A CUMPLIR  PARA

LA REPARACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS DEL

DESTRUCTOR A.R.A. “ALMIRANTE BROWN”

- TAREAS COMUNES A SER EJECUTADAS PARA TODOS LOS RENGLONES.

  - Desconectar, desmontar de su basamento, maniobrar, desembarcar, trasladar al taller del ADJUDICATARIO, lavar exteriormente y desarmar motor eléctrico.

  - Rebobinado y barnizado de campos y resistencia calefactora, empleando barniz dielectrico clase F de acuerdo a las caracteristicas indicadas en  punto 5 del presente anexo

  - Verificación de carcaza de motor, de ser necesario reparar y/o rellenar  la misma.

  - Reemplazar  termistores; renovación de bornera de conexiones y puentes.

  - Verificar dimensiones y estado de las cajeras de los rodamientos y eventualmente embujar/encasquillar utilizando caño de acero sin costura, con tiraje de acuerdo al tipo de rodamiento que debe ser instalado, respetando las especificaciones tecnicas del fabricante.

  - Instalar rodamientos nuevos, de acuerdo a las especificaciones indicadas en punto 4 del presente anexo, respetando las especificaciones técnicas del fabricante, controlar rotor y jaula, proveer la reparación necesaria a las mismas en caso de corresponder.

  - Cambiar paletero.

  - A los motores eléctricos de las bombas flyght se les deberá reemplazar el aceite de acuerdo a las especificaciones técnicas según manual del fabricante.

  - Cepillar y pintar la carcaza con dos manos de esmalte sintético color gris. Trasladar a la Unidad, maniobrar para su embarque hasta la localización original, montar, conectar, y efectuar prueba funcional bajo carga, tomando los valores de los parámetros eléctricos y mecánicos.

  - Montar el conjunto a bordo, verificar balanceo estatico y dinamico, efectuar alineación del motor con su equipo acoplado y efectuar prueba funcional, asegurando una marcha suave, sin vibraciones, ruidos, ni sobre elevación de temperatura en ningún punto.

  - Tomar vibraciones y entregar informe final del trabajo.

  - Levar a cabo protocolo de prueba de recepción, presentada con anterioridad a la Unidad para medir consumo por fase, consumo total, vibraciones, temperatura en ambos rodamientos, superior e inferior, frontal y posterior según corresponda. Se entregará un informe firmado a la Unidad, obrando como condición de entrega del trabajo.

2. CONDICIONES TECNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

  - El oferente deberá realizar la visita al lugar de las tareas correspondiente, en la Unidad.

  - El ADJUDICATARIO proveerá dirección técnica, supervisión, mano de obra común y especializada, herramientas, elementos de maniobra, equipos complementarios y el transporte del personal y de todos los materiales que debe suministrar para la ejecución del contrato, efectuando, además todas las diligencias que sean necesarias para la satisfactoria terminación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación por parte de la ARMADA ARGENTINA.

  - Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, más las prórrogas si las hubiese, el ADJUDICATARIO solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material y trabajos realizados.

  - Toda tarea o prueba efectuada por la empresa sin la presencia o consentimiento del personal designado no se tomara como válida y será causal para la nueva ejecución teniendo relación directa con la terminación de la obra.

  - El alambre de cobre empleado para rebobinar el motor eléctrico deberá cumplir con la norma IRAM 2334. Asimismo, el ADJUDICATARIO deberá adjuntar copia del certificado de origen o demostrar fehacientemente que el alambre cumple con tal requerimiento.

  - Los materiales a utilizar en la reparación deberán ser nuevos y de primera calidad. De la misma manera, los rodamientos que se instalen deberán admitirse únicamente las marcas "SKF" o "FAG", debido a que por experiencia práctica de taller se ha determinado:

    - Que tales marcas son del equipo original de fábrica.

    - Que presentan máxima capacidad dinámica de carga.

    - Que presentan el mejor rendimiento desde el punto de vista de la vida en servicio, características desde el punto de vista de la corrosión, disipación de calor y falla de obturación, lo que significa reasegurar la vida del servicio en la razón de una mayor retención del lubricante.

  - En todos los casos en donde se desconecte cables de conexión el cual tenga termocontraíble resinado / pegamento, se tomara la medida necesaria para que cuando sea colocado nuevamente quede en la forma que se encontraba, como así también tuercas, tornillos, tapas, terminales, etc.

  - Asimismo, los repuestos a emplear serán legitimos y originales según lo especificado en el manual del equipo. El no cumplimiento de este punto será causal suficiente para que LA ARMADA no acepte la recepción definitiva del servicio.

  - El responsable de las tareas, arbitrará las medidas que considere necesarias para la correcta recepción de la obra, reservándose la facultad de realizar todas las inspecciones que considere necesarias para asegurar la calidad en el momento de la entrega.

  - El ADJUDICATARIO proveerá todos los materiales y/o servicios necesarios para asegurar el correcto y útil funcionamiento o servicio requerido, aunque no se encuentre específicamente detallado de la descripción de las tareas y servicios solicitados, es decir practicará la obra con arreglo a su fin.

3. GARANTÍA POR EL TRABAJO REALIZADO.

El ADJUDICATARIO deberá establecer un certificado de garantía por el o los trabajos realizados el cual no deberá ser menor en tiempo de SEIS (6) meses. Toda avería en este periodo el adjudicatario asumirá todos los costos hasta dejar el motor en condiciones óptimas de funcionamiento.

Plazos de ejecución de los trabajos: TREINTA (30) días hábiles administrativos.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS

| Nº ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 333-04277-0001 | MANT. Y REPAR. Y CONSERV MOTOR; DESCRIPCIÓN MANT. Y CONSERVACIÓN DE MOTOR | SERV | 2 |

Motor Eléctrico Trifásico de Bomba de Helicoptero / Motor  Eléctrico Trifasico del Ventilador Recirculador (2H12)

Tensión: 440 VOLT

Corriente nominal: 11,9 A

Potencia: 6,1 KW

Revoluciones: 1755 RPM

Rodamientos: Motor Eléctrico de Bomba de Helicoptero 6308 x 2 /  Motor Eléctrico Trifacico del Ventilador Recirculador (2H12) 6208 Z C3 X 2.

| Nº ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 333-04277-0001 | MANT. Y REPAR. Y CONSERV MOTOR; DESCRIPCIÓN MANT. Y CONSERVACIÓN DE MOTOR | SERV | 3 |

Motor Eléctrico Trifásico de Bomba Flyght.

Tensión: 440 VOLT

Corriente nominal: 10,5 A

Potencia: 6,2 KW

Revoluciones: 3.500 RPM

Rodamientos: Desarmar Bomba para ver N° y Tipo de Rodamiento.

| Nº ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 333-04277-0001 | MANT. Y REPAR. Y CONSERV MOTOR; DESCRIPCIÓN MANT. Y CONSERVACIÓN DE MOTOR | SERV | 1 |

Motor Eléctrico Trifásico de Bomba de Condensado del Destilador.

Tensión: 440 VOLT

Corriente nominal: 4,95 A

Potencia: 2,45 KW

Revoluciones: 1720 RPM

Rodamientos: Frontal 6205 Z C3 Y Posterior 6206 Z C3

| Nº ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 333-04277-0001 | MANT. Y REPAR. Y CONSERV MOTOR; DESCRIPCIÓN MANT. Y CONSERVACIÓN DE MOTOR | SERV | 3 |

Motor Eléctrico Trifásico de Ventilación NBC del sistema de QBN.

Tensión: 440 VOLT

Corriente nominal: 3,4 A

Potencia: 1,7 KW

Revoluciones: 3.465 RPM

Rodamientos: Frontal 6204 Z C3 Y  Posterior 6205 Z C3

| Nº ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 333-04277-0001 | MANT. Y REPAR. Y CONSERV MOTOR; DESCRIPCIÓN MANT. Y CONSERVACIÓN DE MOTOR | SERV | 5 |

Motor Eléctrico Trifásico del Limpiaparabrisas.

Tensión: 115 VOLT

Corriente nominal: 0,45 / 0,66 A

Potencia: 1 KW

Revoluciones: 1.720 / 3.400 RPM

Rodamientos: Desarmar Motor del Limpiaparabrisas para ver el N° y Tipo de Rodamiento.

5- CARACTERISTICAS DEL BARNIZ DIELECTRICO

-Clase termica F (155º C)

-Densidad a 20º C (grs/cm3)

-Viscosidad copa Ford Nº4 a 20ºC (seg) 18 +/-4

-Materia Fija 37+/-2

-Secado al tacto en cara fina (min) 12

-Perforacion dielectrica 0,02 MM >2500 V

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS ESPECIFICACIONESTÉCNICAS, DEBERÁNEFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC (UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES) DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR, HASTA 4 DIAS HABILES ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN EL ART. 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16.

# Text boxes

JUAN ANTONIO NORES

CAPITAN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO

COMANDANTE

FERNANDO MAURICIO VELARDE

TENIENTE DE NAVIO

JEFE