COMANDO NAVAL ANFIBIO Y LOGÍSTICO

AVISO A.R.A “FRANCISCO DE GURRUCHAGA”

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas para la adquisición de ELEMENTOS DE CABULLERIA  PARA MANIOBRAS MARINERAS de la Unidad.

| ÍTEM | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | SOGA DE NYLON TRENZADA 18 MM x 100m Peso específico: 1.14 gr/cm3 Temperatura de fusión: 260°c Absorción de agua: si Alargamiento: alto Resistencia a la abrasión: muy buena Resistencia a los rayos UV: muy buena Reducción de carga mojado; 10 Normas ISO 2307 / ISO 1140 | 1 |
| 2 | SOGA DE NYLON TRANZADA DE 18 MM x 100m Peso específico: 1.14 gr/cm3 Temperatura de fusión: 260°c Absorción de agua: si Alargamiento: alto Resistencia a la abrasión: muy buena Resistencia a los rayos UV: muy buena Reducción de carga mojado; 10 Normas ISO 2307 / ISO 1140 | 1 |
| 3 | SOGA DE NYLON TRENZADA DE 10 MM x 100m Peso específico: 1.14 gr/cm3 Temperatura de fusión: 260°c Absorción de agua: si Alargamiento: alto Resistencia a la abrasión: muy buena Resistencia a los rayos UV: muy buena Reducción de carga mojado; 10 Normas ISO 2307 / ISO 1140 | 1 |
| 4 | DRIZA DE NYLON 8 MM x 100m Peso específico: 1.14 gr/cm3 Temperatura de fusión: 260°c Absorción de agua: si Alargamiento: alto Resistencia a la abrasión: muy buena Resistencia a los rayos UV: muy buena Reducción de carga mojado; 10 Normas ISO 2307 / ISO 1140 | 1 |
| 5 | DRIZA DE NYLON 3 MM x 100m Peso específico: 1.14 gr/cm3 Temperatura de fusión: 260°c Absorción de agua: si Alargamiento: alto Resistencia a la abrasión: muy buena Resistencia a los rayos UV: muy buena Reducción de carga mojado; 10 Normas ISO 2307 / ISO 1140 | 1 |

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO N° 1.030/16.

# Text boxes

HUGO DANIEL ALBUSTO

TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

FERNANDO MILTON DE LA SILVA

TENIENTE DE CORBETA

JEFE