ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

Los oferentes presentarán muestra de cada item especificado en cada renglón, en el Aviso A.R.A “Puerto Argentino”, lo cual se determinará de carácter necesario y excluyente.

Los ítems provistos serán nuevos, sin uso y serán entregados preservados en su embalaje original de fábrica.

|  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SELLO MECANICO PARA BOMBA DE AGUA DE MAR TIPO JOHN CRANE 0400/ Para eje de 40 mm No Balanceado, Monoresorte, Bidireccional, Fuelles de Goma Cara Rotativa: Carbón Grafito Estacionaria: Cerámica Fuelle: Vitón Partes Metálicas: Inox. 304 Estándar Presión Máxima = 150 PSI / 10 BAR Temperatura Máxima = 160°C / 320°F Velocidad = 13 M/S - 2600 FPM | UN | 2 |
| 2 | SELLO MECANICO PARA BOMBA DE AGUA DE MAR TIPO JOHN CRANE 0450 / Para eje de 45 mm No Balanceado, Monoresorte, Bidireccional, Fuelles de Goma Cara Rotativa: Carbón Grafito Estacionaria: Cerámica Fuelle: Vitón Partes Metálicas: Inox. 304 Estándar Presión Máxima = 150 PSI / 10 BAR Temperatura Máxima = 160°C / 320°F Velocidad = 13 M/S - 2600 FPM | UN | 4 |
| 3 | SELLO MECANICO PARA BOMBA DE AGUA DE MAR TIPO John Crane 50BN/SW’ Para eje de 50 mm No Balanceado, Monoresorte, Bidireccional, Fuelles de Goma Cara Rotativa: Carbón Grafito Estacionaria: Cerámica Fuelle: Vitón Partes Metálicas: Inox. 304 Estándar Presión Máxima = 150 PSI / 10 BAR Temperatura Máxima = 160°C / 320°F Velocidad = 13 M/S - 2600 FPM | UN | 2 |
| 4 | SELLO MECANICO PARA BOMBA DE AGUA TIPO "Burgmann" MG 35 mm No Balanceado, Monoresorte, Fuelles de Goma, Cara Rotativa: Carburo de Silicio Estacionaria: Cerámica, Fuelle: Vitón Partes Metálicas: Inox. 304 Estándar Presión Máxima = 170 PSI / 12 BAR Temperatura Máxima = 140°C / 285°F Velocidad = 10 M/S – 2000 FPM | UN | 2 |

Cualquier duda, observación y/o al Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las especificaciones técnicas deberán efectuarse por escrito a la UOC del Comando de la Flota de Mar hasta 72 horas antes de la fecha fijada para la apertura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 60 del Decreto 893/ 12.

# Text boxes

GUILLERMO DANIEL ALLAIO

TENIENTE DE NAVÍO

JEFE

# SEGUNDO COMANDANTE

WALTER ANGEL MENDEZ

TENIENTE DE NAVÍO

JEFE