COMANDO NAVAL ANFIBIO Y LOGÍSTICO

AVISO A.R.A “FRANCISCO DE GURRUCHAGA”

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas para la adquisición de HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE CUBIERTA de la Unidad.

| ÍTEM | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | AMOLADORA DE 820W AMOLADORA 820W CON EMPUÑADURA LATERAL DE TRES POSICIONES, QUE POSEA TRABA EJE, CON ENGRANAJE METALICO, INTERRUPTOR SELLADO CONTRA POLVO, INTERRUPTOR CON BLOQUE PARA USO CONTINUO | 1 |
| 2 | AMOLADORA DE 2000 W AMOLDADORA CON POTENCIA 2.000 W R.P.M , 6.600 RPM, DIÁMETRO DE DISCO (MÁX.) 230 MM , INSERCIÓN M14, PESO 4,8 KG, LONGITUD DEL CABLE 2,5 M, DIMENSIONES. L x AN x AL 432 X 250 X 132 MM, BLOQUEO DEL EJE EMISIÓN DE VIBRACIÓN 5,50 M/SEG², INCERTIDUMBRE (K) DE VIBRACIÓN 1,50 M/SEG², PRESIÓN SONORA 94,00 DB(A), POTENCIA SONORA 105,00 DB(A), INCERTIDUMBRE (K) SONORA 3,00 DB(A). | 1 |
| 3 | HIDROLAVADORA HIDROLAVADORA DE 220V CON PRESION MAXIMA DE 1850 , OPTIMO FLUJO DE AGUA 1.6 GPM, RENDIMIENTO 1700 W, CON APAGADO AUTOMATICO, CON CEPILLO ROTATIVO, CARRETE PARA MANGUERA. | 1 |

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO N° 1.030/16.

# Text boxes

FERNANDO MILTON DE LA SILVA

TENIENTE DE CORBETA

JEFE

HUGO DANIEL ALBUSTO

TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE