#### ANEXO Nº II

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

| REGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANT. Y REPAR. CAM. FRIGORIFICA; MANT. CAMARA FRIGORIFICA | 1 | SV |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO DE GAS DE LA PLANTA FRIGORIFICA

- Realizar presurizado del sistema con nitrógeno (provisto por el contratista) en busca de pérdidas del circuito completo de las cámaras negativas;

- Ubicadas dichas pérdidas, efectuar las reparaciones necesarias para asegurar la estanqueidad del circuito.

- Realizar limpieza de circuito de gas completo con nitrógeno, provisto por el contratista.

- Reemplazar filtro deshidratador, provisto por el contratista.

- Efectuar carga completa del sistema con gas R-22, provisto por el contratista.

- Realizar prueba de funcionamiento, supervisada por el personal del Departamento Máquinas verificando presión y temperatura nominal de trabajo.

Al término del trabajo el local deberá quedar en las mismas condiciones de limpieza iniciales.

- EL INICIO DE LAS TAREAS DEBE ACORDARSE CON LA SUFICIENTE ANTELACIÓN PARA PERMITIR EVACUAR LOS VÍVERES A FIN DE EVITAR EL CORTE DE LA CADENA DE FRÍO. DICHA COORDINACIÓN SERÁ EFECTUADA CON EL JEFE DE ABASTECIMIENTO O JEFE DE CONTROL DE AVERÍAS DE LA UNIDAD.

- DE LA COTIZACIÓN Y OFERTA DE LOS TRABAJOS

EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR VISITA DE TRABAJOS A LOS EFECTOS DE CONSTATAR IN-SITU LA REAL DIMENSIÓN DE LAS TAREAS, CUALQUIER OBSERVACIÓN EN CUANTO A METRAJE O SUPERFICIE DEBERÁ ASENTARLA EN EL FORMULARIO DE VISITA DE TRABAJOS (ANEXO IV).

- ESPECIFICACIONES TECNICAS COMUNES PARA TODAS LAS REPARACIONES

Las ofertas que no cumplan con lo indicado a continuación serán desestimadas.

  - CUMPLIMIENTO DE LOS TEMAS RELACIONADOS A LA SEGURIDAD E HIGIENE: LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR AL MOMENTO DE LA APERTURA UN CERTIFICADO DE ART.

## EXPERIENCIA COMPROBABLE: LA EMPRESA DEBE CONTAR CON EXPERIENCIA COMPROBABLE EN LA REPARACIÓN DE ESTE SISTEMA.

## EL OFERENTE DEBERÁ INDICAR LOS TÉRMINOS Y PLAZOS DE GARANTÍA POR EL TRABAJO EFECTUADO EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN  HORAS DE FUNCIONAMIENTO. SOBRE LA BASE MÍNIMADE UN (1) AÑO DE FUNCIONAMIENTO. EL MISMO DEBERÁ ESTAR ACENTADO EN EL FORMULARIO DE OFERTA.

  - EL ADJUDICATARIO PROVEERÁ DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA COMÚN Y ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS COMPLETOS Y EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE TODOS LOS MATERIALES QUE DEBE SUMINISTRAR PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EFECTUANDO, ADEMÁS, TODAS LAS DILIGENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA SATISFACTORIA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA ARMADA.

  - EL ADJUDICATARIO NO PODRÁ EMPLEAR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON LA ARMADA.

  - EL ADJUDICATARIO QUEDA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS COMPLETOS Y ADECUADOS A SU FIN, EN LA FORMA QUE SE INFIERE EN LOS PRESENTES DOCUMENTOS. UNA VEZ CONCLUIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MAS LAS PRORROGAS SI LAS HUBIESE, EL ADJUDICATARIO SOLICITARÁ AL CONTRATANTE LA INSPECCIÓN PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DEL MATERIAL Y TRABAJOS REALIZADOS.

  - LAS OBSERVACIONES QUE EFECTÚE EL INSPECTOR O FALLAS QUE SE DETECTEN DURANTE EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA, SERÁN SUBSANADAS POR EL ADJUDICATARIO DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS CORRIDOS.

  - LAS INSPECCIONES Y EL CORRESPONDIENTE CONTROL SERÁN EFECTUADOS POR EL JEFE  DE DEPARTAMENTO MÁQUINAS Y/O JEFE DE CONTROL DE AVERÍAS.

  - el adjudicatario se hará cargo de retirar las interferencias de todo tipo que pudieran surgir EN LA ZONA DE TRABAJO Y SUS ADYACENCIAS, como consecuencia de la realización del trabajo solicitado, como del posterior armado de lo desarmado dejándolo en las mismas condiciones físicas y de funcionamiento que se encontraba antes del DESARME.

  - el adjudicatario durante la ejecución de la obra, como a la finalización de la misma deberá mantener y entregar las zonas de trabajo y sus adyacencias, limpias y despejadas a entera satisfacción del contratante.

  - el adjudicatario suministrará electrodos, máquinas de soldar, herramientas de mano, sopletes, pinzas, CHAPAS, CONSUMIBLES, TUBERÍAS, ACCESORIOS y todos los materiales necesarios para la obra como así también los elementos de seguridad para dicho trabajo.

  - EL ADJUDICATARIO TENDRÁ A SU CARGO EL COSTO DE LAS TAREAS A REALIZARSE FUERA DE LA UNIDAD

  - EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PROPORCIONAR LOS INSUMOS QUE SURJAN COMO NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN.

Cualquier duda, observación y/o consulta al Pliego de Bases y Condiciones Particulares o a las especificaciones técnicas deberán efectuar por escrito a la Unidad Operativa de Compras del Comando de Flota de Mar, hasta 4 días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

# Text boxes

JAVIER HERNAN CUELLO

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE

JORGE GABRIEL CACERES

CAPITAN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE