ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

| Nº de Orden | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRAJE SECO DE BUCEO | UN | 3 |
| 2 | CASCO DE BUCEO | UN | 5 |
| 3 | GUANTES PUÑO LARGOS REFORZADOS. | PAR | 11 |
| 4 | LUNETA DE BUCEO. | UN | 5 |
| 5 | LASTRE RECUBIERTO POR 2KG. | UN | 29 |
| 6 | CINTO DE LASTRE | UN | 5 |

ESPECIFICACION TÉCNICA:

RENGLON 1: TRAJE PARA BUCEO SECO: Confeccionado con neoprene YAMAMOTO # 45 de 7 mm. de espesor, cocido y pegado, costuras selladas con cinta MELCO, cierre estanco YKK a la espalda de hombro a hombro. El traje debe traer incorporado botas con suela, puños y cuellos secos y casco de neoprene. Bolsillos en ambos costados de las piernas con tapa y cierre de velcro. Accesorios: valv. Admisión y escape de aire, bolso de transporte, manguera LP, cera para cierre y manual, válvula de compenso en el pecho y válvula de descarga en el hombro. Talles: DOS (2) L y UN (1) XL.

RENGLON 2: CASCO DE BUCEO: de 4 mm de espesor para traje con cuello tipo pino. Talles: DOS (2) “M”, UN (1) “G”.

RENGLON 3: GUANTES HUMEDOS DE NEOPRENE: de 5 mm de espesor, de neoprene de alta densidad, cinco dedos, muñeca elasticada con ajuste regulable en Velcro, palma construida con material resistente con antideslizante (KEBLAR) interior forrado en titanio. Color negro. Talles: DOS (2) pares “M” y UN (1) par “L”.

RENGLON 4: LUNETA DE BUCEO: cristal templado recambiable con aro de sujeción y seguro de acero inoxidable, testera regulable,  material: goma resistente a hidrocarburos. (Tipo PINOCCHIO). Color negro.

RENGLON 5: ACC. P/BUCEO; TIPO LASTRE - USO BUCEO - MANGUERA SIN - MATERIAL PLOMO

Observaciones: LASTRE POR 2KG: Lastre de 2 kg pasante recubierto de material plástico para evitar deformación por uso.

RENGLON 6: ACC.P/BUCEO; TIPO CINTURON - USO BUCEO - MATERIAL METAL Y GOMA

Observaciones: CINTO DE LASTRE: Cinturón porta-plomos en fuerte nailon trenzado con hebilla en acero inoxidable. La hebilla en acero inoxidable es de apertura rápida, para un instintivo y rápido desenganche en caso de emergencia.

Observaciones:

- La casa oferente deberá dedicarse exclusivamente a la venta y reparación de accesorios y equipos para buceo.

- La garantía del material no podrá ser inferior a un (1) año.

- Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en este anexo serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Los artículos deberán ser nuevos sin uso.

- Se deberá adjuntar folletería del material cotizado, donde se especifique marca, modelo, capacidades y toda información que sea de utilidad en el momento de selección de la oferta.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

MAXIMILIANO CRISTIAN MATTA

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

### ERNESTO FABIO PETTORUTI

### TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE