ANEXO Nº II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSUMOS ELÉCTRICOS

RENGLÒN 1. RESISTENCIAS PARA CALENTADOR DE AGUA CON TERMOCUPLA PARA TERMOTANQUES Y PRECALENTADORES MOTORES PRINCIPALES:

CARACTERÍSTICA: ROSCA RT 1500W. 220/230V.

MARCA: RECO

MODELO: SH 10. XLPE (UL3266 AW622)

CAPACIDAD DE RESISTENCIA: 16 AMP. / 100 OHM / 220V.

DIMENSIÓN: ROSCA R DE 1PULGAD ½ A. DIÁMETRO: 17 MM LARGO: 70MM

RENGLON 2. RESISTENCIA BLINDADAS ALETADAS TIPO: “W” PARA CALEFACTOR ELECTRICO USO INDUSTRIAL PARA CALOVENTORES:

RENGLON 3. RESISTENCIA COCINA INDUSTRIAL “CN 750”:

MODELO: 7310888001124.

CAPACIDAD DE RESISTENCIA PARA PLANCHA: 1,9 KW/460 VCA.

CAPACIDAD DE RESISTENCIA PARA HORNO: 1,8 KW/460 VCA.

MATERIAL: CAÑO ACERO INOXIDABLE 304.

RENGLON 4. RESISTENCIA ELÉCTRICA CONTINUA DE “NICRON” PARA CALEFACCIÓN:

CAPACIDAD DE RESISTENCIA: 800 W/460 VCA.

MATERIAL: RESISTENCIA DE ALAMBRE TIPO ESPIRAL.

DIMENSIÓN: TIPO ESPIRAL. LARGO: 430 MM. SECCIÓN: 1,2 MM.

RENGLON 5. GUARDAMOTOR TRIFACICO REGULABLE 2,5 A 4 A

APLICACIÓN DEL DISPOSITIVO: MOTOR.

- NÚMERO DE POLOS: 3P.

- TIPO DE RED: CA.

- CATEGORIA DE UTILIZACIÓN: AC-3 CONFORME A IEC 60947-4-1, A CONFORME A IEC 60947-2.

- FRECUENCIA ASIGNADA DE EMPLEO: 60 HZ CONFORME A IEC 60947-2.

- CORRIENTE DE DISPARO MAGNÉTICA: ENTRE 33.5 Y 51 A.

- MODO DE FIJACIÓN: CLIPPED ON 35 MM SYMMETRICAL DIN RAIL, CON TORNILLOS SOBRE PANEL (CON PLACA ADAPTADORA).

- POSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO: ANY POSITION.

- POTENCIA DEL MOTOR EN KW: 0.75 KW AT 400/415 V CA 50/60 HZ, 1.1 KW A 400/415 V CA 50/60 HZ, 1.1 KW A 500 V CA 50/60 HZ, 1.5 KW AT 690 V CA 50/60 HZ, 3 KW A 690 V CA 50/60 HZ, 1.5 KW AT 400/415 V CA 50/60 HZ, 1.5 KW AT 500 V CA 50/60 HZ, 2.2 KW AT 500 V CA 50/60 HZ.

RENGLON 6. RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 2.5-4A 1NA+1NC P/CONTACTOR D09 A D38

TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN: TH CONFORME A IEC 60068

GRADO DE PROTECCIÓN: IP IP20 CONFORME A IEC 60529

TEMPERATURA AMBIENTE SIN DISMINUCIÓN CONFORME A IEC 60947-4-1

TEMPERATURA AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO: -10 A70 °C

RETARDANCIA AL FUEGO: V1 CONFORME A UL 94

ROBUSTEZ MECÁNICA: VIBRACIONES 6 GN IEC 60068-2-6

IMPACTOS: 15 GN POR 11 MS IEC 60068-2-7

RESISTENCIA DIELÉCTRICA 6 KV A 50 HZ CONFORME A IEC 60255-5

NORMAS:

UL 508 - EN 60947-5-1 - IEC 60947-5-1 - CSA C22.2 NO 14 - ATEX D 94/9/CE - IEC 60947-4-1 - EN 60947-4-1

CERTIFICADOS DE PRODUCTO:

RINA – CSA – CCC – BV – GOST - ATEX INERIS – DNV – GL – UL - LROS (LLOYDS REGISTER OF SHIPPING).

RENGLON 7. CONTACTOR TESYS D - 3P AC-3 - 440 V 32 A - BOBINA 230 V CA 50/60 HZ.

NORMAS:

CSA C22.2 NO 14 - EN 60947-4-1 - EN 60947-5-1 - IEC 60947-4-1 - IEC 60947-5-1 - UL 508.

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO:

BV – CCC – CSA – DNV – GL – GOST - LROS (LLOYDS REGISTER OF SHIPPING) – RINA - UL

RENGLON 8. CABLE SUBTERRANEO TRIPOLAR 3 X 2,5 MM.

- MATERIAL DEL AISLAMIENTO EXTERNO PVC.

- ANTI-LLAMA DIE 1000VA

- MATERIAL DEL CONDUCTOR: COBRE CÁTODO.

- DIÁMETRO: 2.5 MM

- TIPO DE CABLE: SUBTERRÁNEO

- MATERIAL DEL AISLAMIENTO INTERNO: PCV

- CERTIFICADOS POR: NORMA IRAM

RENGLON 9. CABLE TELEFONICO DE 4 PARES DE 8 HILOS

LOS CONDUCTORES SERÁN DE ALAMBRE DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO LIBRE DE IMPUREZAS, CADA CONDUCTOR ESTARÁ REVESTIDO POR UNA CAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LIBRE DE IMPERFECCIONES Y COLOR UNIFORME. EL NÚCLEO FORMADO POR LOS PARES SE RECUBRIRÁ TOTALMENTE CON CINTAS DE MATERIAL DIELÉCTRICO NO HIGROSCÓPICO, RESISTENTE A LA HUMEDAD.

CONDUCTOR INTERNO: CU CU
INNER CONDUCTOR: 0.50 MM 0.50 MM
AISLACIÓN: PEHD PEHD
INSULATION MATERIAL: Ø 0.92 MM Ø 0.92 MM
PASO DE BINADO: 70 MM 70 MM
CONDUCTOR DE DRENAJE CU CU
RESISTENCIA ÓHMICA < 90.
RESISTANCE OHMNICA
RESISTENCIA DE AISLACIÓN >10000.

RENGLON 10. CINTA TIPO AUTOSOLDABLE (19MM X 4,57M X 0,76MM).

MODELO: AUTOSOLDABLE
RIGIDEZ DIELÉCTRICA: HASTA 40 KV/MM
TEMP. MÁXIMA DE TRABAJO: HASTA 90ºC
TEMP. DE EMERGENCIA: HASTA 130ºC
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: HASTA 1.7MPA
ELONGACIÓN: HASTA 1000%

MEDIDAS: 
LONGITUD: 4.57 MM
ESPESOR: 0.76 MM
ANCHO: 19 MM

RENGLON 11. LÁMPARA LED 7W 220 V DE ALTA POTENCIA Y RENDIMIENTO LUMÍNICO.

- TIPO DE LÁMPARA: DICROICA LED

- TONO: 3000°K / 6000°K

- LUMENES (INTENSIDAD DE LUZ): 530LM

- ZÓCALO: GU10

- CONEXIÓN: 220V

- MATERIAL: PVC

- MEDIDAS: DIAMETRO 5CM / LARGO 7,5CM

- EFICIENCIA: A

- PROTECCIÓN IP20

RENGLON 12. FICHA MACHO STECK 3P+T32AMP. 380/440V.

- AMPERES: 32A

- GRADO DE PROTECCIÓN IP 44

- LINEA INDUSTRIAL

- TIPO ACOPLE: MACHO

RENGLON 13. ACOPLE HEMBRA STECK 3P+T32AMP. 380/440V.

- AMPERES 32A

- GRADO DE PROTECCIÓN IP 44

- LINEA INDUSTRIAL

- TIPO ACOPLE: HEMBRA

RENGLON 14. LUZ DE EMERGENCIA 60 LED´S (REGARCABLE)

- DURACIÓN: 10 HS EN BAJA Y 3 HS EN ALTA.

- TIPO DE LEDS: 60 SMD 2835

- IP: 40.

- TIEMPO DE CARGA: DE 12 A 15 HS.

- ENCENDIDO AUTOMÁTICO.

- CON CABLE PARA CONECTAR DIRECTAMENTE A 220V.

- APTO PARA AMURAR EN TECHOS Y PAREDES.

- NORMALIZADA.

- BATERÍAS INTERCAMBIABLES.

- INDICADOR DE CARGA.

-BATERÍA PROTEGIDA CONTRA SOBRECARGAS

- BOTÓN DE PRUEBA.

- DIMENSIONES APROXIMADAS: 45 X 6 X 4.5 CM.

-POTENCIA: MAYOR A 3W.

-FLUJO LUMINOSO: MAYOR A 200LM.

-ÁNGULO DE APERTURA: 180º

-ALIMENTACIÓN 220-240VAC, 60HZ.

RENGLON 15. ENCHUFE MACHO PARA ALARGUE

- 3 PATAS.

- 20 AMPERE 220/250 V.

RENGLON 16. ENCHUFE HEMBRAPARA ALARGUE

- 3 PATAS.

- 20 AMPERE 220/250 V.

RENGLON 17. CABLE TIPO TALLER 2 X 2,5 MM, NORMALIZADO

CABLE FLEXIBLE DE COBRE CON AISLACIÓN Y ENVOLTURA DE PVC, PARA INSTALACIONES MÓVILES, INDUSTRIALES, DOMÉSTICAS Y PARA ALIMENTACIÓN DE APARATOS PORTÁTILES HASTA TENSIONES DE 300/500 V EN CORRIENTE ALTERNA, RESISTE LA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA, 1M3 DE AGUA – 240KW CONSUMIDOS POR TN. DE MATERIAL PRODUCIDO, NORMAS IRAM NM 247-5 IEC 60227.

RENGLON 18. LIMPIA CONTACTO; ENVASE AEROSOL - PRESENTACION 450GR

APTO PARA LIMPIEZA DE CONTACTOS Y DESENGRASANTE DE ALTA PUREZA, ALTA PENETRACIÓN, PODER DE REMOCIÓN DE CONTAMINANTES ALTAMENTE IMPREGNADOS, DE VELOZ EVAPORACIÓN Y QUE NO DEJE RESIDUOS NI HUMEDAD.

RECOMENDADO PARA:

- LIMPIEZA DE CONECTORES DE COMPUTACIÓN

- MICRORELÉS

- PLACAS ELECTRÓNICAS

- BORNERAS

- INSTRUMENTAL

- MECANISMOS DE PRECISIÓN

RENGLON 19. LIMPIADORES; TIPO ALCOHOL ISOPROPILICO - PRESENTACION AEROSOL X 440CM3

ALCOHOL ISOPROPÓLICO DE ALTA PUREZA, PARA REMOVER RESTOS DE TINTA, ÓXIDOS POLVO Y GRASITUD, CON CAPACIDAD PARA REMOVER/DESPLAZA LA HUMEDAD Y EVAPORARSE SIN DEJAR RESIDUOS, NO DAÑINO HACIA LOS PLÁSTICOS.

RECOMENDADO PARA: PLACAS, MECANISMOS Y CABEZALES DE IMPRESORAS, SCANNERS, ZIP DRIVES, REMOCIÓN DE CERAS Y GRASAS, TECLADOS, ZÓCALOS, TERMINALES DE FIBRA ÓPTICA Y PC, CABEZALES DE DISKETTERAS Y DE AUDIO, VIDEO Y COMPUTACIÓN.

RENGLON 20. PILA SECA; - MEDIDA AA - TENSION 1,5V.

ALCALINAS

BLISTER X4 UNIDADES

LARGA VIDA

IDEAL PARA APARATOS DE ALTO CONSUMO

FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2020.

IMPEDANCIA: 120 M OHM – 1 KHZ.

TWEMPERATURA DE TRABAJO: -10 A 50 °C.

RENGLON 21. PILA SECA; TIPO RECARGABLE - MEDIDA AAA - TENSION 1,5V.

ALCALINAS

BLISTER X4 UNIDADES

LARGA VIDA

IDEAL PARA APARATOS DE ALTO CONSUMO

FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2020.

IMPEDANCIA: 120 M OHM – 1 KHZ.

TWEMPERATURA DE TRABAJO: -10 A 50 °C.

RENGLON 22. LINTERNA RECARGABLE 220V – 8 LED DE ALTA POTENCIA

800 LUMENS - 200 METROS DE ALCANCE, HAZ SUPERBLANCO DE MUY ALTA POTENCIA, LED DE ALTO BRILLO, BATERIAS RECARGABLES INCLUIDAS

CARGADOR 220V INCLUIDO (opcional CARGADOR USB + CARGADOR 12V TIPO AUTOMOVIL), REGULABLE EN ALTA - BAJA E INTERMITENTE, BATERIAS DE LITIO 18650 DE ALTA DURACION, CONSTRUIDA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, A PRUEBA DE AGUA Y POLVO, CIERRE HERMETICO CON GOMA SILICONADA Y BOTON ESTANCO, MANGO ERGONOMICO Y GRIP ANTI DESLIZANTE.

RENGLON 23. ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/PLOMO - PUREZA 33%

DIÁMETRO: 0.8MM/0.03, PUNTO DE FUSIÓN ENTRE 200-300°, MATERIAL: 63% ESTAÑO 37% PLOMO, FLUJO DE BASE 2.0% DE COLOFONIA.

RENGLON 24. LÁMPARA BAJO CONSUMO ESPIRAL 20 W ROSCA ÉDISON LUZ FRÍA

MODELO: TWISTER 20W 2700K

COLOR DE LA LUZ: FRÍA 2700K

TIPO DE ROSCA: EDISON

FORMA: TWISTER

NOTA: MUESTRAS DE RESISTENCIAS DISPONIBLES EN AVISO A.R.A. “TENIENTE OLIVIERI”- BASE NAVAL PUERTO BELGRANO - JURISDICCIÓN FEDERAL. TEL: (02932)-487282; CEL: (02932)-15637252.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 96 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTÍCULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

DIEGO JOSE GOIRIZ

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE

DEPARTAMENTO

MÁQUINAS

MAUROALBERTO SANCHO

TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO

COMANDANTE