ANEXO Nº2: Mantenimiento Mayor

PURIFICADORA DE ACEITE MAPX 207

MARCA: WSK-KRAKOW-ALFA-LAVAL

MODELO: MAPX 207

TIPO: CENTRIFUGA

ORIGEN: POLONIA

CAUDAL: 106

RPM EJE: 1700-1800

RPM BOWL: 142-150

POTENCIA: 7,5 KW

AÑO DE FABRICACION: 1985.

- Efectuar el desarme completa de la Separadora.

Una vez desarmada totalmente, deben descartarse los rodamientos, juntas y o´rings. Los mismos se encuentran incluidos en los kit de servicio Mayor.

- Limpieza de todos los componentes.

- Desmonte tapa del block de la separadora.

- Provisión y recambio  de o´rings y juntas. Kit de Servicio Mayor

- Desmontar el dispositivo flotante. Verificación de ovalización. Provisión y  Cambio de todos los o’rings. Incluir por ser Servicio Mayor de Mantenimiento

- Desmonte del eje principal y corona de unión. (Contemplado en punto 1)

Verificar estado de los bulones/espárragos de apriete del block. Provisión y cambio de o´rings. Se encuentran incluidos en el kit de Servicio Mayor

- Reparación  de las válvulas de descarga de fluído separado. Las que se utilizan para

Descargar el aceite limpio a los tanques.

- Provisión y cambio de 2 manómetros de presión.

- Provisión y cambio del kit de reparación completo de la bomba de aceite.

Incluidos en el kit de Servicio de bomba de alimentación.

- Provisión y cambio del kit de reparación completo de la bomba de agua de operación, la que se usa para la apertura y cierre del fondo deslizante.

- Provisión y reemplazo los ánodos de Zinc.

Verificar el estado del acoplamiento elástico. Se encuentran incluidos en el kit de Servicio Mayor.

- Armado de la separadora.

- Efectuar prueba de funcionamiento a bordo, debiendo el equipo alcanzar los parámetros de funcionamiento según manual del fabricante.

- La totalidad del material, repuestos, mano de obra, equipamiento necesario para el mantenimiento y transporte será provisto por el oferente.

- La empresa deberá entregar todas las piezas usadas cambiadas al equipo.

- Entregar el servicio de reparación con informe técnico por escrito, detallando las mediciones efectuadas y los huelgos encontrados en las distintas piezas y mecanismos, junto con registro fotográfico.

- Los repuestos serán de marca Original del fabricante del equipo “ALFA-LAVAL”, genuinos, sin uso y según los datos de Manual del Fabricante. La empresa deberá contar con todos los repuestos antes de empezar con las reparaciones del equipo y todos los repuestos deberán ser presentados y mostrados al personal de la Unidad en sus envoltorios originales y sin abrir de sus empaques antes de comenzar con el desarme del compresor a fines de comprobar estado y originalidad de los mismos.

- La Empresa deberá presentar constancias de  experiencia comprobable en la Reparación de Equipos de purificación y separación. Presentar certificado de representación Alfa Laval en la Argentina para equipos utilizados en la industria naval.

- La Empresa, al realizar la oferta, entregará en ella un listado indicando en ítems separados un listado de todas las piezas que cambiará en esta Tarea, constando en ese listado la siguiente tabla orientativa, que se realiza para corroborar la coincidencia de los repuestos a colocar con lo indicado en el manual de Partes.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.