ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

RENGLON 1:

- VISOR ÓPTIMO PARA SITUACIONES DIURNAS Y NOCTURNAS, CON CAPACIDAD DE LECTURA DE DIVERSOS PARÁMETROS TALES COMO PRESIÓN, TEMPERATURA, ETC.

- DATOS DE VELOCIDAD DEL VIENTO: APARENTE / REAL / MÁXIMA.

- RANGO DE VELOCIDAD DEL VIENTO: 0 A + 60 NUDOS.

- DATOS DE ÁNGULO DEL VIENTO: APARENTE / REAL.

- RANGO DE ÁNGULO DEL VIENTO (NUDOS): 180º BABOR Y ESTRIBOR.

- UNIDADES DE VIENTO: NUDOS / MPS / BEAUFORT.

- SENSORES DE VELOCIDAD Y DIRECCIÓN, MONTADOS SOBRE SISTEMA DE RODAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE.

- BRAZO DE SOPORTE ANEMOMÉTRICO PARA MONTAJE EN MÁSTIL.

- ALTURA DE CABLE ENTRE 20 Y 25 MTS PARA MONTAJE EN MÁSTIL.

- INSTALACIÓN A BORDO CON PERSONAL DE LA EMPRESA PARA REALIZAR EL CORRECTO MONTAJE DEL DISPOSITIVO.

- EL MATERIAL DEBERÁ PROVEERSE EN ENVASE DE FÁBRICA ROTULADO

- EL MATERIAL COTIZADO DEBE SER NUEVO.

En caso de que el Anemómetro sea importado, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL DECRETO 893/12.

# Text boxes

CÉSAR FABIÁN PAREDES

TENIENTE DE NAVÍO

JEFE