ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

En caso de que la Magnetrón sea importada, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

GENERAL

- MAGNETRÓN MG5241 (O COMPATIBLE) – BANDA X – PARA RADAR FURUNO FR 2115

- FRECUENCIA : 9380 A 9440 MHZ

- POTENCIA DE SALIDA (PICO): 12.5 KW

ELÉCTRICO

CÁTODO: CALENTAMIENTO INDIRECTO

VOLTAJE DEL CALENTADOR:   6.3 V

CORRIENTE DEL CALENTADOR EN 6,3 V: 0.55 A

TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO DEL CÁTODO (MÍNIMO): 60 S

CAPACIDAD DE ENTRADA: 8.0 PF MAX

VALORES DE REFERENCIA

MIN         MAX

VOLTAJE DEL CALENTADOR                            	           5.7	  6.9 V

CORRIENTE DEL CALENTADOR DE PARTIDA (PICO)    -	  3.0 A

VOLTAJE DEL ÁNODO (PICO)	                                    5.4	  6.4 KV

CORRIENTE DE ÁNODO (PICO)	                                    3.0	  6.0 A

LA POTENCIA DE ENTRADA (MEDIA)                               -	  70 W

CICLO DE TRABAJO	                                                   -	  0.0025

DURACIÓN DEL PULSO	                                                   -	  2.5 US

VSWR EN EL ACOPLADOR DE SALIDA                             -             1.5:1

TEMPERATURA DEL ÁNODO                                           -55           120 °C

OUTLINE

(All dimensions without limits are nominal)

| 5039F |  | G |
| --- | --- | --- |
|  | H | J |
| SEE NOTE 1 | 2 HOLES 1L | K |
|  | SEE NOTE 2 |  |

D

M

A

T

2 HOLES 1N

BY S DEEP

SEE NOTE 2

E

2 HOLES 1N

SEE NOTE 2

- T

F	Q

C	                          R            R

B

Ref	Millimetres

- 113.0 max

B           41.53 max

C           35.0 max

D           87.0 max

- 10.0 min

F           3.33 max

G          240.0 min

H          52.5 max

J           30.0 max

K           21.5 max

L           4.52 max

4.37 min

- 87.95

N           4.39 max

4.24 min

- 20.2 max

Q           5.15 + 0.10

- 15.5

- 5.00 min

T           16.26

Lead Connections

Colour	Element

Green	Heater

Yellow	Heater, cathode

Outline Notes

- The mating surface of the magnetron baseplate will be flat to within 0.20 mm.

Positional tolerance of holes +0.2 mm with respect to waveguide aperture.

# Text boxes

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 96 HORAS HABILES ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO 1030/16.

ALEJANDRO DAVID TAPIA

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE

ALEJANDRO DAVID TAPIA

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE

ALEJANDRO DAVID TAPIA

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE

ALEJANDRO DAVID TAPIA

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE