ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº 1: 333-05657-0001 - MANT. Y REPAR. SIS. REFRIGERACION DE LA CORBETA ARA “ROBINSON”

TAREAS A REALIZAR:

- Desmontar  y trasladar a taller propio sistemas auxiliares, tuberías, solenoide, verificar estado de los mismos, de estar en mal estado repararlos o reemplazar por nuevo.

- Desmontar (UN) compresor de fluido frigorífico y llevarlo a taller, allí realizar virado y prueba de estanqueidad y presión de compresión para comprobar desgastes y huelgos excesivos o pérdidas de gas FREON 22 para luego rectificar y/o reparación de los movimientos internos.

- Instalar en la unidad y trasladar hasta su ubicación original.

- Conectar auxiliares  y realizar pruebas de funcionamiento.

- Entregar una garantía escrita por los trabajos realizados de por lo menos 6 (SEIS) Meses, a contar desde la entrega de los arrancadores.

- Efectuar informe final, en forma digital, de reparaciones con fotografías de trabajos realizados en taller, características de los elementos cambiados, medidas de ajustes, etc.

Cualquier duda, observación y/o consulta al Pliego de Bases y Condiciones Particulares o a las especificaciones técnicas, deberán efectuarse por escrito a la UOC del Comando de la Flota de Mar hasta 72 horas antes de la fecha fijada para la apertura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 60 del decreto 893/12.

# Text boxes

ARIEL FERNANDO GOMEZ MOMBELLO

CAPITÁN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE

MARIA LUJÁN QUIPILDOR

TENIENTE DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS