ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS RENGLONES

- El oferente deberá realizar la visita de obra correspondiente a la Unidad, Certificado de Visita , según ANEXO V, se deberá realizar visita de trabajo a los efectos de constatar insitu la real dimensión de las tareas, para la cual el oferente deberá presentarse en el Departamento Maquinas de la CORBETA A.R.A “ROSALES”- BASE NAVAL PUERTO BELGRANO – TEL 02932 48 7261/7262 ante el responsable, Señor Teniente de Navío Don Elvio Omar SOTELO o Señor Teniente de Fragata Don Carlos Omar PARDO. De lunes a viernes, en el horario de 08:00 hs a  12.00 Hs, hasta 72 horas antes de la fecha de apertura. Tal recaudo se fundamenta en la necesidad de que los oferentes tomen conocimiento de los trabajos a realizar, los recaudos a incluir en la cotización y equipos auxiliares necesarios para realizar la tarea solicitada.

Cualquier duda, observación y/o consulta al pliego de bases y condiciones particulares o a las especificaciones técnicas deberá efectuarse por escrito a la UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR hasta 72 horas antes de la fecha fijada para la apertura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 60 del Decreto 893/12.

- El ADJUDICATARIO proveerá dirección técnica, supervisión, mano de obra común y especializada, herramientas, elementos de maniobra, equipos complementos y el transporte del personal y de todos los materiales que debe suministrar para la ejecución del contrato, efectuando, además todas las diligencias que sean necesarias para la satisfactoria terminación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación por parte de la ARMADA ARGENTINA.

- Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, más las prórrogas si las hubiese, el ADJUDICATARIO solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material y trabajos realizados.

- Toda tarea o prueba efectuada por la empresa sin la presencia o consentimiento del personal designado no se tomará como válida y será causal para la nueva ejecución teniendo relación directa con la terminación de la obra.

- El OFERENTE  indicará los plazos de ejecución por la tarea a realizar sobre los equipos, según ANEXO VI. Entregando el plan de trabajo detallado a fin de efectuar el correspondiente avance de obra.

- El ADJUDICATARIO tendrá a su cargo y costo las tareas a realizarse fuera de la unidad.

- El ADJUDICATARIO deberá entregar al finalizar las tareas un informe completo detallando los trabajos realizados.

- Los materiales a utilizar en la reparación deberán ser nuevos de primera calidad. Asimismo, los repuestos a emplear serán originales según lo especificado en el manual del equipo, el cual podrá ser consultado por los oferentes al momento de realizar la Visita de Obra. El no cumplimiento de este punto será causal suficiente para que el destino no acepte la recepción definitiva de la obra.

- GARANTÍA POR EL TRABAJO REALIZADO.

El OFERENTE deberá establecer un certificado de garantía por el o los trabajos realizados el cual no deberá ser menor en tiempo de SEIS (6) meses. Toda avería que sucediera en este período deberá ser asumida por el adjudicatario, como así también los costos, hasta dejar el motor en condiciones óptimas de funcionamiento.

- INSUMOS Y REPUESTOS

El ADJUDICATARIO proveerá todos los materiales y/o servicios necesarios para asegurar el correcto y útil funcionamiento o servicio requerido, y todos aquellos que eventualmente pudieran surgir, con el fin de dejar los equipos en correcto funcionamiento.

Todos los elementos tanto insumos como repuestos utilizados para realizar la tarea, deben ser provistos por el ADJUDICATARIO.

- EQUIPOS A REPARAR

RENGLON N° 1: (333-09274-0001) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS

- OBJETIVO DE LA TAREA

Mantenimiento y reparación de las válvulas del SISTEMA DE GRAN ACHIQUE de la Unidad.

- CANTIDAD Y TIPO DE VALVULAR

TRES (3) VALVULAS HIDRAULICAS TIPO MARIPOSA CON BRIDA DE 36 CM ᴓD

- TAREAS A REALIZAR

- Desarmar a bordo las válvulas solicitadas.

- Desmontar y montar todos los elementos que impidan o dificulten la tarea.

- Obturar con bridas ciegas las tuberías de origen al momento de desmontar las válvulas.

- Recorrer y reparar las válvulas

.

- Reemplazar elementos componentes deteriorados (o´rings, retenes, seguros, empaquetaduras, ejes, etc).

- La provisión de materiales / repuestos necesarios para todas las tareas requeridas a cargo del oferente deben ser de primera calidad.

- Reemplazar la totalidad de la burlonería y juntas existentes.

- Proveer volantes faltantes.

- Traslados de materiales y repuestos desde y hacia la unidad a cargo del oferente.

- Instalar y efectuar prueba de funcionamiento a bordo en presencia de personal del cargo de la unidad.

RENGLON N° 2 (333-09274-0001) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS

- OBJETIVO DE LA TAREA

Mantenimiento y reparación de las válvulas del SISTEMA RED DE INCENDIO / INUNDACION de la Unidad.

- CANTIDAD Y TIPO DE VALVULAR

TRES (3) VALVULAS HIDRAULICAS TIPO GLOBO DISEÑO VG 85033 – NW 125

- DISEÑO DE LA VALVULA

- TAREAS A REALIZAR

- Desarmar a bordo las válvulas solicitadas.

- Desmontar y montar todos los elementos que impidan o dificulten la tarea.

- Obturar con bridas ciegas las tuberías de origen al momento de desmontar las válvulas.

- Recorrer y reparar las válvulas

.

- Reemplazar elementos componentes deteriorados (o´rings, retenes, seguros, empaquetaduras, ejes, etc).

- La provisión de materiales / repuestos necesarios para todas las tareas requeridas a cargo del oferente deben ser de primera calidad.

- Reemplazar la totalidad de la burlonería y juntas existentes.

- Proveer volantes faltantes.

- Traslados de materiales y repuestos desde y hacia la unidad a cargo del oferente.

- Instalar y efectuar prueba de funcionamiento a bordo en presencia de personal del cargo de la unidad.

RENGLON N° 3 (333-09274-0001) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS

- OBJETIVO DE LA TAREA

Mantenimiento y reparación de las válvulas del BURRO DE ARRANQUE de la Unidad

- TAREAS A REALIZAR:

- Desmontar el STARTER NEUMATICO del motor generador y estibar “in situ” sobre plataforma de madera, provisto por el contratista.

- Embalar adecuadamente y retirar de la Unidad para su recorrido y reparación.

- Reparación del lubricador.

- Rectificado y ajustes de huelgos turbina.

- Construcción a nuevo, según parámetros del fabricante, del estator y del rotor.

- Reparación de la admisión del aire comprimido en el pasaje de entrada principal.

- Fabricación de engranaje y tratamiento térmico superficial 56 RC

- Construir las piezas de acuerdo a la resistencia de torque brusco.

- Realizar tratamiento térmico para eliminar tensiones, y aplicar un proceso de acabado para protección de futuras corrosiones.

- Reemplazo de la totalidad de o-ring`s , elementos de sello y rodamientos.

- Fabricación de base de aluminio montaje electro válvula.

- Prueba de funcionamiento en banco de prueba del taller. Se debe verificar en el banco de pruebas de que el motor provee una potencia de torque de por lo menos 45 HP con una presión de alimentación de 6 Bares. el oferente deberá contar con dicho banco en sus instalaciones y la prueba será supervisada con personal del cargo.

- Todos los elementos tanto insumos como repuestos utilizados para realizar la tarea, deben ser provistos por el contratista.

- Traer a la Unidad, embarcar y trasladar hasta su ubicación original.

- El contratista será responsable de la restitución / reparación de todos aquellos elementos pertenecientes a la Unidad, que sufran daños producto del traslado de personal y/ o material, atribuibles a los trabajos realizados.

- Volver a montar las tuberías, calzos, válvulas y todas las interferencias quitados para realizar el trabajo.

- Conectar el arrancador al motor y realizar prueba de funcionamiento.

- Efectuar informe final, en formato digital, de reparaciones con fotografías de trabajos realizados en taller, características de los elementos cambiados, medidas de ajuste, etc.

Los ítems descriptos arriba son los mínimos indispensables a realizar para garantizar el correcto funcionamiento del starter neumático una vez terminados los trabajos, debiendo el oferente, efectuar todas aquellas tareas que resulten necesarias para garantizar este fin. Todos los elementos cambiados serán entregados a la unidad.

# Text boxes

CARLOS OMAR PARDO

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE

SEGUNDO

COMANDANTE

SEBASTIAN ALEJANDRO MUSA

CAPITAN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE