ANEXO II

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

### RENGLON Nº 1

DENOMINACIÓN: PINTURA AUTOIMPRIMANTE EPOXI COLOR GRIS

CANTIDAD: MIL SEISCIENTOS (1600) LITROS

DESCRIPCIÓN:

- PINTURA EPOXI MASTIC AUTOIMPRIMANTE DE ALTOS SÓLIDOS COLOR GRIS

- TIPO HEMPADUR MULTI STRENGHT 45750

- SÓLIDOS EN VOLUMEN MÍNIMO: 70%

### RENGLON Nº 2

DENOMINACIÓN: PINTURA AUTOIMPRIMANTE EPOXI COLOR ROJO

CANTIDAD: DOSCIENTOS CUARENTA (240) LITROS

DESCRIPCIÓN:

- PINTURA EPOXI MASTIC AUTOIMPRIMANTE DE ALTOS SÓLIDOS COLOR GRIS

- TIPO HEMPADUR MULTI STRENGHT 45750

- SÓLIDOS EN VOLUMEN MÍNIMO: 70%

### RENGLON Nº 3

### DENOMINACIÓN: DILUYENTE EPOXI

CANTIDAD: DOSCIENTOS (200) LITROS

DESCRIPCION:

- DILUYENTE EPOXI TIPO 08450

### RENGLON Nº 4

### DENOMINACIÓN: TERMINACIÓN POLIURETÁNICA (TOPPING)

CANTIDAD: DOSCIENTOS SETENTA (270) LITROS

DESCRIPCION:

- TERMINACIÓN EPOXI COLOR GRIS

- TIPO HEMPATHANE TOP COAT 55210

- SÓLIDOS EN VOLUMEN MÍNIMO: 50%

### RENGLON Nº  5

### DENOMINACIÓN: CUARZO ANTIDESLIZANTE

CANTIDAD: MIL DOSCIENTOS (1200) KILOGRAMOS

DESCRIPCION:

- GRANULOMETRÍA 8/12

### RENGLON Nº 6

### DENOMINACIÓN: RODILLO PARA PINTADO

CANTIDAD: CUARENTA (40)

DESCRIPCION:

- TAMAÑO: 22 CM

- MATERIAL: LANA DE CORDERO

- PELO CORTO

- PARA APLICAR PINTURAS EPOXI Y TERMINACIÓN POLIURETÁNICA

### RENGLON Nº 7

### DENOMINACIÓN: PINCEL Nº 15

CANTIDAD: DIEZ (10)

DESCRIPCION:

- TAMAÑO: Nº 15

- MATERIAL: CERDA

### RENGLON Nº 8

### DENOMINACIÓN: PINCEL Nº 20

CANTIDAD: DIEZ (10)

DESCRIPCION:

- TAMAÑO: Nº 20

- MATERIAL: CERDA

### RENGLON Nº 9

DENOMINACIÓN: GUANTE MOTEADO DE ALGODÓN Y POLIESTER

CANTIDAD: CINCUENTA (50) PARES

DESCRIPCIÓN:

- GUANTE TEJIDO CON HILADO DE ALGODÓN DE PRIMERA CALIDAD

- REFORZADO CON FIBRA POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD,

- PALMA MOTEADA EN PVC.

- DEBERÁN SER ENTERIZOS DE UNA PIEZA, SIN COSTURA. LAVABLES. PROLIJA TERMINACIÓN Y ASPECTO UNIFORME.

DISTRIBUCIÓN: TALLES Y CANTIDADES

| TALLES | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 07 | 20 |
| 08 | 20 |
| 09 | 20 |

### RENGLON Nº 10

DENOMINACION: OVERALL DESCARTABLE

CANTIDAD: VEINTE (20)

DESCRIPCION:

- DE TELA SINTÉTICA LIVIANA RESISTENTE A RAJADURAS Y ABRASIÓN

- DEBE PROPORCIONAR PROTECCIÓN CONTRA AGENTES QUÍMICOS QUE COMPONEN LOS COMBUSTIBLES Y LAS PINTURAS.

- COLOR BLANCO

- LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR AL MENOS UNA (1) MUESTRA DEL PRODUCTO A COTIZAR.

RENGLÓN N° 11

DENOMINACION: SEMIMÁSCARA PARA GAS TIPO 3M

CANTIDAD: CINCO (5)

DESCRIPCION:

- COMPLETAS CON ARNÉS DE CABEZA Y PIEZA FACIAL

- CERTIFICADAS POR NORMAS VIGENTES

- TAMAÑO MEDIANO

RENGLÓN N° 12

DENOMINACION: FILTRO PARA MÁSCARA DE GASES

CANTIDAD: VEINTE (20)

DESCRIPCION:

- FILTRO CONTRA GASES Y VAPORES ORGÁNICOS

RENGLÓN N° 13

### DENOMINACIÓN: PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA 29 DB.

CANTIDAD: DIEZ (10)

DESCRIPCION:

- PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA

- CALIDAD CERTIFICADA SEGÚN NORMAS ANSI S.3.19 – 1974 (NRR=25 DB), EN 352 – 1 (SNR=27DB)

- ERGONÓMICO, CONFORTABLE, REUTILIZABLE, HIPOALERGÉNICO

- 29 DB DE ATENUACIÓN.

RENGLON N° 14

### DENOMINACIÓN: ANTIPARRAS

CANTIDAD: DIEZ (10)

DESCRIPCION

- DISEÑO MODERNO Y LIVIANO.

- DE MATERIAL ACOLCHONADO QUE REDUZCA EL INGRESO DE PARTÍCULAS, AMORTICE GOLPES Y BRINDEN CONFORT AL USUARIO.

- CON PUENTE NASAL VENTILADO QUE EVITE LA TRANSPIRACIÓN.

- BANDA ELASTIZADA QUE IMPOSIBILITE LA CAÍDA DEL MISMO, PERMITIENDO SU USO EN DISTINTAS CONDICIONES DE TRABAJO.

- COMPATIBLE CON PROTECCIÓN AUDITIVA DE COPA.

NOTA: LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDEN A LO PROPUESTO POR EL ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO, SUBJEFATURA DE PRODUCCIÓN, DIVISIÓN INGENIERIA-SECCIÓN LABORATORIOS, INFORME TÉCNICO Nº 532/12 “R”.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8  DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

CRISTIAN RAUL CARRIZO

TENIENTE DE NAVÍO

Jefe

SEGUNDO COMANDANTE

#### DIEGO ARIEL ABREGU

CAPITÁN DE FRAGATA

### SEGUNDO COMANDANTE