ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS A CUMPLIR  PARA LA

REPARACION DE LOS MOTORES ELECTRICOS DE A BORDO

Las ofertas deberán cumplir con lo indicado a continuación:

1. CONDICIONES TECNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

- Certificado de Visita, según ANEXO V, es necesario realizar la correspondiente visita a fin de corroborar los motores eléctricos y los repuestos a proveer, para lo cual el oferente deberá presentarse en el Departamento Máquinas de la CORBETA A.R.A “ESPORA”- BASE NAVAL PUERTO BELGRANO – TEL 02932 487258/7257 ante el responsable, Señor Teniente de Navío Doña Romina Soledad MESSINA o Señor Teniente de Fragata Don Daniel Alberto BAGATOLLI. De lunes a viernes, en el horario de 08:00 hs a 12.00 Hs, hasta UN (1) día hábil antes de la fecha de apertura.

Cualquier duda, observación y/o consulta al pliego de bases y condiciones particulares o a las especificaciones técnicas deberá efectuarse por escrito a la UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR hasta 72 horas antes de la fecha fijada para la apertura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 49 del Decreto Nº 1030/16 y articulo 8 de Pliego de Bases y Condiciones Generales

- Los repuestos deberán ser nuevos de primera calidad. De la misma manera, los rodamientos deberán admitirse únicamente las marcas "SKF" o "FAG", debido a que por experiencia práctica de taller se ha determinado:

- Que tales marcas son del equipo original de fábrica.

- Que presentan máxima capacidad dinámica de carga.

- Que presentan el mejor rendimiento desde el punto de vista de la vida en servicio, características desde el punto de vista de la corrosión, disipación de calor y falla de obturación, lo que significa reasegurar la vida del servicio en la razón de una mayor retención del lubricante. En tal sentido, el oferente deberá presentar la documentación que avale tal circunstancia.

- Asimismo, los repuestos a emplear serán originales según lo especificado en el manual del equipo, el cual podrá ser consultado por los oferentes al momento de realizar la Visita.

- El ADJUDICATARIO proveerá todos los materiales necesarios para asegurar el correcto y útil funcionamiento, y todos aquellos que eventualmente pudieran surgir, con el fin de dejar los motores en correcto funcionamiento.

3. GARANTÍA POR EL TRABAJO REALIZADO.

El OFERENTE deberá establecer un certificado de garantía por los repuestos provistos el cual no deberá ser menor en tiempo de SEIS (6) meses. Toda avería que sucediera en este período deberá ser asumida por el adjudicatario, como así también los costos, hasta dejar el motor en condiciones óptimas de funcionamiento.

Plazos de ejecución de los trabajos: VEINTE (20) días hábiles.

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS

| N° | EQUIPO AL QUE PERTENECE | TENSION | CORRIENTE NOMINAL (A) | POTENCIA (KW) | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUARDAMOTOR PARA MOTOR ELECTRICO | 440v 60Hz | 107 | 55 | 3 |
| 2 | GUARDAMOTOR PARA MOTOR ELECTRICO | 440v 60Hz | 24,3 | 13,2 | 3 |
| 3 | GUARDAMOTOR PARA MOTOR ELECTRICO | 440v 60Hz | 9,5 | 4,5 | 3 |
| 4 | GUARDAMOTOR PARA MOTOR ELECTRICO | 440v 60Hz | 85 | 51 | 4 |
| 5 | GUARDAMOTOR PARA MOTOR ELECTRICO | 440v 60Hz | 21,1 | 12,2 | 4 |
| 6 | GUARDAMOTOR PARA MOTOR ELECTRICO | 440v 60Hz | 43 | 25 | 2 |
| 7 | GUARDAMOTOR PARA MOTOR ELECTRICO | 440v 60Hz | 3,5 | 1,7 | 1 |
| 8 | GUARDAMOTOR PARA MOTOR ELECTRICO | 440v 60Hz | 5 | 2,5 | 2 |
| 9 | GUARDAMOTOR PARA MOTOR ELECTRICO | 440v 60Hz | 1,41 | 0,5 | 4 |
| 10 | GUARDAMOTOR PARA MOTOR ELECTRICO | 440v 60Hz | 90 | 55 | 2 |
| 11 | CONTACTOS AUXILIARES NORMAL CERRADO Y NORMAL ABIERTO DE ACOPLE EN LOS GUARDAMOTORES |  |  |  | 28 |

# Text boxes

DANIEL ALBERTO BAGATOLLI

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE

SEGUNDO

COMANDANTE

SERGIO VICTOR ANDRES CALIERNO

CAPITAN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE