ANEXO II

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

RENGLON Nº 1: 296-06560-0031  La LINTERNA debe ser portátil capaz de ser utilizada para la extinción de INCENDIOS y de local o compartimento oscurecido totalmente. Utilizable sobre casco o sobre la cabeza del bombero que combatirá el fuego. Las características técnicas son las siguientes:

TIPO DE LINTERNA: mini linterna Portátil con sistema de arnés ajustable para casco / cabeza de bombero. El arnés debe ser de cinta ajustable elástica con presillas de plástico resistente. MANOS LIBRES.

ILUMINACION: Xenón Resistente alto brillo.

ALIMENTACION ELÉCTRICA: batería triple A. cantidad: 3

DURACION DE LA BATERÍA: 40 horas.

CUERPO DE LA LINTERNA: debe ser impermeable.

UTILIZABLE PARA: lugares confinados, con humo, sin visibilidad.

SWITCH ENCENDIDO: ROTATIVO.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON Nº 2: 275-00746-0101: La PINZA en cuestión debe ser una herramienta portátil - manual capaz de ser utilizada para cortar candados, bulones, tornillos, piezas metálicas, alambre. Se la utilizará como herramienta manual de apoyo en el CONTROL DE AVERÍAS dentro de la unidad. Las características técnicas son las siguientes:

TENAZAS: de acero forjado. “DROP-FORGED” afiladas.  Tratamiento de templado para larga duración de trabajos.

CUERPO: ACERO.

PRESION DE PALANCA: 50 lbs.

PRESIÓN DE CORTE 4000 lbs.

MANIJAS: recubiertas de goma confortable

DUREZA DE TENAZAS: brinell 300 – rockwell C 31.

LARGO DE LA HERRAMIENTA: 42 Pulg o 1.0668 Mt.

DIAMETRO: 11 / 16 pulg. – 18 mm.

TORNILLO DE AJUSTE: SI.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON Nº 3: 215-02086-0032  PUNTAL DE MADERA DE 10 CM DE ANCHO, 10 CM. ALTO Y 150 CM DE LARGO. MADERA MAciza SIN NUDOS PARA NO PROVOCAR FRACTURAS AL HACER FUERZA EN UN APUNTALAMIENTO DE HABITACION DEL BARCO. SE DESESTIMARÁ MADERA QUE TENGA NUDOS.

RENGLON Nº 4: 215-02086-0149 PUNTAL DE MADERA DE 10 CM DE ANCHO, 10 CM. ALTO Y 300 CM DE LARGO. MADERA maciza SIN NUDOS PARA NO PROVOCAR FRACTURAS AL HACER FUERZA EN UN APUNTALAMIENTO DE HABITACION DEL BARCO. SE DESESTIMARÁ MADERA QUE TENGA NUDOS.

RENGLON Nº 5: 215-02086-0032 PUNTAL DE MADERA DE 16 CM DE ANCHO, 10 CM. ALTO Y 150 CM DE LARGO. MADERA maciza SIN NUDOS PARA NO PROVOCAR FRACTURAS AL HACER FUERZA EN UN APUNTALAMIENTO DE HABITACION DEL BARCO. SE DESESTIMARÁ MADERA QUE TENGA NUDOS.

RENGLON Nº 6: 295-00426-0009 PUNTAL DE ESTILO TELESCOPICO,  QUE PROVEA SOPORTE EXTRA PARA NIVELADO Y ESTABILIZADO DE PISOS. DEBE TENER LOS EXTREMOS PLANOS PARA QUE SE PUEDA COLOCAR EN SUPERFICIE PLANA. DEBE CONTAR CON TORNILLO DE ALTURA Y SISTEMA DE EXPANSION DE FACIL MANIPULEO. DEBE SER EXTENDIBLE DE 54 A 150 PULG O (1,37 METROS) A (3,81 METROS).

ALTURA MINIMO: 54 PULGADAS = 1,37 METROS

ALTURA MAXIMO: 150 PULGADAS = 3,81 METROS

CANTIDAD DE SECCIONES: 3.

PESO SOPORTABLE: 22400 LBS = APROXIMADAMENTE 10 TON.

RENGLON Nº 7: 299-02273-0014 CAPUCHA: “PROTECTORES FACIALES; TIPO CAPUCHA”. Significa que cubre la cabeza, las orejas, el pelo, la barbilla y el cuello completamente y deja descubierta la cara. Tipo monja. Debe ser de elástico de alta memoria que se fije cómodamente a la cara y cuello sin deformarse durante su uso. Debe ser elaborada en doble capa de 20 % NOMEX y 80 % LENZING. Norma protección personal NFPA 1971. Color: beige – blanco.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

RENGLON Nº 8: 222-01629-0205 GUANTE DE INCENDIO: “GUANTE PROTECCIÓN DE ALTA TEMPERATURA, MATERIAL IGNIFUGO, TIPO P/ BOMBEROS, LARGO HASTA LA MUÑECA, SIN CIERRE, MATERIAL INTERNO ACOLCHADO IGNIFUGO”; Se trata de guante fabricado en combinación de cuero en palma y dorso. Cuero de Canguro color azul para mayor resistencia, repelencia al agua y maniobrabilidad en la palma. Cuero de alce color dorado en dorso para mayor resistencia al impacto .Norma protección personal NFPA 1971. Color: beige – azul. Muñequera de spandex de 2 capas NOMEX con lengüeta de cuero. Puño elástico.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

### RENGLON Nº 9:  222-04965-0008 TRAJES SECOS PARA NADADOR DE RESCATE EN AGUAS DE EXTREMO FRIO (OPERACIONES EN LA ANTARTIDA) DE 5 MM DE ESPESOR MINIMO COLOR NARANJA DE SEGURIDAD, CON CINTA REFLECTANTE, CIERRE ESTANCO AL FRENTE, CON BOTAS INCORPORADAS, GUANTES, CASCO Y BOLSO DE TRANSPORTE.

SE DEBERÁ  PRESENTAR MUESTRA DEL ELEMENTO SOLICITADO

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

WALTER FERNANDO ARJONA

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE  DEPARTAMENTO MÁQUINAS

### ESTEBAN JAVIER TOSETTI

### TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE