ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

TAREAS A REALIZAR: Desmontar, trasladar a taller, arenar cambiar componentes internos, sello mecánico, impulsores, aros de cierre, ejes, bulonería necesaria para fijación.

Además montar abordo luego de la reparación y efectuar prueba de funcionamiento en la unidad de las siguientes bombas:

Nº CATALOGACION: 333-02101-0001 - BOMBA DE SANIDAD : cantidad a reparar: 1

Marca: HYDRO-VACUUM

Capacidad: 35 m3/h

Tipo de fluido: AGUA SALADA

Velocidad de rotación: 1700 RPM

Temperatura máxima: 120°c

Presión máxima de descarga: 16 bar

Sello mecánico

- En todos los casos las dimensiones y huelgos serán determinados según el manual del fabricante.

- Los materiales a emplear en la construcción del impulsor, aros de cierre, eje, serán los determinados por el fabricante, o en su defecto en bronce almirantazgo.

- Tanto la chaveta como el chavetero en su construcción, respetarán los radios de acuerdo para eliminar la concentración de tensiones.

- Los rodamientos empleados en la reparación serán de primeras marcas, evitando el empleo de segundas marcas o marcas desconocidas.

- El impulsor deberá ser entregado balanceado tanto estática como dinámicamente, con certificado del propio oferente, del trabajo realizado y su resultado correspondiente.

- En todos los casos, previo al cierre del equipo se deberá comunicar al buque para que el Sr. Jefe de máquinas realice una verificación “in-situ”, observando y dando el visto bueno, que se hayan cumplido las normas del buen arte.

- La bulonería que se recambie será de material acorde a los efectos de eliminar la presencia de corrosión por corrientes galvánicas.

- El sello mecánico será apto para materiales de tipo particulados (salitres), de primeras marcas, evitando el empleo de segundas marcas o marcas desconocidas.

- Se considera recomendable vitrificar con resina y fibra de vidrio el interior de la voluta de la bomba, a los efectos de incrementar su vida útil.

- Una vez llevado a cabo el montaje abordo, el oferente será responsable hasta que se lleven a cabo las pruebas de rigor. Las mismas serán:

  - Verificación de temperatura de los rodamientos frontal y posterior

  - Medición de vibraciones

  - Verificación de potenciales pérdidas por el sello.

  - Verificación de vibraciones y que las mismas estén dentro de los límites para la potencia, velocidad de rotación  y dimensiones del equipo.

  - Verificación del consumo eléctrico total y por fase, tanto en funcionamiento como en el arranque.

FINALIZADAS LAS PRUEBAS, QUE SE LLEVARAN A CABO DENTRO DE LAS 72 HORAS DE ENTREGADO SEGÚN PLIEGO EL ELEMENTO, SERA DEVENGADO EL MISMO.

Certificado de Visita- Anexo V: es necesario realizar la correspondiente visita a fin de verificar la bomba de sanidad instalada abordo, con la finalidad de corroborar las dimensiones del trabajo, lugar de instalación y personal que necesitará para dicho trabajo, el oferente deberá presentarse en el AVISO A.R.A. “ESTRECHO DE SAN CARLOS” ante el responsable, Señor TF ARJONA o  el Sr. Oficial Comandante de Guardia del día de la fecha de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:00 hs hasta DOS (2) días hábiles de antelación a la fecha y hora fijados para la apertura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  COMUMES PARA TODAS LAS OBRAS DEL DEPARTAMENTO MÁQUINAS DEL AVISO ARA “ESTRECHO DE SAN CARLOS”

  - El Oferente deberá indicar los términos y plazos de garantía por el servicio a brindar, los que deberán estar expresados en horas de funcionamiento. Sobre la base mínima de 600 Hs. o 1 (UN) año de funcionamiento.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

### ESTEBAN JAVIER TOSETTI

### TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE

WALTER FERNANDO ARJONA

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE  DEPARTAMENTO MÁQUINAS