ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

RENGLON 1: Nº CATALOGACION 431-08362-0002 - PROVISION DE GRUA TIPO PESCANTE

Especificaciones técnicas

Momento máximo de elevación 3.50 tnm 25805 lbs.ft Cantidad de extensiones hidráulicas 2 Cantidad de extensiones manuales 1 Alcance horizontal hidráulico 7.05 m 23.10 ft Alcance horizontal manual 8.75 m 28.70 ft Altura alcanzada con prolongaciones hidráulicas 9.54 m 31.30 ft Altura alcanzada con prolongación manual 11.10 m 36.40 ft Presión de trabajo 210 bar 3000 psi Caudal de la bomba hidráulica 17 lpm 4.30 gpm Capacidad del depósito de aceite 30 l 6.50 gal Angulo de giro 360º Doble comando Si

Capacidades

Distancia Carga (m / pies) (kg / lbs) 2.00 / 6.56 1750/3858 3.80 / 12.46 945/2083 5.40 / 17.70 595/1312 7.05 / 23.10 440 / 970 8.75 / 28.70 255 / 562

Equipamiento Standard

Estabilizadores extensibles manualmente. Kit de montaje (No incluye: Sobrechasis; Toma de fuerza - PTO). Gancho giratorio para cargas.

Equipamiento Opcional

Cabrestante hidráulico. Juego de estabilizadores traseros fijos mecánicos. Cesta construida en PRFV. Perforador hidráulico.

Certificado de Visita- Anexo V: es necesario realizar la correspondiente visita a fin de verificar el trabajo a realizar, lugar de obra en donde colocaran la grúa a proveer a bordo y personal a emplear, el oferente deberá presentarse en el AVISO A.R.A. “ESTRECHO DE SAN CARLOS” ante el responsable, Señor TENIENTE DE NAVIO MIGUEL SALVADOR SCALSO de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta la fecha y hora prevista para la entrega de ofertas (Punto 10.1).

Se deberá presentar 2 juegos de planos conforme a los trabajos ejecutados, (originales en papel vegetal y en formato digital), los que quedarán en poder del ente técnico para su posterior evaluación.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

CHRISTIAN DAVID CORONA

CAPITÁN DE CORBETA

COMANDANTE

MIGUEL SALVADOR SCALSO

TENIENTE DE NAVIO

JEFE  DEPARTAMENTO MATERIAL NAVAL