ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

Especificaciones Técnicas para el servicio de Reparación y Actualización Navi Sailor 4000 ECS (Electronic Chart System)

Nº CATALOGACION: 336-07583-0001

| SOFTWARE ECS |
| --- |
| CARACTERISTICAS | ESPECIFICACIONES BÁSICAS |
| Sistema Operativo | Windows XP Profesional Service Pack 2/3; o Windows 7 (Profesional 32 bit) |
| Plataforma de Hardware | El sistema deberá requerir como mínimo, Sistema I5 3.0 9hz 4GB RAM Disco 80 SSD |
| Funcionalidad del Sistema | Debe incluir módulo de interfaz ARPA Capacidad de crear cartas de Usuarios (colores) incluido. Deberá incluir módulo de Mareas y Corrientes. Deberá incluir Interface AIS Compatibilidad con capacidad de poder integrarse en RED. |
| Base de Datos de navegación | Mareas y corrientes incluido como base de datos del propio software sin necesidad de cargar ENC |
| Interfaz Gráfica de Usuario | Configuración por el Usuario. Capacidad de cambiar los contenidos del Panel de control para satisfacer los requisitos del usuario; Capacidad de extender el área de presentación de información de la carta "escondiendo" el Panel de control. Capacidad de colocar arbitrariamente los elementos del Panel de control, posibilidad de cambiar el tamaño en la altura del panel funcional |
| Aplicación del Menú de Ayuda | Tipo HTML |
| Unidades de Medida | Deberá soportar Múltiples unidades de medida y capacidad de selección de las unidades de medida en tiempo real, sin afectar la navegación. La Velocidad del buque propio y la de los contactos en nudos (kt), o kilómetros por hora (km/h); La Distancia en millas (NM), kilómetros (Km.), millas terrestres (stm) o Hectómetros (hm). Y la precisión en la medición de distancias cortas en metros (m), pies (ft) o yardas (yrd); Las Profundidades y alturas en metros (m), pies (ft) o brazas (fms); Calados en metros (m) o pies (Ft) Velocidad del viento en metros por segundo (m/s), kilómetros por hora (km/h) o nudos (kt); Temperaturas en grados Celsius (el C) o grados Fahrenheit (F). |
| Idioma | Multilenguaje (incluir inglés y español como mínimo) |
| Hora del Buque y Uso Horario | Posibilidad de administrar y configurar Hora local del Buque y Usos Horarios. |
| Panel adicional de lectura de sensores | Tener la capacidad de desplegar panel de lecturas de sensores para datos de vientos, heading, ROT, SOG, STW, Indicadores de Ruta y modo de amarre. |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 mínimo |
| Formato de cartas | Cartas Vectoriales: Capacidad para cargar y visualizar cartas vectoriales TX-97 respecto de la zonas de Argentina y Antartida. Capacidad de incluir Servicio de actualización. Cartas Vectoriales Oficiales: Capacidad para cargar y visualizar formatos: ENC S-57 Cartas Raster: El sistema tenga la posibilidad, como opcional, la capacidad para cargar y visualizar formatos: ARCS, BSB/NDI, NOS/GEO, Seafarer y DNC. |
| Orientación de la carta | Norte Arriba; Proa Arriba; Curso Arriba |
| Movimiento del buque en la carta | Deberá tener las siguientes opciones: Movimiento Verdadero Movimiento Relativo |
| Capacidad de cargado de varias cartas a la vez | Hasta 6 simultáneamente, para la cobertura de informaciones de áreas adyacentes a la carta en uso, pudiendo ser cartas de diferente formato. |
| Características generales de la carta | Capacidad información general de la carta. Capacidad de información sobre los objetos de la carta. Capacidad de control de las cartas. Conforme con los requerimientos de IEC 61174 y la norma S-52 (para visualización ENC) |
| Capacidad de auto carga de cartas | Incluido, Permite la visualización automática de la mayor escala óptima de la carta desde el punto de vista de la posición del buque, y lo determina como actual carta en uso. |
| Capacidad de auto escala de cartas | Incluido, Para mantener la uniformidad de la escala en el modo de carga automática, mostrando la carta cargada en el modo de carga automática, en su escala original. |
| Capacidad de zoom de la carta | Incluido la capacidad de presentar fragmentos de cartas o áreas de navegación. |
| Capacidad de adaptar el color de la pantalla para la iluminación de acuerdo al ambiente. | Incluido, Presentación Diurna y Nocturna como mínimo. |
| Actualización de las cartas | Permitir la actualización Manual por el usuario mediante creación de cartas de usuario pudiendo guardar objetos de manera ilimitada y más de uno en una sola carta (capas de correcciones manuales) a nivel Professional (colores). |
| Capacidad para seleccionar la presentación de las diferentes categorías de objetos de la carta | Acorde los requerimientos IEC 61174 y estándares de S-52, el sistema podrá visualizar las siguientes presentaciones Base, Estándar y Personalizada. Presentación de hasta dos cartas de INFORMACION ADICIONAL del usuario. |
| Capacidad de alarmas | Deberá presentar como mínimo, las siguientes alternativas de alarma pudiendo el operador configurarlas y desactivarlas a su criterio: Alarmas y Peligros. -Malfuncionamiento de Sensores; - Malfuncionamiento o fallas de sensores NMEA; - Malfuncionamiento o falla de sensores externos; Alamas y peligros de navegación, -Anti-varadura; -Áreas de la carta; -Rutas -Radar/Targets (CPA/TCPA) -Otras |
| Presentación de estado de sensor EPFS | Deberá mostrar como mínimo la siguiente información que es provista por el sensor primario, UTC Latitude; Longitude; Calidad – indicador de calidad de posicionamiento (GPS operating mode); Satélites – números de satélites que son utilizados para obtener la posición; HDOP – valor HDOP (Horizontal Dilution of Precision) value; Data age; Station ID – nombre de la estación de la cual se transmite el diferencial de la corrección para el DGPS usado como Sistema de posicionamiento primario; RMS 95% – ship position 95% RMS error |
| Funcionalidad de respaldo ante falla sensor primario. | Incluido, usando datos de un sensor secundario, utilizado como backup, en caso de falla del sensor principal, para los siguientes datos Posición, Rumbo o Velocidad |
| Marcaciones y Distancias. | Capacidad de presentación de Dos (02) líneas electrónica de marcación y distancia ERBL |
| Líneas paralelos | Capacidad de presentación de Dos (02) líneas Índice Paralelo Radar. |
| Posicionamiento Manual del buque | Incluido, vía líneas de Posición (LOP) observadas por marcación o distancia, capacidad de generar hasta Seis (06) LOP. |
| Capacidad de división de la pantalla | SI (2 Paneles de Carta) pudiendo ser en forma vertical u horizontal en una sola ventana. |
| Función MOB (hombre al agua) | Incluido, pudiéndose activar localmente. |
| Modalidad Amarre | Capacidad para visualizar vectores de velocidad del buque en operaciones de amarre. Tendrá la capacidad de visualizar líneas de distancia a puntos de referencia. Hasta 8 líneas de distancia. |
| Funciones de rutas | Capacidad de Planificación de ruta con gráfico y tabulación (ingreso de varios waypoints en forma de tabla). |
| Capacidad de navegación entre los waypoints | A lo largo de línea de Rumbo (Loxodrómica) o A lo largo de Circulo Máximo (Ortodrómica) |
| Capacidad de comprobación de la ruta | Incluido (durante la planificación, verificando la ruta antes de navegar y reportando alarmas si a lo largo de la ruta presenta algún peligro a la navegación en el caso de cartas vectoriales de acuerdo a los parámetros de seguridad configurados por el usuario. |
| Capacidad de trabajo con rutas múltiples | Incluido, diferenciando la ruta activa de las otras rutas que no están en uso, para observación, comparación y modificación de las rutas. |
| Capacidad de crear rutas con esquemas de búsqueda en acuerdo a lo normado en la Convención SAR | Incluido, Expanding squares, parallel track/creeping line, sector search, track line search y creeping line search. |
| Monitoreo de la ruta | Incluido, el monitoreo durante la navegación, calculando ETA, BWW, XTD, DTW, y presentando los nombres de los waypoints. |
| Cálculos de itinerario | SI tomando en cuenta los efectos de la corrientes y factores de tiempo (SPEED TO GO, TIME TO GO, AVERAGE SPEED,ETC) |
| Modo auto-zoom | Incluido |
| Funciones de registro y capacidad de almacenamiento de tracks del buque propio y parámetros de movimiento, | Incluido |
| Capacidad de almacenamiento de datos de blancos AIS y ARPA y su estado | Incluido, presentando PMA Y TPMA peligrosos. |
| Capacidad de impresión de la ruta | Incluido |
| Capacidad de impresión de copia de la pantalla | Incluido |
| Capacidad de reproducción de las navegaciones pasadas (playback) | Incluido (Reproduciendo gráficamente navegaciones pasadas con todos los datos respectos a la navegación posición, rumbo, velocidad, contactos AIS y ARPA, alarmas, sobre posición de imagen de radar) |
| Restricción de uso de la aplicación ECS | Incluido, se deberá restringir el acceso al Sistema operativo WINDOWS, permitiendo solo el uso del Software ECS en el Hardware. |
| Capacidad de monitorear la trama de los datos NMEA de entrada | Incluido |
| Capacidad de conexión Sensor de Posicionamiento | Sentencias GGA, GLL, RMC, DTM, VTG, ZDA. Posicionamiento Primario: Capacidad de utilizar uno de los tres métodos de posicionamiento; Posicionamiento desde el sensores de uno de los siguientes sistema de posicionamiento GPS, DGPS, GLONASS, GNSS, LORAN. Eco de Referencia (ER) (contacto estacionario recibido desde el arpa ), Deck Reckoning (DR) posicion del buque recibida des la información del Girocompás y Corredera. Posición estimada (EP) (ingreso manual o información recibida desde la deriva o base de datos de corriente); Capacidad de usar un segundo método de posicionamiento como backup simultáneamente con el método primario Capacidad de conectar al sistema dos o más sensores de posición |
| Sensor de Tiempo UTC | Capcidad de recibir sentencia ZDA |
| Interface de Ecosonda | Incluido, vía Sentencia DBT y DPT. Capacidad de conectar dos o más ecosondas. |
| Salidas de datos de navegación | Sentencias GLL, GGA, VTG, VHW, VDR, WPL, RTE, ZDA, XTE, GBS, DTM, HDT, ROT, VBW, APB, BOD, BWC, OSD, DBT, RMB |
| Datos Heading (Gyro) | Capacidad de recepción de sentencias HDT, VHW y THS. Capacidad de conexión de hasta dos girocompases. Capacidad de ingresar valor de “error de Gyrocompas” |
| Transmisión de segmento de ruta actual | Capacidad de transmisión de sentencias RTE, WPL y RDX |
| Interface para Girocompás | Sentencias HDT, VHW y THS con posibilidad de entrar error de girocompás manualmente y conexión de hasta dos girocompases |
| Interface del Compás Magnético | Recepción de Sentencias HDM, HDG. Capacidad para corrección de datos de Rumbo Magnético. |
| Indicador de relación de caída | Capacidad de recepción Sentencia ROT |
| Interface con Registro de Velocidad (Corredera) | A través del agua (STW) con Sentencias VHW, VBW y Sobre el terreno (SOG) con sentencia VTG, RMC y VBW, o con respecto a un eco de referencia a través del ARPA. y conexión de hasta dos correderas |
| Interface de Viento | Capacidad de recepción Sentencias VWR, MWV, MWD Capacidad de recepción de Valores vientos Real. Capacidad de recepción valores viento relativo. Capacidad de visualizar vector de viento sobre el contorno de buques en la Carta Electrónica. |
| Temperatura del agua | Capacidad de recepción Sentencia MTW |
| Certificacion | Poseer Certificación vigente por autoridad competente |
| Compatibilidades del Producto | Que el sistema sea Apto para su instalación en simuladores de navegación y sea utilizado en Centro de Simulación ya existentes en la República Argentina y que se encuentren debidamente certificados. El sistema deber permitir la posibilidad de realizar actualizaciones e incluso poder ser llevado a versiones ECDIS y versión WECDIS. El sistema debe encontrarse actualmente instalado en Buques de la Armada Argentina. |
| Documentación operativa y técnica | Manuales de operación. |
| Duración de la licencia | Permanente |
| SERVICIOS |
| Paquetes de cartas incluidos | Oceano Atlantico, Sudamerica y Antartida completo |
| Servicio de Soporte Técnico y Garantía | 12 Meses. |
| Instalación completa | Instalación y configuración de acuerdo a posición de los sensores. |
| Entrenamiento de usuario | Curso de familiarización especifico acorde Código ISM, en español |
| Manuales Técnicos | UNA (01) versión digital en español |
| Manuales Operacionales | UNA (01) versión digital en español |

El proveedor deberá tener experiencia comprobable en la instalación y provisión de licencias navy sailor 4000.

Deberá proveerse un candado electrónico con entrada USB para el funcionamiento del sistema.

El Oferente deberá indicar el plazo, modalidad y alcance de la garantía del servicio, no menor a DOCE (12) meses

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

LEANDRO DAVID DURE

TENIENTE DE NAVIO

JEFE  DEPARTAMENTO OPERACIONES

SEGUNDO COMANDANTE

ESTEBAN JAVIER TOSETTI

TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE