ANEXO II

AVISO A.R.A. “ESTRECHO DE SAN CARLOS”

DEPARTAMENTO MÁQUINAS – CARGO AUXILIARES

COMPRESOR DE AIRE Nº CATALOGACION: 438-05039-0109

POTENCIA: 23 KW

CAUDAL DE DESCARGA: 106 m3 /h.

CANTIDAD DE ETAPAS DE COMPRESIÓN: 2

VALVULAS DE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA: COMBINACION DE ASPIRACION Y DESCARGA

PRESIÓN DESCARGA: 28 – 30 BAR.

FLUIDO DE TRABAJO: AIRE AMBIENTE

TIPO DE COMPRESOR: Pistón único. Acoplamiento flexible: del tipo hueco. 2 etapas de compresión. Refrigerado por agua dulce.

RPM CIGÜEÑAL: 1450 RPM

LUBRICACION: Presion Óptima: 5 Bar. Bomba Acoplada al cigüeñal. Aceite mineral para COMPRESORES ISO 100. PROHIBIDO EL USO DE ACEITES SINTETICOS.

MOBIL RARUS 427.

SHELL CORENA H100.

YPF MERAK 100.

COJINETES DE CIGÜEÑAL: deslizantes.

PESO CON MOTOR ELECTRICO: 700 kg.

LARGO INCLUIDO MOTOR ELECTRICO: 1349 mm.

ANCHO: 850 mm.

ALTO: 1130 mm.

GARANTIA: Presentación de Garantía del Insumo por funcionamiento óptimo por 12 meses o 600 hs de uso continuo.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

### ESTEBAN JAVIER TOSETTI

### TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE

### WALTER FERNANDO ARJONA

### TENIENTE DE FRAGATA

JEFE