ANEXO Nº2: Mantenimiento Mayor

TURBOSOBREALIMENTADORES VTR 401

APLICACIÓN: TURBO-SOBREALIMENTADOR PARA MOTOR MARINO DE PROPULSION “ZGODA-SULZER 6 ZL 40 / 48.” (MOTOR NO REVERSIBLE – 520 RPM)

MARCA: ABB- TURBOCHARGING

MODELO: VTR 401 – 2PW14Z

NUMERO DE SERIE: HT369099 y HT 369100

CANTIDAD ABORDO: 2

ORIGEN: BADEN, SUIZA

AÑO DE FABRICACION: 1982.

VELOCIDAD DE GIRO DEL CONJUNTO: 16000 RPM

COMPONENTE SERVICIO A BORDO – 1ª. ETAPA:

- Desmontar e inspeccionar filtro de aire y conducto de succión.

- Desmontar ambos cobertores de cojinetes.

- Medición de juego libre.

- Desmontar de cojinetes y bombas.

- Desmontar de carcaza de entrada de aire.

- Desmontar del rotor

- Desmontar carcaza de ingreso de gases.

- Desmontar anillo de toberas y anillo cobertor.

- Trasladar a taller propio.

COMPONENTE SERVICIO EN TALLER – 2ª. ETAPA:

- Desarmar la protección de la Pared Térmica.

- Limpiar con vapor o con microesferas de vidrio el rotor completo.

- Limpiar con vapor o con microesferas de vidrio el anillo de toberas y anillo cobertor.

- Balanceo de chequeo del rotor mediante procedimiento de manual de fabricante.

- Inspección de holguras de todos los componentes.

- Balanceo estático y dinámico del rotor

- Pintar la pared térmica.

- Rearmar la pared térmica

- Trasladar rotor abordo.

COMPONENTE SERVICIO EN ABORDO – 3ª. ETAPA:

- Reemplazar los bujes lado turbina y lado compresor

- Limpiar y examinar los componentes.

- Limpiar la superficie accesible del anillo de tobera

- Limpiar, examinar el sistema de lubricación. Cambiar el aceite lubricante.

- Medir el juego libre de aro de tobera / álabes.

- Conectar el equipo

- Cambiar elemento filtrante de aspiración de aire de sala de máquinas.

- Realizar monitoreo del funcionamiento del equipo

- Efectuar prueba de funcionamiento a bordo, debiendo el equipo alcanzar los parámetros de funcionamiento según manual del fabricante de presión de sobrealimentación y velocidad de giro.

- La totalidad del material, repuestos, mano de obra, equipamiento necesario para el mantenimiento y transporte será provisto por el oferente.

- Entregar el servicio de reparación con informe técnico por escrito, detallando las mediciones efectuadas y los huelgos encontrados en las distintas piezas y mecanismos, junto con registro fotográfico.

- Los repuestos serán de marca Original del fabricante del equipo “ABB TURBOCHARGING”, genuinos, sin uso y según los datos de Manual del Fabricante para un kit de Mantenimiento Mayor.

A saber:

| NUMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD NECESARIA |
| --- | --- | --- |
| 32154 | GASKET | 1 |
| 34154 | GASKET | 1 |
| 51014 | SEALING BUSH | 1 |
| 52801 | GASKET | 4 |
| 62801 | GASKET | 3 |
| 76002 | SEALING BUSH | 1 |
| 76014 | SEALING BUSH | 1 |
| 32100 | BEARING COMPLETE CE | 1 |
| 34100 | BEARING COMPLETE TE | 1 |

La empresa deberá contar con todos los repuestos antes de empezar con las reparaciones del equipo y todos los repuestos deberán ser presentados y mostrados al personal de la Unidad en sus envoltorios originales y sin abrir de sus empaques antes de comenzar con el desarme de los TURBOS a fines de comprobar estado y originalidad de los mismos.

- La Empresa deberá presentar constancias de  experiencia comprobable en la Reparación de Equipos de Turbosobrealimentación tipo VTR 401. Presentar certificado de representación “ABB TURBOCHARGING” en la Argentina para equipos utilizados en la industria naval.

- La empresa deberá demostrar fehacientemente que, cuenta con un taller apto para la manipulación, mantenimiento y reparación de TURBOSOBREALIMENTADORES de gran tamaño como los que están en cuestión para ser mantenidos. Deberá permitir que el Sr. Jefe de Máquinas del buque ARA “ESTRECHO DE SAN CARLOS” realice visitas para observar el avance de las obras, una vez adjudicada la obra.

- BRINDAR GARANTIA DE 12 MESES.EXTENDIBLE A 18 MESES SI LOS REPUESTOS DEMORAN MAYOR PERÍODO EN INGRESAR AL PAÍS.

DE LA COTIZACIÓN Y LA OFERTA:

- EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR VISITA DE OBRA A LOS EFECTOS DE CONSTATAR IN-SITU LA REAL DE LAS TAREAS.

- El adjudicatario proveerá dirección técnica, supervisión, mano de obra común y especializada, herramientas, equipos completos y el transporte del personal y de todos los materiales que debe suministrar para la ejecución del contrato, efectuando, además, todas las diligencias que sean necesarias para la satisfactoria terminación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación por parte de la Armada.

- A efectos de evaluar la capacidad técnica y experiencia del oferente, deberá presentar junto con la oferta antecedentes en trabajos realizados de similares características a los que motivan esta Licitación. Los antecedentes requeridos deberán acreditarse mediante fotocopia de Órdenes de Compra, factura conformada y/o Actas de recepción de trabajos finalizados. Como el punto a evaluar es de carácter estrictamente técnico será la Comisión Evaluadora la que determinará la capacidad de la empresa en base a los antecedentes que se presenten.

- El adjudicatario queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos. Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, más las prórrogas si las hubiese, el adjudicatario solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material y trabajos realizados.

- Las observaciones que efectúe el Sr. Jefe de Máquinas o fallas que se detecten durante el control técnico de la obra, serán subsanadas por el adjudicatario dentro de los 10 (diez) días corridos.

- Las inspecciones y el correspondiente control serán efectuados por el Sr. Jefe de Máquinas quien es responsable de todas las obras de mantenimiento del AVISO A.R.A. “ESTRECHO DE SAN CARLOS”.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA L AAPERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ARTICULO 49DEL DECRETO N° 1030/16.