ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

| RENGLON | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PABELLÓN NACIONAL SEGUNDO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: Tamaño bandera: largo 4,50 Mts. – ancho 3,00 Mts. Diámetro del sol: 70 Cm. Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010 Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas. Doble costura en cada uno de los extremos Driza de nylon de 6 Mm. | 3 | UN |
| 2 | PABELLÓN NACIONAL TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: Tamaño bandera: largo 3,00 Mts. – ancho 2,00 Mts. Diámetro del sol: 55 Cm. Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010 Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas. Doble costura en cada uno de los extremos. Driza de nylon de 6 Mm. | 5 | UN |
| 3 | PABELLÓN NACIONAL CUARTO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: Tamaño bandera: largo 2,00 Mts. – ancho 1,30 Mts. Diámetro del sol: 37 Cm. Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010 Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas. Doble costura en cada uno de los extremos. Driza de nylon de 5 Mm. | 7 | UN |
| 4 | PABELLÓN NACIONAL QUINTO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: Tamaño bandera: largo 1,30 Mts. – ancho 0,90 Mts. Diámetro del sol: 28 Cm. Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010 Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas. Doble costura en cada uno de los extremos Driza de nylon de 5 Mm. | 2 | UN |
| 5 | BAUPRÉS PRIMER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: Tamaño bandera: largo 1,30 Mts. – ancho 1,10 Mts. Diámetro del sol: 36 Cm. Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010 Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas. Doble costura en cada uno de los extremos Driza de nylon de 5 Mm Según imagen ilustrativa. | 10 | UN |
| 6 | BAUPRÉS TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts. Diámetro del sol: 25 Cm. Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010 Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas. Doble costura en cada uno de los extremos Driza de nylon de 5 Mm Según imagen ilustrativa. | 4 | UN |
| 7 | BANDERA INSIGNA PARA CAPITÁN DE NAVIO NAVAL que cumpla con las siguientes especificaciones: Tamaño bandera: largo exterior 1,75 Mts. – ancho 1,00 Mts – largo interno 1,25 Mts. Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010 Reforzados en dobladillos de las vainas. Doble costura en cada uno de los extremos Driza de nylon de 5 Mm Según imagen ilustrativa. | 5 | UN |
| 8 | BANDERA SAN ANDRES TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts Fondo blanco con dos líneas azules cruzadas según imagen ilustrativa de 15 cm de ancho. Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010 Reforzados en dobladillos de las vainas. Doble costura en cada uno de los extremos Driza de nylon de 5 Mm Según imagen ilustrativa. | 1 | UN |
| 9 | BANDERA INSIGNA ALMIRANTE TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts. 4 Estrellas blancas en un fondo azul en cada una de los vértices (superior e inferior) de 35 Cm, c/u. Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010 Reforzados en dobladillos de las vainas. Doble costura en cada uno de los extremos Driza de nylon de 5 Mm Según imagen ilustrativa. | 2 | UN |
| 10 | BANDERA INSIGNA CONTRALMIRANTE TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts 2 Estrellas blancas en un fondo azul en los vértices superior izquierdo y superior derecho de 35 cm c/u Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010 Reforzados en dobladillos de las vainas. Doble costura en cada uno de los extremos Driza de nylon de 5 Mm Según imagen ilustrativa. | 2 | UN |
| 11 | BANDERA INSIGNA VICEALMIRANTE TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: Tamaño bandera: largo 1,75 Mts. – ancho 1,00 Mts 3 Estrellas blancas en un fondo azul en los vértices superior izquierdo, superior derecho y en el centro de la misma de 35 Cm. c/u Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010 Reforzados en dobladillos de las vainas. Doble costura en cada uno de los extremos Driza de nylon de 5 Mm Según imagen ilustrativa. | 2 | UN |
| 12 | CABO DE NYLON 8MM que cumpla con las siguientes especificaciones: Cabo de nylon trenzado de 8mm de diámetro | 600 | MTS |
| 13 | MOSQUETONES CHICOS que cumpla con las siguientes especificaciones: Mosquetones giratorios de acero inoxidable de 7 Cm de largo. Resistencia a la tracción 1000 Kg. Traba manual según imagen ilustrativa. | 40 | UN |
| 14 | GALLARDETE DE EFICIENCIA que cumpla con las siguientes especificaciones: Gallardete triangular con una base de ancho 1,00 Mts. Y dos lados de 1,60 Mts. Diámetro del sol: 35 Cm Dimensiones internas según imagen ilustrativa. Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010 Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas. Doble costura en cada uno de los extremos Driza de nylon de 5 Mm | 1 | UN |

# Text boxes

SEGUNDO COMANDANTE

DIEGO ARIEL ABREGU

CAPITÁN DE FRAGATA

SEGUNDO COMANDANTE

PATRICIO SANTIAGO

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE